MusicMan®

NANO Bluetooth Soundstation waterdicht BT–X11

Gebruiksaanwijzing

Verklaring van conformiteit: www.technaxx.de/ (in de onderste balk “Konformitätserklärung”)

Draagbare superkleine waterdichte luidspreker met

Bluetoothfunctie

Het apparaat is een Mini draadloze luidspreker met Bluetoothfunctie in een uniek ontwerp, een leuk accessoire voor een smartphone, Tablet PC, computer, enz.

Bijzonderheden

( Speciale bescherming (IPX5) tegen spatwater, stof en aanraking

( Gemakkelijk muziek overzetten tussen Bluetooth ondersteunde apparaten

( Eenvoudige verbinding (Pairing) met Bluetooth-compatibele apparaten

( Stijlvolle houder voor bevestiging op gladde oppervlakken

( Goed in de hand liggende siliconenbehuizing

( Geïntegreerde handsfree-functie met ingebouwde microfoon

( Geïntegreerde herlaadbare lithium-polymeer batterij 300mAh 3,7V

( Bluetooth Versie 3.0 met 3W uitgangsvermogen

( Ondersteunt iPhone, iPad, Smartphones, Tablets, etc...

( Audio afspelen alleen via Bluetooth

( Speelduur ongeveer 4 uur een gemiddeld volume

( Karabijnhaak voor veilige bevestiging

( Ideaal voor op reis, gemakkelijke installatie, kristalheldere geluidskwaliteit

Opladen van de batterij

Verwijder het kleine siliconenklepje aan de zijkant van de luidspreker en sluit de Micro USB kabel* (*meegeleverd) op de Charge poort van de luidspreker aan. Sluit dan de USB-kabel aan op de USB-poort van een PC of een USB 3,7V 300mAh oplader** (**niet meegeleverd). De oplaadtijd is circa 1,5 – 2 uur. Tijdens het opladen brand het rode LED-lampje constant. Als de luidspreker volledig is opgeladen gaat de rode LED uit. Zodra de batterij volledig is opgeladen wordt het circuit automatisch verbroken om de batterij te beschermen. Laad de batterij altijd volledig op!

Productoverzicht

| Power | Inschakelen / Uitschakelen |
| --- | --- |
| Play / Pause | Afspelen / Pauze |
| Answer Call / Hang up Call / Reject Call | Telefoon Beantwoorden / Ophangen / Weigeren |
| Charge | Opladen |

IN-/UIT-schakelen:  Druk de toets  tenminste 3 seconden in om de luidspreker IN te schakelen. U hoort een kort geluid. De WITTE en RODE LEDs knipperen één voor één.  Druk de toets  tenminste 3 seconden in om de luidspreker UIT te schakelen. U hoort een kort geluid.

Afspelen / Pauze:  Druk de toets  om muziek af te spelen Druk kort om te stoppen, druk opnieuw om het afspelen van muziek te hervatten.

Bluetoothaansluiting

(1) Als de batterij van de luidspreker volledig is opgeladen, schakel dan de luidspreker IN. De WITTE en RODE LEDs knipperen één voor één. De luidspreker is nu klaar om te verbinden (= aansluiten via Bluetooth)

(2) Zoek in uw Bluetooth apparaten onder Bluetooth instellingen, u ziet daar dan een Bluetooth apparaat met de naam “NANO BT-X11”. Selecteer deze en verbind uw Bluetooth apparaat hiermee. Als de Bluetoothverbinding is gelukt dan gaat alleen het WITTE LED lampje branden, en hoort u een kort geluid.

OPMERKING: De luidspreker rond de verbinding binnen 30 seconden automatisch af. Dit product bevat een automatische uitschakelfunctie. Als de luidspreker na het starten niet binnen 5 minuten via een Bluetoothverbinding is aangesloten, dan wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld.

Handsfree functie

Als er een telefoontje binnenkomt, druk dan kort op de  toets  voor de handsfree microfoonfunctie, en het beantwoorden van de telefoon. Druk lang op de  toets om het telefoontje te weigeren. Om een telefoongesprek te beëindigen kunt u óf opnieuw op de  toets drukken, óf het gesprek via het middels Bluetooth verbonden apparaat, bijv. een smartphone, te beëindigen. De luidspreker kan muziek weergeven wanneer hij is verbonden met een mobiele telefoon, MP3- of MP4-speler, een PC, iPod of met een ander audioapparaat, welke een aansluiting of Bluetooth heeft.

Waarschuwingen

( Laad de luidspreker altijd op met de bijgeleverde originele Micro USB kabel.

( Probeer niet om de luidspreker te demonteren, omdat dit kortsluiting of zelfs schade kan veroorzaken.

( Laat het apparaat niet vallen en schudt het niet, omdat ruwe behandeling de interne printplaat en mechanismes kan beschadigen.

( De luidspreker dient in een droge en geventileerde omgeving te worden bewaard. Vermijd hoge vochtigheid en hoge temperaturen. Ook de batterijen dienen niet te worden blootgesteld aan overmatige warmte of direct zonlicht.

( Houd het oppervlak van de luidspreker schoon, maar gebruik geen organische oplosmiddelen om het oppervlak van de luidspreker te reinigen.

( Houd de luidspreker uit de buurt van kleine kinderen.

Technische specificaties

| Bluetooth | Bluetooth Versie 3.0 + EDR, A2DP Bluetooth systeem BT gebruiksbereik ~ 10m (open veld) |
| --- | --- |
| Audio afspelen | Audio afspelen alleen via Bluetooth |
| Driver | Ø 31 mm, 4 Ω, 3 W |
| Versterker | Klasse D H6871 |
| Ingang | 20 mV - 500 mV |
| Frequentie | 180 Hz – 16 KHz |
| Signaal-/ruisverhouding | S / R ≧ 65 dB |
| Totale harmonische vervorming | THV ≦10% |
| Batterji | Geïntegreerde herlaadbare lithium-polymeer 300mAh 3,7V (oplaadbaar via de opladen aansluiting) |
| Oplaadtijd | ~ 1.5 – 2 uur |
| Speelduur | ~ 4 uur (gemiddeld volume) ~ 2 – 2,5 uur (hoogste volume) |
| Bedrijfstemperatuur | –10° tot +50°C |
| Gewicht / Afmetingen | 55 g / Ø 4.1 cm x 5.0 cm |
| Inhoud Verpakking | MusicMan® NANO Bluetooth waterdicht Soundstation BT–X11, Micro USB kabel, Karabijnhaak, Houder voor gladde oppervlakken, Gebruiksaanwijzing |

Aanwijzingen voor milieubescherming: Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Voer oude apparatuur of batterijen niet af met het huishoudelijk afval. Reiniging: Reinig het toestel uitsluitend met een zachte doek. Vermijd het gebruik van ruwe/schurende materialen/agressieve reinigingsmiddelen. Veeg het toestel na het reinigen zorgvuldig af. Belangrijke mededeling: Als er vloeistof uit een batterij lekt, droog dan het batterijvak met een zachte doek. Distributeur: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland

# Text boxes

Basreflector

Opmerking: Raak de basreflector niet aan met harde of scherpe voorwerpen om schade te voorkomen.