MusicMan®

NANO Bluetooth Soundstation impermeabile BT–X11

Manuale dell’utente

Dichiarazione di Conformità: www.technaxx.de (nella barra in basso “Konformitätserklärung”)

Diffusore portatile super mini impermeabile con

funzione Bluetooth

Il dispositivo è un mini altoparlante wireless Bluetooth dal design originale, ottimo accessorio per Smartphone, Tablet PC, computer, ecc.

Caratteristiche

 Protezione Speciale (IPX5) contro getti d'acqua, polvere e impronte

( Facile trasferimento di musica con dispositivi compatibili Bluetooth

( Facile connessione (Pairing) con dispositivi compatibili con Bluetooth

 Supporto di design per il montaggio su superfici lisce

 Custodia in silicone aderente

( Funzione vivavoce integrata con microfono incorporato

( Batteria incorporata ricaricabile ai polimeri di litio da 300mAh 3,7V

( Bluetooth Versione 3.0 con potenza 3W di uscita

 Supporta iPhone, iPad, Smartphone, Tablet PC, ecc.

( Tempo di riproduzione a volume medio circa 4 ore

( Riproduzione audio solo tramite Bluetooth

( Moschettone per fissaggio sicuro

( Ideale per viaggiare, facile da installare, suono cristallino

Caricamento della batteria

Sollevare la piccola linguetta in silicone sul lato del diffusore e inserire il cavo Micro USB* (*incluso) nell'interfaccia Carica del diffusore. Quindi collegare l'estremità USB alla porta USB di un PC o a un adattatore USB 3,7V 300mAh** (**non incluso). Il tempo di ricarica è circa 1,5 – 2 ore. Durante il caricamento, il led rosso resta acceso. Quando il ricevitore è completamente carico, il led rosso si spegne. Una volta che la batteria è completamente carica, il circuito viene interrotto automaticamente per proteggere la batteria. Caricare sempre completamente la batteria!

Panoramica del prodotto

| Power | Accensione / Spegnere |
| --- | --- |
| Play / Pause | Play / Pausa |
| Answer Call / Hang up Call / Reject Call | Risposta chiamata / Riagganciare chiamata / Rifiuto chiamata |
| Charge | Carica |

Accensione/spegnimento: Premere il pulsante  per almeno 3 secondi per accendere il diffusore. Si sente un breve suono Il led BIANCO e il led ROSSO lampeggiano alternativamente. Premere il pulsante  per almeno 3 secondi per spegnere il diffusore. Si sente un breve suono.

Play / Pausa: Premere il pulsante   per riprodurre la musica. Premere brevemente per mettere in pausa, premere di nuovo per continuare con la riproduzione.

Connessione Bluetooth

(1) Quando la batteria del diffusore è completamente carica, accendere l'apparecchio. Il led BIANCO e il led ROSSO lampeggiano alternativamente. L'altoparlante è ora pronto per l'accoppiamento (= connessione Bluetooth).

(2) Cerca nell vostra dispositivi compatibili Bluetooth sotto le impostazioni Bluetooth e trovare il dispositivo con il nome "NANO BT-X11". Selezionarlo e collegarlo con il vostro dispositivo compatibile Bluetooth. Quando la connessione Bluetooth è eseguita con successo, si accende solo il led BIANCO e si sente un breve suono.

NOTA: Il diffusore completerà l'accoppiamento automaticamente in circa 30 secondi. Questo prodotto ha una funzione di auto-spegnimento. Quando il diffusore non ha effettuato il collegamento entro 5 minuti dopo essere stato avviato con Bluetooth, si spegne automaticamente.

Funzione vivavoce

Quando è in arrivo una chiamata, premere brevemente il pulsante   per attivare la funzione viva voce e per accettare la chiamata. Premere più a lungo il pulsante  per rifiutare la chiamata. Per terminare la chiamata, è possibile premere di nuovo il pulsante  , oppure  farlo dal dispositivo Bluetooth collegato, ad esempio uno smartphone. Il diffusore può riprodurre musica quando viene collegato a un telefono cellulare, a un lettore MP3 o MP4, a un PC, un iPod o un altro dispositivo audio che abbia una connessione Bluetooth.

Avvertenze

( Caricare sempre l’altoparlante con il cavo Micro USB originale.

( Non tentare di smontare l’altoparlante, in quanto si possono provocare un corto circuito o altri danni.

( Non fare cadere, urtare o scuotere l'apparecchio, un trattamento disattento può causare la rottura dei circuiti e delle parti meccaniche all'interno.

( I’altoparlante deve essere conservato in un ambiente asciutto e ventilato. Evitare la forte umidità e le temperature elevate. Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo o alla luce solare diretta.

( Mantenere pulita la superficie del’altoparlante, ma non usare solventi organici per pulirla.

( Tenere l’altoparlante lontano da bambini piccoli.

Specifiche tecniche

| Bluetooth | Bluetooth Versione 3.0 + EDR, A2DP Bluetooth sistema Distanza operativa BT ~ 10m (campo aperto) |
| --- | --- |
| Riproduzione audio | Riproduzione audio solo tramite Bluetooth |
| Driver | Ø 31 mm, 4Ω, 3W |
| Amplificatore | Classe D H6871 |
| Ingresso | 20 MV – 500 MV |
| Frequenza | 180 Hz – 16 KHz |
| Rapporto segnale rumore | S / N ≧ 65 dB |
| Distorsione armonica totale | THD ≦10% |
| Batteria | Rechargeable intégrée lithium polymère 300mAh 3,7V (ricaricabile dalla presa Carica) |
| Tempo di ricarica | ~ 1.5 – 2 ore |
| Tempo di riproduzione | ~ 4 ore (volume medio) ~ 2 – 2,5 ore (volume pìu elevato) |
| Temperatura di funzionamento | –10° fino a +50°C |
| Peso / Dimensioni | 55 g / Ø 4.1 cm x 5.0 cm |
| Contenuto della confezione | MusicMan® NANO Bluetooth impermeabile Soundstation BT–X11, Cavo Micro USB, Moschettone, Supporto per superfici lisce, Manuale dell’utente |

Suggerimenti per la protezione ambientale: i materiali di imballaggio sono materia prima e possono essere riciclati. Non smaltire dispositivi vecchi o batterie nei rifiuti domestici. Pulizia: proteggere il dispositivo dalla contaminazione e l'inquinamento. Pulire l'apparecchio solo con un panno morbido o stoffa. Evitare l'uso di materiali ruvidi/a grana grossa/solventi/detergenti aggressivi. Asciugare accuratamente il dispositivo dopo la pulizia. Avviso importante: se la batteria dovesse perdere del liquido, asciugare il vano batterie con un panno soffice e asciutto. Distributore: TechnaxxDeutschlandGmbH& Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt aM, Germania

# Text boxes

Diffusore bassi

Nota: È vietato toccare il diffusore dei bassi con oggetti rigidi o appuntiti, per evitare danni.