MusicMan®

NANO Bluetooth Soundstation a prueba de agua BT–X11

Manual de usuario

Declaración de Conformidad: www.technaxx.de/ (en la barra inferior “Konformitätserklärung”)

Altavoz portátil superpequeño a prueba de agua con

función Bluetooth

Este dispositivo es un mini altavoz inalámbrico con función Bluetooth y diseño único, un accesorio muy bonito para teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores, etc.

Características

( Protección especial (IPX5) contra chorros de agua, polvo y toques

( Transferencia sencilla de música con dispositivos compatibles con Bluetooth

( Fácil conexión (Pairing) con dispositivos compatibles con Bluetooth

( Soporte elegante para montar en superficies lisas

( Carcasa de silicona con adherencia

( Función manos libres integrado con micrófono incorporado

( Batería de litio-polímero incorporada recargable de 300mAh 3,7V

( Bluetooth Versión 3.0 con potencia 3W de salida

( Compatible con iPhone, iPad, teléfonos inteligentes, Tablet PC, etc.

( Reproducción de audio sólo a través Bluetooth

( Tiempo de reproducción aprox. 4 horas a volumen medio

( Mosquetón para una fijación segura

( Ideal para viajar, instalación sencilla, calidad de sonido alta

Carga de la batería

Levante la pequeña pestaña de silicona en el lado del altavoz y enchufe el cable Micro USB* (*incluido) en la interfaz Carga del altavoz. A continuación, conecte el puerto USB a la ranura USB del PC o a un adaptador de carga USB de 3,7V 300mAh ** (**no incluido). El tiempo de carga es aproximadamente de 1,5 – 2 horas. Mientras está cargando, la luz LED roja parpadea continuamente. Cuando el altavoz está completamente cargado, el LED rojo se apaga. Una vez que la batería está totalmente cargada, el circuito se interrumpe automáticamente para proteger la batería. ¡Siempre cargue completamente la batería!

Visión general del producto

| Power | Encender / Deconectar |
| --- | --- |
| Play / Pause | Reproducción / Pausa |
| Answer Call / Hang up Call / Reject Call | Responder llamada / Colgar llamada / Rechazar llamada |
| Charge | Carga |

Encender / apagar: Para encender el altavoz, apriete el botón  durante por lo menos 3 segundos. Se oirá un sonido corto. El LED BLANCO y ROJO destellan de manera alterna. Para apagar el altavoz, apriete el botón  durante por lo menos 3 segundos. Se oirá un sonido corto.

Reproducción / Pausa: Para reproducir música apriete el botón  apriete brevemente para detener la reproducción, apriete otra vez para continuar la reproducción de música.

Conexión Bluetooth

(1) Cuando la batería del altavoz esté completamente cargada, encienda el altavoz. El LED BLNACO y el ROJO destellan de manera alterna. El altavoz está listo ahora para el emparejamiento (= conectar con Bluetooth).

(2) Busque en vosotros dispositivos compatibles con Bluetooth en la configuración de Bluetooth, y encontrará el dispositivo Bluetooth con el nombre “NANO BT-X11”. Selecciónelo y conéctelo con su dispositivo compatible con Bluetooth. Cuando la conexión Bluetooth se ha hecho con éxito, sólo brillará el LED BLANCO y se oirá un sonido corto.

NOTA: El altavoz se emparejará completamente en aproximadamente 30 segundos automáticamente. Este producto dispone de función de apagado automático. Cuando el altavoz no se realiza la conexión a los 5 minutos después de ser iniciarse el Bluetooth, el altavoz se apagará automáticamente.

Función de manos libres

Cuando se recibe una llamada, apriete breve el botón de la función de micrófono manos libres y acepte la llamada. Para rechazar la llamada, mantenga apretado el botón. Para finalizar la llamada, puede apretar el botón otra vez, o puede finalizar la llamada a través del dispositivo Bluetooth conectado, por ejemplo un teléfono inteligente.El altavoz puede reproducir música cuando está vinculado a un teléfono móvil, MP3, MP4, PC, iPOD o a otro dispositivo de audio, el cual debe tener un conector de Bluetooth.

Advertencias

( Cargue siempre el altavoz con el cable Micro USB original proporcionado.

( No intente desmontar el altavoz, ya que esto podría provocar un cortocircuito o incluso daños.

( No lo deje caer, ni lo golpee ni lo sacuda, porque el trato descuidado podría romper las placas de circuitos y los mecanismos internos.

( El altavoz se debe conservar en un entorno seco y bien ventilado. Evite la humedad y las temperaturas elevadas. Además las baterías no se deben exponer a un calor excesivo ni a la luz directa del sol.

( Mantenga la superficie del altavoz limpia, pero no utilice disolventes orgánicos.

( Mantenga el altavoz fuera del alcance de los niños.

Especificaciones técnicas

| Bluetooth | Bluetooth Versión 3.0 + EDR, A2DP Bluetooth sistema Distancia de funcionamiento BT ~ 10 m (sin obstáculos) |
| --- | --- |
| Reproducción de audio | Reproducción de audio sólo a través Bluetooth |
| Unidad | Ø 31mm, 4 Ω, 3 W |
| Amplificador | Clase D H6871 |
| Entrada | 20 MV – 500 MV |
| Frecuencia | 180 Hz – 16 KHz |
| Relación señal ruido | S / N ≧ 65 dB |
| Distorsión armónica total | THD ≦10% |
| Battería | Litio-polímero incorporada recargable de 300mAh 3,7V (recargable por la ranura de Carga) |
| Tiempo de carga | ~ 1.5 – 2 horas |
| Tiempo de reproducción | ~ 4 horas (volumen medio) ~ 2 – 2,5 horas (volumen más alto) |
| Temperatura de funcionamiento | –10° hasta +50°C |
| Peso / Dimensiones | 55 g / Ø 4.1 cm x 5.0 cm |
| Contenido del paquete | MusicMan® NANO Bluetooth a prueba de agua Soundstation BT–X11, Cable Micro USB, Mosquetón, Soporte para superficies lisas, Manual de usuario |

Consejos para la Protección del Medio Ambiente: Los materiales de paquetes son materias primas y pueden ser reciclados. No deseche los dispositivos/baterías antiguos en la basura doméstica. Limpieza: Proteja el equipo de la posible contaminación. Sólo hay que limpiar el dispositivo con un paño suave. Evite utilizar materiales ásperos/de grano grueso, disolventes o limpiadores agresivos. Estregue el dispositivo después de limpiarlo. Aviso importante: Si la batería pierde líquido, limpie la batería con un paño suave seco. Distribuidor: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Alemania

# Text boxes

Emisor de graves

Nota: Se prohíbe tocar el emisor de graves con un objeto duro o punzante, evitar dañarlo.