MusicMan®

NANO Bluetooth Soundstation wodoodporny BT–X11

Instrukcja obsługi

Deklaracja zgodności: www.technaxx.de/ (w dolnym pasku “Konformitätserklärung”)

Miniaturowy, wododporny głośniczek

z funkcją Bluetooth

Urządzenie to Mini głośnik bezprzewodowy z funkcją Bluetooth o unikalnym wyglądzie, jest to uroczy dodatek do smartfonu, tabletu PC, komputera, itp.

Cechy

( Specjalna ochrona (IPX5) przed strumieniem wody, kurzem i dotykiem

( Łatwe łączenie z urządzeniami kompatybilnymi z Bluetooth

( Łatwe połączenie (Pairing) z urządzeniami Bluetooth kompatybilnych

( Stylowy uchwyt do montażu na gładkich powierzchniach

( Obudowa z nieśliskiego silikonu

( Zintegrowane funkcje głośnomówiący z wbudowanym mikrofonem

( Wbudowana bateria litowo-polimerowa 300mAh 3,7V z możliwością doładowania

( Bluetooth wersji 3.0 o mocy 3W

( Obsługuje iPhone, iPad, smartfon, Tablet PC, itp.

( Odtwarzanie audio tylko przez Bluetooth

( Czas odtwarzania ok. 4 godziny przy średniej głośność

( Karabińczyk do bezpiecznego mocowania

( Idealne do podróży, łatwa instalacja, kryształowo czysta jakość dźwięku

Ładowanie baterii

Podnieś silikonową zatyczkę, znajdującą się z boku głośniczka i włóż wtyczkę kabla Micro USB* (*dołączony) do wejścia ładowania głośniczka. Następnie podłącz port USB do gniazda USB komputera lub ładowarki USB 3,7V 300mAh** (**nie dołączona do zestawu). Czas ładowania to ok. 1,5 – 2 godziny. Podczas ładowania, czerwona dioda LED będzie się stale świecić. Czerwona dioda zgaśnie, gdy głośnik będzie w pełni naładowany. Gdy bateria jest w pełni naładowana, obwód zostanie automatycznie przerwany w celu zapewnienia ochrony akumulatorka. Zawsze w pełni naładuj baterię!

Opis produktu

| Power | Włączać / Wyłączać |
| --- | --- |
| Play / Pause | Odtwarzanie / Pauza |
| Answer Call / Hang up Call / Reject Call | Odbierania / Kończenie połączenia / Odrzucanie połączenia |
| Charge | Ładowanie |

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE: Naciśnij przycisk  na co najmniej        3 sekundy, aby włączyć głośnik. Usłyszysz krótki dźwięk. BIAŁA i CZERWONA dioda zamigają na przemian. Naciśnij przycisk  na co najmniej 3 sekundy, aby wyłączyć głośnik. Usłyszysz krótki dźwięk.

Odtwarzanie / pauza: Naciśnij przycisk  , aby odtwarzać muzykę. Krótkie naciśnięcie zatrzyma odtwarzanie, naciśnij ponownie, aby kontynuować odtwarzanie muzyki.

Połączenie Bluetooth

(1) Gdy bateria głośnika jest w pełni naładowana, WŁĄCZ go. BIAŁA i CZERWONA dioda zamigają na przemian. Głośnik jest teraz gotowy do parowania (= połączenia z Bluetooth).

(2) Szukaj swoje urządzenia kompatybilne z Bluetooth w ustawieniach Bluetooth i znajdź urządzenie Bluetooth, o nazwie „NANO BT-X11". Zaznacz go i podłącz do swojego urządzenia Bluetooth. Gdy połączenie Bluetooth zostanie pomyślnie wykonane, tylko BIAŁA dioda LED będzie świecić i usłyszysz krótki dźwięk.

UWAGA: Głośnik automatycznie zakończy parowanie po około 30 sekundach. Ten produkt posiada funkcję automatycznego wyłączania. Gdy głośnik nie zostanie połączony w ciągu 5 minut od włączenia Bluetooth, wyłączy się on automatycznie.

Funkcja zestawu głośnomówiącego

Aby odebrać połączenie przychodzące, krótko naciśnij przycisk , aby uruchomić funkcję zestawu głośnomówiącego. Naciśnij na dłużej przycisk , aby odrzucić połączenie. Aby zakończyć połączenie, można albo nacisnąć przycisk  ponownie, lub też można zakończyć połączenie z podłączonego urządzenia Bluetooth, np.: smartfonu. Głośnik może odtwarzać muzykę, kiedy jest podłączony do telefonu komórkowego, MP3, MP4, PC, iPod lub innego urządzenia audio z funkcją Bluetooth.

Ostrzeżenia

( Zawsze ładować głośnik za pomocą dostarczonej oryginalnej kabel Micro USB.

( Nie próbować rozmontowywać głośnika, ponieważ może doprowadzić to do zwarcia lub nawet uszkodzenia.

( Nie rzucać, nie obijać ani nie potrząsać nim, ponieważ niewłaściwa obsługa może uszkodzić wewnętrzne obwody i mechanikę.

( Głośnik należy przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym środowisku. Unikać wysokiej wilgotności oraz wysokiej temperatury. Również baterii nie wolno narażać na nadmierne gorąco ani bezpośrednie nasłonecznienie.

( Utrzymywać powierzchnię głośnika w czystości, ale nie używać rozpuszczalników organicznych w celu czyszczenia tej powierzchni.

( Trzymać głośnik z dala od zasięgu dzieci.

Specyfikacje techniczne

| Bluetooth | Bluetooth Wersja 3.0 + EDR, A2DP Bluetooth system Odległość robocza BT ~ 10 m (otwartej przestrzeni) |
| --- | --- |
| Odtwarzanie audio | Odtwarzanie audio tylko przez Bluetooth |
| Sterownik | Ø 31mm, 4Ω, 3W |
| Wzmacniacz | Klasa D H6871 |
| Wejście | 20 MV – 500 MV |
| Częstotliwości | 180 Hz – 16 KHz |
| Stosunek sygnał szum | S / N ≧ 65 dB |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne | THD ≦10% |
| Batteria | Wbudowana litowo-polimerowa 300mAh 3,7V z możliwością doładowania (ładowana przy pomocy wejścia ładowarki) |
| Czas ładowania | ~ 1.5 – 2 godziny |
| Czas odtwarzania | ~ 4 godziny (średnia głośność) ~ 2 – 2,5 godziny (najwyższa głośność) |
| Temperatura robocza | –10° aż do +50°C |
| Waga / Wymiary | 55 g / Ø 4.1 cm x 5.0 cm |
| Zawartość opakowania | MusicMan® NANO Bluetooth Soundstation wodoodporny BT-X11, Kabel Micro USB, Karabinek, Uchwyt do gładkich powierzchni, Instrukcja obsługi |

Zalecenia związane z ochroną środowiska naturalnego: Materiały opakowaniowe można poddać recyklingowi. Zużytych urządzeń/baterii nie wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Czyszczenie: Obudowę urządzenia należy czyścić miękką ściereczką. Nie stosować gruboziarnistych/agresywnych środków czyszczących czy rozpuszczalników. Ważna uwaga: W przypadku wycieku elektrolitu z baterii, wnętrze komory na baterię należy wytrzeć miękką, suchą ściereczką. Dystrybutor: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Niemcy

# Text boxes

Generator niskich tonów

Uwaga: Dotykanie generatora niskich tonów twardymi lub ostrymi przedmiotami jest zakazane, unikaj wszelkich uszkodzeń.

*