Technaxx®  Manual de usuario

Magnet Multi Charger Kit TE09

Magnético multi-cargador kit TE09

Declaración de Conformidad se encuentra en: www.technaxx.de/ (en la barra inferior “Konformitätserklärung”). Antes de utilizar el dispositivo por la primera vez, lea atentamente este manual de usuario.

Número de teléfono de ayuda técnica: 01805 012643 (14 céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles). Email gratuito: support@technaxx.de

Soporte universal para dispositivos móviles y cargador doble USB

Características

( Soporte magnético para 3,5”~7” dispositivos móviles como Smartphones y tablet PC

( Cargador doble USB por el mechero del vehículo

( Carga rápida y eficiente con 2.1A

( Protección contra cortocircuitos

( Cuello de cisne flexible para diferentes ángulos de visión

( Montaje con ventosa en superfices lisas

( Amplia gama de aplicaciones: oficina, cocina, coches, etc.

( Diferentes posibilidades para fijar la placa de metal en el dispositivo móvil

IMPORTANTE: Es su responsabilidad comprobar las normas de tráfico y de seguridad de su zona, para garantizar un uso legal de este dispositivo.

Especificaciones técnicas

| Salida corriente cargador | máx. 5 V / 2,1 A CC |
| --- | --- |
| Fuente de alimentación (potencia de entrada) | 12 V ~ 24 V CC |
| Peso / Dimensiones cargador | 35g / (La) 9,0 x (An) 4,8 x (Al) 4,0cm |
| Peso / Dimensiones soporte magnético con placa metálica | 43g / (La) 5,5 x (An) 4,0 x (Al) 3,0cm |
| Peso / Dimensiones cuello de cisne + ventosa + capuchón | 112g / (La) 20,5 x Ø 6,5cm ventosa |
| Peso / Dimensiones placa metálica | 6g / (La) 5,0 x (An) 3,4 x (Al) 0,1cm |
| Contenido del paquete | Cargador doble USB, Soporte magnético con cuello de cisne, 1 placa metálica, Manual de usuario |

Función de carga

(1) Cuando cargue solo en un puerto USB, la corriente máxima de salida son 5V / 2.1A

(2) Cuando cargue en ambos puertos USB, la corriente de salida de cada puerto USB son 5V / 1ª

Montaje de la placa metálica – 4 posibilidades diferentes

- Conecte el lado adhesivo de la placa metálica directamente a la parte posterior del dispositivo móvil.

2) Conecte el lado adhesivo de la placa metálica directamente a la parte posterior de la carcasa protectora de su dispositivo móvil.

(3) (Solo la placa grande) Conecte el lado adhesivo de la placa metálica al interior de la carcasa, entre el dispositivo móvil y el interior de su carcasa. La placa se adherirá al soporte magnético a través del panel trasero de la carcasa.

NOTA: Si elige no conectar la placa metálica al dispositivo móvil o a la carcasa, deje el apoyo de adhesivo de la placa metálica en su sitio. Coloque la placa entre el dispositivo móvil y el interior de la carcasa con la superficie metálica mirando a la carcasa.

(4) (Solo la placa pequeña) Similar a la opción (3), conecte el lado adhesivo de la placa pequeña al interior de la tapa trasera del compartimento de batería del dispositivo móvil (SOLO si el diseño y el espacio lo permiten). La placa se adherirá al soporte magnético a través de la tapa trasera de la batería.

Montaje del soporte magnético

Conecte el imán al	   		Retrie la placa metálica

dispositivo móbil				del dispositivo móvil

Aquí algunos ejemplos en los que utilizar el soporte magnético

p.ej. en un vehículo, en la oficina, en la cocina, o dondequiera que tenga una superficie plana. En primer lugar limpie la superficie, antes de pegar el soporte magnético en ella.

Advertencias

( No intente desmontar el cargador, esto podría provocar un cortocircuito o incluso daños.

( No deje caer, ni sacuda, ni desmonte el cargador, ya que podrían romperse las placas de circuitos internos o los mecanismos.

(No exponga el cargador a un ambiente con mucha humedad o alta temperatura, mucho calor o a la luz directa del sol, situaciones de humedad o subacuáticas.

( Mantenga limpia la superficie del cargador, pero no utilice disolventes orgánicos.

( Mantenga el cargador alejado del alcance de los niños pequeños.

Consejos para la protección del medio ambiente: No elimine los dispositivos antiguos junto con los residuos domésticos. Limpieza: Proteja el dispositivo contra la contaminación y la polución. Limpie el dispositivo solo con un paño suave o similar, evitando utilizar materiales rugosos o de grano grueso. NO utilice disolventes ni otros productos de limpieza agresivos. Pase un paño por el dispositivo después de limpiarlo. Distribuidor: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Alemania

# Text boxes

Cuello de cisne flexible

Una vez retirada la placa metálica del dispositivo móvil, ya no asentará bien en otro dispositivo.

Ajuste de la rótula