Technaxx®  Manuale dell’utente

Smartphone Multi Car Charger Kit TE08

Smartphone multicarica kit per auto TE08

Dichiarazione di Conformità può essere trovate: www.technaxx.de/ (sulla barra inferiore “Konformitätserklärung”). Al primo utilizzo del dispositivo, leggere attentamente il manuale dell’utente.

Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643 (14 centesimo/minuto da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti mobili). Email: support@technaxx.de

Supporto da auto universale per dispositivi portatili e caricabatteria USB 4 porte

Particularità

( Supporto da auto universale per Smartphone, tablet e altri dispositivi mobili

( Caricabatterie USB per l'accendisigari dell veicoli con 4 porte

( Pulsante ON / OFF

( Attacco finestra con ventosa per 3,5"~5,7" Smartphones

( Supporto ventola aria per 3,5"~6,3" Smartphones

( Inserire nell'accendisigari dell'auto

( Carica rapida e ad alta efficiente con 6.8A

( Protezione sovracorrente e sovratensione

( Protezione cortocircuito

( I piedini antiscivolo tengono fermo il dispositivo nel supporto

( Facile da installare e rimuovere in tutti i veicoli

IMPORTANTE: È responsabilità dell'utente controllore il traffico e la legislazione locale per un uso legale dell'apparecchio.

Specifiche Tecniche

| Caricabatterie auto USB 4 porte | 1x 2.4A per iPad, 1x 2.4A per Android 1x 1A per iPhone, 1x 1A per Android |
| --- | --- |
| Alimentazione (corrente ingresso) | CA 12V / 24V |
| Corrente uscita | 5V / 6.8A |
| Peso/ Dimensioni caricatore | 46g / (L) 10,0 x (P) 5,4 x (A) 2,1cm |
| Peso / Dimensioni pinza | 56g / (H) 12cm [max. H 16cm], (L interna) 7cm, (L esterna) 9,5cm, (Spessore) 5cm |
| Peso/ Dimensioni supporto ventola aria | 58g / (L) 12,5 x (P) 7,5 x (A) 2,1cm, (L interna) 5,3cm / (max. L interna) 7cm |
| Peso/ Dimensioni ventosa | 34g / (L) 7,0cm x Ø 5,5cm |
| Contenuto della confezione | Caricabatterie USB 4 porte, Attacco finestra con ventosa, Supporto ventola aria, 2x tazze, Manuale dell’utente |

Panoramica prodotto con porte USB

È possibile premere il tasto ON/OFF per accendere/spegnere il caricabatterie. Indicatore LED

Montaggio della culla

- Posizionare il cappuccio della vite (filetti rivolti

verso l'alto) sul giunto sferico dell'attacco ventola aria.

- Inserire la culla sul giunto sferico dell'attacco

ventola aria. Si sente un clic. Quando il montaggio è

stato effettuato correttamente.

- Serrare il cappuccio della vite sulla culla girandolo

in senso antiorario.

NOTA: Può essere necessario allentare il cappuccio della vite per regolare la culla all'angolazione desiderata.

(4) Rimozione della culla: Svitare il cappuccio della vite girandolo in senso anti-orario e staccare la culla dall'attacco della ventola aria.

Come fissare l'attacco ventola aria alla ventola aria del veicolo

(1) Tirare delicatamente all'indietro il rilascio molla dell'attacco ventola aria con le dita al finecorsa.

(2) Tenendo all'indietro il rilascio della molla, inserire l'attacco ventola dell'aria tra i pannelli della ventola dell'aria. Abbassare l'attacco ventola dell'aria con le dita per fissare in posizione l'attacco ventola dell'aria.

NOTA: La ventola dell'aria può differire da auto a auto!

Come rimuovere l'attacco ventola aria dalla ventola aria del veicolo

(1) Rimuovere il dispositivo portatile dalla culla.

(2) Tirare delicatamente all'indietro il rilascio molla dell'attacco ventola dell'aria con le dita al finecorsa.

(3) Spingere l'attacco ventola dell'aria verso la ventola dell'aria, in modo che l'attacco ventola dell'aria. Sollevare e tirare finché l'attacco ventola dell'aria non é più fissato.

Montaggio della culla

(1)Spingere il tasto rilascio centrale sulla culla e spingerlo verso l'alto per portare la culla nella posizione di estensione massima

(2) Collocare il dispositivo mobile nella culla e spingere verso il basso la parte superiore della culla finché non scatta in posizione di bloccaggio sicuro.

NOTA: Prestare attenzione a spingere il dispositivo portatile completamente finché la parte posteriore non tocca la culla prima di scattare in posizione.

Come rimuovere un dispositivo portatile dalla culla

Tenendo la parte superiore della staffa con una mano, tirare il dispositivo portatile.

Attacco finestra universale con ventosa

( Utilizzare direttamente su una superficie liscia come un parabrezza

( È dotata di piedini antiscivolo per mantenere un cellulare stabilmente nella culla.

( Compatibile con: iPhone, Blackberry, Samsung, Nokia, HTC e altri smart phones

( Braccio flessibile per fissare i cellulare di larghezza 56-85 mm

( Rotazione regolabile a 360°

( Regolare a cellulari e lettori di ogni misura

Come fissare un cellulare alla culla

( Spingere il cellulare in posizione corretta.

( Premere il cellulare nella culla.

( Controllare che il cellulare sia ben fissato nella culla.

Come rimuovere un cellulare dalla culla

( Il cellulare è fissato alla culla.

( Tenere il pollice sul braccio sinistro della culla e afferrare con le altre dita il cellulare sfilandolo direttamente dalla culla.

Avvertenze

( Non cercare di smontare il caricabatterie per evitare cortocircuiti o danni.

( Non fare cadere, scuotere, o smontare il caricabatterie per non rompere le schede stampate o i meccanismi interni .

( Non esporre il caricabatterie a ambienti con  elevato contenuto di umidità, calore elevato o luce diretta del sole, umidità né immergerlo in liquidi.

( mantenere a superficie del caricabatterie pulita senza utilizzare solventi organici.

( Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Istruzioni per la tutela dell'ambiente: Materiali di pacchetti sono materie prime e riciclabili. Non smaltire dispositivi vecchi o batterie nei rifiuti domestici. Pulizia: Proteggere il dispositivo da contaminazione e inquinamento (pulire il dispositivo con un panno pulito). Non usare di materiali ruvidi, a grana grossa/solventi/detergenti aggressivi. Asciugare il dispositivo dopo la pulizia. Avviso importante: In caso di perdita di liquido dalla batteria, asciugare l'alloggiamento della batteria con un panno morbido asciutto. Distributore: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germania