Technaxx®  Instrukcja obsługi

Tablet Car Charger Set TE07

Tabletowy zestaw ładowarki samochodowej TE07

Zgodności dla tego urządzenia znajduje się pod poniższym linkiem internetowym: www.technaxx.de/ (w pasku na dole “Konformitätserklärung”). Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

Numer telefonu do wsparcia technicznego: 01805 012643 (14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych). Email: support@technaxx.de

Uniwersalna uchwyt na zagłówka tableta z podwójną ładowarką USB

Cechy

( Uniwersalna uchwyt na zagłówka PC tableta 7"~11"

( Podwójną ładowarką USB do gniazda zapalniczki

( Szybka i sprawność ładowania z 2.1A

( Ochrona przeciwzwarciowa

( Łatwy montaż i demontaż we wszystkich pojazdach

WAŻNE: Na Użytkowniku urządzenia spoczywa odpowiedzialność sprawdzenia lokalnych przepisów ruchu drogowego i bezpieczeństwa w celu zapewnienia prawidłowego użytkowania tego urządzenia.

Dane techniczne

| Prąd wyjściowy ładowarka | maks. DC 5V / 2.1A |
| --- | --- |
| Napięcie zasilania (napięcie wejściowe) | DC 12V ~ 24V |
| Waga / Wymiary ładowarki | 35g / (D) 9,0 x (S) 4,8 x (W) 4,0cm |
| Waga / Wymiary zacisku | 86g / (W) 12cm [maks. W 19,7cm], (S wewn.) 7cm, (S zewn.) 14cm (G) 5,5cm |
| Waga / Wymiary oprawa zagółwkowa z nasadką | 85g / (D) 19,8 x (S) 2,5 x (W) 8,5cm |
| Zawartość opakowania | Podwójna ładowarka USB, Oprawa zagłówkowa, Docisk do tabletu, 1x nasadka, Instrukcja obsługi |

Funkcja ładowania

(1) Podczas ładowania tylko z użyciem jednego gniazdka USB, maksymalne natężenie prądu wyjściowego wynosi 5V / 2.1A

(2) W trakcie ładowania z użyciem obu gniazdek USB jednocześnie, każdy port USB posiada wtedy prąd wyjściowy równy 5V / 1A

Charakterystyka podstawy zagłówkowej do tabletów

( Zgodna z tabletem 7” ~ 10”

( Obsługuje pole widzenia zarówno w poziomie jak i w pionie

( Wysokość i kąt są regulowane w celu uzyskania najlepszego pola widzenia

( Nie ma potrzeby regulowania rozmiaru uchwytu ponownie po jego pierwszym użyciu

( Stopki antypoślizgowe mocno utrzymują przenośne urządzenie w uchwycie

( Łatwy montaż i demontaż we wszystkich pojazdach

Sposób montażu podstawy zagłówkowej

Fastens = Mocowania  				Press lever = Dźwignia dociskowa

( + ( Najpierw nasadkę umieścić na końcu ramienia giętkiego.

( Następnie przymocować uchwyt do końca ramienia giętkiego. Będzie słyszalny głośny „klik”, gdy uchwyt wskoczy na swoje miejsce. Teraz dokręcić nasadkę do uchwytu, obracając nią w prawo.

Montaż podstawy zagłówkowej do prętów zagłówka

Wyregulować podstawę do właściwego rozmiaru

Sposób wyjmowania tabletu z podstawy

Ostrzeżenia

( Nie wolno demontować ładowarki, gdyż może to doprowadzić do zwarcia czy nawet zniszczenia.

( Nie upuszczać, nie potrząsać i nie rozbierać ładowarki, ponieważ może to uszkodzić wewnętrzne obwody elektryczne lub podzespoły mechaniczne.

( Nie wystawiać ładowarki na działanie dużej wilgotności lub wysokiej temperatury, nadmiernego ciepła lub bezpośredniego działania promieni słonecznych,  wilgotnych lub podwodnych warunków.

( Utrzymywać powierzchnię ładowarki w czystości, ale nie stosować rozpuszczalników organicznych.

( Trzymać ładowarkę poza zasięgiem małych dzieci.

Wskazówki dotyczące ochrony środowiska: Materiały opakowania utworzono z surowców wtórnych imożna poddać je recyklingowi. Nie usuwać starych urządzeń ani baterii z odpadami  gospodarstwa domowego. Czyszczenie: Chronić urządzenie przed skażeniem i zanieczyszczeniami. Czyścić urządzenie wyłącznie miękką szmatką lub ścierką, nie używać materiałów szorstkich ani ścierających. NIE używać rozpuszczalników ani żrących środków czyszczących. Dokładnie wytrzeć urządzenie po czyszczeniu. Dystrybutor: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Niemcy

# Text boxes

Ustawić szerokość dwóch elementów mocujących na odległość prętów zagłówka przed tylnym fotelem.

Przymocować i zablokować zaciski na prętach dwoma zamknięciami zatrzaskowymi.

( Położyć tablet zgodnie z kierunkiem 1 i 2. Nacisnąć uchwyt pionowo w dół. Sprawdzić, czy tablet trzyma się mocno. Następnie wyłączyć przełącznik z tyłu uchwytu.

( Obrócić przełącznik w kierunku strzałki1 i pchnąć uchwyt pionowo w kierunku strzałki 2.

Przesunąć tablet w kierunku wskazanym przez dwie strzałki, aby wyjąć go z zacisku podstawy zagłówkowej.