Technaxx®  Manuale dell’utente

Tablet Car Charger Set TE07

Tablet carica set per auto TE07

Dichiarazione di Conformità può essere trovate: www.technaxx.de/ (sulla barra inferiore “Konformitätserklärung”). Al primo utilizzo del dispositivo, leggere attentamente il manuale dell’utente.

Numero di telefono per supporto tecnico: 01805 012643 (14 centesimo/minuto da linea fissa tedesca e 42 centesimo/minuto da reti mobili). Email: support@technaxx.de

Attacco poggiatesta universale per PC tablet e caricabatterie USB doppio

Particularità

( Attacco poggiatesta universale per PC tablet 7”~11”

( Caricabatterie USB doppio per l'accendisigari dell veicoli

( Carica rapida ed efficiente con 2.1A

( Protezione cortocircuito

( Facile da installare e rimuovere in tutti i veicoli

IMPORTANTE: È responsabilità dell'utente controllore il traffico e la legislazione locale per un uso legale dell'apparecchio.

Specifiche tecniche

| Corrente uscita caricabatterie | max. CA 5V / 2.1A |
| --- | --- |
| Alimentazione (corrente ingresso) | CA 12V ~ 24V |
| Peso / Dimensioni caricatore | 35g / (Lu) 9,0 x (La) 4,8 x (A) 4,0cm |
| Peso / Dimensioni pinza | 86g / (H) 12cm [H max. 19,7cm], (La interna) 7cm, (La esterna) 14cm, (Spessore) 5,5cm |
| Peso / Dimensioni attacco poggiatesta con cappuccio | 85g / (Lu) 19,8 x (La) 2,5 x (A) 8,5cm |
| Contenuto della confezione | Caricabatterie USB doppio, Attacco poggiatesta, Morsetto per PC tablet, 1x cappuccio, Manuale dell’utente |

Funzione di ricarica

(1) Quando si ricarica soltanto in una porta USB, la corrente max in uscita è 5V / 2.1A

(2) Quando si effettua la ricarica su entrambe le porte USB contemporaneamente, la corrente di uscita porta USB è 5V / 1A per ciascuna porta

Funzione dell'attacco poggiatesta per tablet

( Compatibile con PC tablet 7” ~ 10”

( Altezza e angolazione regolabili per una visione di ottima qualità

( Per visione orizzontale e verticale

( Non è necessario regolare la dimensione della staffa dopo il primo utilizzo

( I piedini antiscivolo tengono fermo il dispositivo nel supporto

( Facile da installare e rimuovere in tutti i veicoli

Come montare l'attacco poggiatesta

Fastens = Attacchi   					Press lever = Premere la leva

( + ( Posizionare per prima cosa il cappuccio all'estremità del supporto a forma di collo di cigno.

( Fissare quindi il supporto all'estremità del supporto a forma di collo di cigno. Si sente un clic quando il supporto è fissato in posizione. Fissare quindi il cappuccio al supporto girandolo verso destra.

Montare l'attacco poggiatesta sulle guide del poggiatesta

Regolare l'attacco alla misura corretta

Come rimuovere il PC tablet dall'attacco

Avvertenze

( Non cercare di smontare il caricabatterie per evitare cortocircuiti o danni.

( Non fare cadere, scuotere, o smontare il caricabatterie per non rompere le schede stampate o i meccanismi interni .

( Non esporre il caricabatterie a ambienti con  elevato contenuto di umidità, calore elevato o luce diretta del sole, umidità né immergerlo in liquidi.

( mantenere a superficie del caricabatterie pulita senza utilizzare solventi organici.

( Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Istruzioni per la tutela dell'ambiente: Materiali di pacchetti sono materie prime e riciclabili. Non smaltire dispositivi vecchi o batterie nei rifiuti domestici. Pulizia: Proteggere il dispositivo da contaminazione e inquinamento (pulire il dispositivo con un panno pulito). Non usare di materiali ruvidi, a grana grossa/solventi/detergenti aggressivi. Asciugare il dispositivo dopo la pulizia. Avviso importante: In caso di perdita di liquido dalla batteria, asciugare l'alloggiamento della batteria con un panno morbido asciutto. Distributore: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germania

# Text boxes

Fissare e bloccare sul morsetto delle guide con i due clip in dotazione.

Regolare la larghezza dei due dispositivi di fissaggio sul poggiatesta del sedile posteriore.

( Collocare il PC tabelt come indicato dalle frecce 1 e 2. Premere il supporto verticalmente. Controllare che il PC tablet sia fissato correttamente. Portare l'interruttore sulla parte posteriore del supporto in posizione OFF.

( Girare l'interruttore come indicato dalla freccia 1 e spingere il supporto vertical- mente come indicato dalla freccia 2.

Portare il PC tablet in direzione delle due frecce per estrarre il morsetto dell'attacco del poggiatesta.