MusicMan®

NANO Bluetooth Soundstation BT–X7

Manuel d'utilisation

Déclaration de Conformité: www.technaxx.de/ (dans la barre du bas “Konformitätserklärung”)

Probablement le plus petit haut-parleur dans le monde avec fente MicroSD!

L’appareil est un mini haut-parleur sans fil avec fonction Bluetooth et fente MicroSD d’un design unique, un accessoire agréable pour smartphone, Tablett PC, ordinateur, etc.

Caractéristiques

( Connexion facile (Pairing) avec les appareils compatibles Bluetooth

( Fonction mains libres intégré avec microphone intégré

( Fente MicroSD intégreé pour cartes MicroSD jusqu’à 32Go

( Batterie Lithium-Polymère 300mAh rechargeable intégrée

( Durée de Lecture sur volume moyen d’environ 4 heures

( Bluetooth version 2.1 avec 2W puissance de sortie

( Réglage du volume sur les buttons et bouton marche / arret

( Parfait pour le voyage, installation facile, son d’une netteté absolue

Présentation du produit

| 1 | Connecteur Line–IN | 8 | Fente pour la carte MicroSD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | +/ pour augmenter le volume / passer à la chanson suivante |
| 3 | ALLUMER / ÉTEINDRE et JOUER / PAUSE |
| 4 | /– baisser le volume / passer à la chanson dernière |
| 5 | Voyants LED | 9 | Connecteur de charge Micro USB |
| 6 | M/ Modo / Fonction mains libre | 10 | Cintre |
| 7 | Microphone (MIC) | 11 | Cône haut-parleur avec grille de protection |

Chargement de la batterie

Connecter le câble Micro USB* (*inclus) avec le port MicroUSB de le haut-parleur. Puis connecter le port USB avec l’entrée USB de l’ordinateur ou d’un adaptateur** de charge USB 5V 500mAh (**non inclus). Le temps de charge est d’environ 1,5 heures. Pendant la charge, le LED rouge s’allume en continu. Lorsque l’enceinte est entièrement chargée, le LED rouge s’éteint. La batterie toujours recharger complètement, s’il vous plaît.

Activer / Désactiver: Appuyez sur le bouton  au moins 3 secondes.

Connexion Bluetooth

(1) Lorque le haut-parleur est allumé, la LED rouge et bleue clignotant en échange rapide. Maintenant, el haut-parleur est prêt à “Pairing” (= pour la connexion Bluetooth).

(2) Sur votre appareil compatible Bluetooth, consultez la paramétres Bluetooth le haut-parleur Bluetooth avec le nom “MusicMan NANO BT–X7”. Sélectionnez-le et connectez-le à votre smartphone. Après une connexion réussie, vous entendrez un bip court, et la LED bleue clignote lentement.

Cart mémoire MicroSD

Allumez le haut-parleur. Insérez la carte mémoire MicroSD dans la fente pour carte MicroSD. Le haut-parleur fonctionne.

Il ya deux voies de navigation

Soit l’haut-parleur peut être utilisé pour navigeur directement via les touches ou via le apparail Bluetooth connecté, par example un smartphone.

( Appuyez brièvement sur le bouton  pour mettre en pause et lire.

( Appuyez brièvement sur le bouton  pour passer à la chanson suivante.

( Appuyez brièvement sur le bouton  pour passer à la chanson dernière.

( Appuyez longuement sur le bouton  pour augmenter le volume.

( Appuyez longuement sur le bouton  pour baisser le volume.

Fonction mains-libres

Quand un appel arrive, appuyez brièvement sur le bouton  pour activer la fonction mains-libres sur le microphone et d’accepter l’appel. Pour terminer l’appel, appuyez sur le bouton , ou mettre fin à l’appel directement sur l’apparail Bluetooth connecté, par example un smartphone.

( Le haut-parleur peut lire la musique s’il est connecté à un téléphone portable, MP3, MP4, PC, iPOD ou à un autre dispositif audio. Vos dispositifs doivent être munis d’une prise de 3,5mm ou de Bluetooth.

Line–IN

Connectez votre Smartphone ou un apparail audio avec le 3,5mm jack du haut-parleur. Utilisez le 3,5mm câble** (**non inclus). Lancez la lecture audio à partir de votre Smartphone ou un appareil audio. Pour entrer dans le mode Line–IN, appuyez longtemps sur le bouton MODE. Vous pouvez entendre la lecture audio à travers le haut-parleur. Pour arréter la lecture audio, débranchez le 3,5mm câble du haut-parleur.

Les boutons  et  et  n’ont pas de fonction!

Caractéristiques techniques

| Bluetooth | Version Bluetooth 2.1 |
| --- | --- |
| Fente | Pour une carte MicroSD jusqu’à 32Go |
| Lecture audio | Intégrée LINE–IN 3,5mm jack |
| Pilote | Ø 31 mm, 4Ω, 2W |
| Amplificateur | Classe D H6871 |
| Entrée | 20 MV - 500 MV |
| Fréquence | 150 Hz – 18 KHz |
| Rapport signal sur bruit | S / N ≧ 85 dB |
| Distorsion harmonique totale | THD ≦10% |
| Distance opérationnelle | ~ 10 m |
| Batterie | Li-Polymère 300mAh rechargeable intégrée, 3,7V |
| Durée de rechargement | ~ 1,5 heures (rechargeable avec fente MicroUSB) |
| Durée de lecture | ~ 4 heures (volume moyen) ~ 2 – 2,5 heures (grand volume ) |
| Température opérationnelle | –10° jusqu’à + 50°C |
| Poids/Dimensions | 43g / Ø 33 mm x 36 mm |
| Contenu | MusicMan® NANO Bluetooth Soundstation BT–X7, Câble Micro USB, Manuel d’utilisation |

Avertissements

( Rechargez toujours le haut-parleur avec le câble d’origine MicroUSB fourni.

( N’essayez pas de démonter le haut-parleur, car cela peut provoquer un court-circuit ou même des dégâts.

( Ne le laissez pas tomber, ne le tapez pas ou ne le secouez pas, car une manipulation brusque peut détériorer les circuits et mécanismes internes.

( Le haut-parleur devrait être conservé dans un endroit sec et aéré. Évitez les excès d'humidité et de température. De plus, les batteries ne devraient pas être exposées à une extrême chaleur ou en plein soleil.

( Conservez la surface du haut-parleur propre, mais n’utilisez pas de diluant organique.

( Conservez le haut-parleur hors de portée des jeunes enfants.

Conseils pour la protection de l'environnement: Les emballages sont des matières premières et peuvent être recyclées. Ne jetez pas les appareils/piles usagés aux ordures ménagères. Nettoyage: Protégez l'appareil de la saleté et de la pollution. Ne nettoyez l’appareil qu’avec un chiffon ou tissu doux. Evitez d’utiliser des matières rugueuses/gros grain, des détergents diluants/agressifs. Après le nettoyage, essuyez soigneusement l'appareil. Remarque importante: Si du liquide fuit des piles, séchez le compartiment des piles avec un chiffon doux. Distributeur: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne