MusicMan®

NANO Bluetooth Soundstation BT–X7

Instrukcja obsługi

Deklaracja zgodności: www.technaxx.de/ (w dolnym pasku “Konformitätserklärung”)

Prawdopodobnie najmniejsze głośniki na świecie z gniazdem MicroSD!

Urządzenie to Mini głośnik bezprzewodowy z funkcją Bluetooth z gniazdem MicorSD o unikalnym wyglądzie, jest to uroczy dodatek do smartfonu, tabletu PC, komputera, itp.

Cechy

( Łatwe połączenie (Pairing) z urządzeniami Bluetooth kompatybilnych

( Zintegrowane funkcje głośnomówiący z wbudowanym mikrofonem

( Wbudowana gniazdo na MicroSD na karty MicroSD do 32GB

( Wbudowana bateria litowo-polimerowa 300mAh z możliwością doładowania

( Czas odtwarzania ok. 4 godziny przy średniej głośność

( Bluetooth wersji 2.1 o mocy 2W

( Przyciski sterowania głośnością i przycisk wł / wył

( Idealny do podróży, łatwa instalacja, kryształowo czysta jakość dźwięku

Przegląd produktów

| 1 | Złącze Line–IN | 8 | Gniazdo karty MicroSD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | +/ zwiększyć głośność / przejść do następnej piosenki |
| 3 | WŁĄCZAĆ / WYŁĄCZAĆ i BIEGAĆ (Play) / PAUZA |
| 4 | /– zmniejszyć głośność / przejść do ostatniej piosenki |
| 5 | Wskaźnik LED | 9 | Złącze ładowania Micro USB |
| 6 | M/ Przycisk Mode / Funkcja głośnomówiący | 10 | Wieszak |
| 7 | Mikrofon (MIC) | 11 | Stożek głośnik z ochrony grill |

Ładowanie baterię

Kabel Micro USB* (* w zestawie), aby połączyć port MicroUSB głośnika. Następnie port USB z wejściem USB komutera lub z zasilacza 5V 500mAh ładowania USB do podłączenia** (** nie wliczone w cenę). Czas ładowania wynosi okolo 1,5 godziny. Podczas ładowania świeci się czerwona LED ciągły. Gdy głośnik jest w pelni naładowana, czerwona LED gaśnie. W pełni naładować baterię, proszę.

Włączyć / Wyłączyć: Naciśnij przycisk  co najmniej 3 sekundy.

Połączenie Bluetooth

(1) Gdy głośnik jest włączony, miga czerwona i niebieska dioda LED w szybkiej wyniany. Teraz głośnik jest gotowy do “Pairing”	(= do połączenia Bluetooth).

(2) Na urządzenia z interfejsem Bluetooth, patrz Bluetooth ustawienia głośników Bluetooth pod nazwą “MusicMan NANO BT–X7”. Zaznacz go i połącz go z smartphonie. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia, usłyszysz krótki dźwięk, a niebieska dioda LED będzie powoli migać.

MicroSD memory card

Włącz głośnika. Włóż kartę pamięci MicroSD na gniazda karty MicroSD. Głośnik dziala.

Istnieją dwie ścieżki nawigacji

Albo głośnik może być używany do poruszania bezpośrednio za pomocą przycisków, albo za pomocą podłączonego urządzenia Bluetooth, na przykład smartphone.

( Szybko nacisnąć przycisk , aby przerwać i powrócić do odtwarzania.

( Szybko nacisnąć przycisk  aby przejść do następnej piosenki.

( Szybko nacisnąć przycisk  aby przejść do ostatniej piosenki.

( Długo nacisnąć przycisk , aby zwiększyć głośność.

( Długo nacisnąć przycisk , aby zmniejszyć głośność.

Funkcja zestawu głośnomówiącego

Podczas połączenia przychodzącego naciśnij krótko przycisk, aby aktywować bezpłatny funkcja zestawu głośnomówiącego na mikrofon i zaakceptować połączenie. Aby zakończyć połączenie, należy nacisnąć przycisk , lub zakończyć połączenie bezpośrednio z podłączonego urządzenia Bluetooth, na przykład smartphone.

( Głośnik może odtwarzać muzykę, kiedy jest podłączony do telefonu komórkowego, MP3, MP4, PC, iPOD lub innego urządzenia audio. Państwa urządzenia muszą posiadać gniazdko 3,5mm lub Bluetooth.

Line–IN

Podłącz swój Smartphone lub urządzenie audio z 3,5mm gniazda głośnika. Użyj 3,5mm kabla** (**nie wliczone w cenę). Rozpocząć odtwarzanie dźwięku ze Smartphone lub innego urządzenia audio. Aby wejść w tryb Line–IN, naciśnij długi czas przycisk MODE. Słychać odtwarzanie dźwięku przez głośnika. Aby zatrzymać odtwarzanie dźwięku, odłącz 3,5mm kabel z głośnika.

Klucze  i  i  nie działają!

Specyfikacje techniczne

| Bluetooth | Bluetooth Wersja 2.1 |
| --- | --- |
| Gniazda | Na kartę MicroSD do 32GB |
| Odtwarzanie audio | Wbudowana LINE–IN 3,5mm gniazda |
| Sterownik | Ø 31mm, 4Ω, 2W |
| Wzmacniacz | Klasa D H6871 |
| Wejście | 20 MV – 500 MV |
| Częstotliwości | 150 Hz – 18 KHz |
| Stosunek sygnał szum | S / N ≧ 85 dB |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne | THD ≦ 10% |
| Odległość robocza | ~ 10 m |
| Bateria | Wbudowana doładowania bateria litowo-polimerowa 300mAh, 3.7V |
| Czas ładowania | ~ 1,5 godzin (doładowanie poprzez slot Micro USB) |
| Czas odtwarzania | ~ 4 godziny (średnia głośność) ~ 2 – 2,5 godziny (najwyższa głośność) |
| Temperatura robocza | –10° aż do + 50°C |
| Waga / Wymiary | 43g / Ø 33mm x 36mm |
| Zawartość opakowania | MusicMan® NANO Bluetooth Soundstation BT–X7, Kabel Micro USB, Instrukcja obsługi |

Ostrzeżenia

( Zawsze ładować głośnik za pomocą dostarczonej oryginalnej kabel MicroUSB.

( Nie próbować rozmontowywać głośnika, ponieważ może doprowadzić to do zwarcia lub nawet uszkodzenia.

( Nie rzucać, nie obijać ani nie potrząsać nim, ponieważ niewłaściwa obsługa może uszkodzić wewnętrzne obwody i mechanikę.

( Głośnik należy przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym środowisku. Unikać wysokiej wilgotności oraz wysokiej temperatury. Również baterii nie wolno narażać na nadmierne gorąco ani bezpośrednie nasłonecznienie.

( Utrzymywać powierzchnię głośnika w czystości, ale nie używać rozpuszczalników organicznych w celu czyszczenia tej powierzchni.

( Trzymać głośnik z dala od zasięgu dzieci.

Zalecenia związane z ochroną środowiska naturalnego: Materiały opakowaniowe można poddać recyklingowi. Zużytych urządzeń/baterii nie wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Czyszczenie: Obudowę urządzenia należy czyścić miękką ściereczką. Nie stosować gruboziarnistych/agresywnych środków czyszczących czy rozpuszczalników. Ważna uwaga: W przypadku wycieku elektrolitu z baterii, wnętrze komory na baterię należy wytrzeć miękką, suchą ściereczką. Dystrybutor: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Niemcy

# Text boxes

*************************

*

*

*