MusicMan®

NANO Bluetooth Soundstation BT–X7

Gebruiksaanwijzing

Verklaring van conformiteit: www.technaxx.de/ (in de onderste balk “Konformitätserklärung”)

Waarschijnlijk de kleinste luidspreker in de wereld met een MicroSD-sleuf!

Het apparaat is een Mini draadloze luidspreker met Bluetoothfunctie en MicroSD-sleuf in een uniek ontwerp, een leuk accessoire voor een smartphone, Tablet PC, computer, enz.

Eigenschappen

( Eenvoudige verbinding (Pairing) met Bluetooth-compatibele apparaten

( Geïntegreerde handsfree-functie met ingebouwde microfoon

( Geïntegreerde MicroSD-sleuf voor MicroSD-kaarten tot 32GB

( Geïntegreerde herlaadbare Lithium-Polymeer batterij 300mAh

( Speelduur ongeveer 4 uur een gemiddeld volume

( Bluetooth Versie 2.1 met 2W uitgangsvermogen

( Toetsen voor volumeregeling en toets aan / uit

( Ideaal voor op reis, gemakkelijke installatie, kristalheldere geluidskwaliteit

Productoverzicht

| 1 | Line–IN-aansluiting | 8 | MicroSD-kaartsleuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | +/ het volume te verhogen / naar het volgende nummer te gaan. |
| 3 | INSCHAKELEN / UITSCHAKELEN en PLAY / PAUZE |
| 4 | /– het volume te verlagen / naar het vorige nummer te gaan. |
| 5 | LED-lampjes | 9 | Micro USB-aansluiting voor opladen |
| 6 | M/ Mode / Handsfree-functie | 10 | Hanger |
| 7 | Microfoon (MIC) | 11 | Luidsprekerconus met bescherming grill |

Opladen van de batterij

De Micro USB kabel* (*meegeleverd) met de Micro USB-poort van de luitspreker aan te sluiten. Vervolgens de USBpoort met de USB-ingang op de computer of met een 5V 500mAh USB laadadapter** (**niet inbegrepen) aan te sluiten. De oplaadtijd bedraagt ongeveer 1,5 uur. Tijdens het opladen, het rode LED brandt continu. Als de luitspreker volledig is opgeladen, de rode LED gaat uit. Laad de batterij volledig op, alsjeblieft.

AAN / UIT te zetten: Druk op de knop  minstens 3 seconden.

Bluetooth-verbinding

(1) Als de luitspreker is ingeschakeld, de rode en blauwe LED’s knipperen in snelle uitwisseling. Nu de luitspreker is klaar om “Pairing” (= voor de Bluetooth-verbinding).

(2) Op uw Bluetooth-compatibel apparaat, zie de Bluetooth-instellingen de Bluetooth luitspreker met de namen “MusicMan NANO BT–X7”. Selecteer ze en verbind ze met uw smartphone. Na een succesvolle verbinding, zal u een korte toon hoort, en de blauwe LED knippert langzaam.

MicroSD memory card

Aanschakelen van het luidspreker. Plaats de MicroSD-geheugenkaart in de MicroSD-kaartsleuf. De luidspreker werkt.

Er zijn twee navigatiepaden

Ofwel de luitspreker kan worden gebruikt om direct via de toetsen navigeren, of via het aangesloten Bluetooth-apparaat, bij voorbeeld een smartphone.

( Druk kort op de toets om te pauzeren en weer af te spelen.

( Druk kort op de toets  om naar het volgende nummer te gaan.

( Druk kort op de toets  om naar het vorige nummer te gaan.

( Druk lang op de toets  om het volume te verhogen.

( Druk lang op de toets  om het volume te verlagen.

Handsfree-functie

Als er een oproep binnenkomt, drukt kort op de knop , om de vrije  worp de handsfree-functie op de microfoon te activeren en de oproep te beantwoorden. Om het gesprek te beëindigen, drukt u op de knop , of het gesprek direct te beëindigen via de Bluetooth aangesloten apparaat, bij voorbeeld een smartphone.

( De luidspreker kan muziek weergeven wanneer hij is verbonden met een mobiele telefoon, MP3- of MP4-speler, een PC, iPod of met een ander audioapparaat. Uw apparatuur dient te zijn voorzien van een 3,5 mm aansluiting of Bluetooth.

Line–IN

Sluid uw Smartphone of audio-apparaat met een 3,5mm aansluiting van de luitspreker. Gebruik de 3,5mm kabel** (**niet inbegrepen). Start het afspelen van audio vanaf uw Smartphone of audio-apparaat. Op de Line–IN modus in te voeren, drukt u lang op de knop MODE. U kunt het audio-weergave via de luitspreker te horen. Om de audio-weergave te stoppen, trek dan de 3,5mm kabel van de luitspreker.

De toetsen  en  en  hebben geen functie!

Technische Specificaties

| Bluetooth | Bluetooth versie 2.1 |
| --- | --- |
| Kaartsleuf | Voor MicroSD-kaart tot 32GB |
| Audio afspelen | Ingebouwde LINE–IN 3,5mm ingang |
| Driver | Ø 31 mm, 4 Ω, 2 W |
| Versterker | Klasse D H6871 |
| Ingang | 20 mV - 500 mV |
| Frequentie | 150 Hz – 18 KHz |
| Signaal-/ruisverhouding | S / R ≧ 85 dB |
| Totale harmonische vervorming | THV ≦10% |
| Werkbereik | ~ 10 m |
| Batterij | Geïntegreerde en herlaadbare Li-Polymeer 300mAh batterij, 3.7V |
| Oplaadtijd | ~ 1,5 uur (herlaadbaar via MicroUSB aansluiting) |
| Speelduur | ~ 4 uur (gemiddeld volume) ~ 2 – 2,5 uur (hoogste volume) |
| Bedrijfstemperatuur | –10° tot +50°C |
| Gewicht / Afmetingen | 43 g / Ø 33 mm x 36 mm |
| Inhoud verpakking | MusicMan® NANO Bluetooth Soundstation BT–X7, Micro USB kabel, Gebruiksaanwijzing |

Waarschuwingen

( Laad de luidspreker altijd op met de bijgeleverde originele Micro USB kabel.

( Probeer niet om de luidspreker te demonteren, omdat dit kortsluiting of zelfs schade kan veroorzaken.

( Laat het apparaat niet vallen en schudt het niet, omdat ruwe behandeling de interne printplaat en mechanismes kan beschadigen.

( De luidspreker dient in een droge en geventileerde omgeving te worden bewaard. Vermijd hoge vochtigheid en hoge temperaturen. Ook de batterijen dienen niet te worden blootgesteld aan overmatige warmte of direct zonlicht.

( Houd het oppervlak van de luidspreker schoon, maar gebruik geen organische oplosmiddelen om het oppervlak van de luidspreker te reinigen.

( Houd de luidspreker uit de buurt van kleine kinderen.

Aanwijzingen voor milieubescherming: Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Voer oude apparatuur of batterijen niet af met het huishoudelijk afval. Reiniging: Reinig het toestel uitsluitend met een zachte doek. Vermijd het gebruik van ruwe/schurende materialen/agressieve reinigingsmiddelen. Veeg het toestel na het reinigen zorgvuldig af. Belangrijke mededeling: Als er vloeistof uit een batterij lekt, droog dan het batterijvak met een zachte doek. Distributeur: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland