MusicMan®

NANO Bluetooth Soundstation BT–X7

Návod k obsluze

Prohlášení o shodě: www.technaxx.de/ (ve spodní liště “Konformitätserklärung”)

Pravděpodobně nejmenší reproduktory na světě s MicroSD slot!

Toto zařízení je miniaturní bezdrátový reproduktor s funkcí Bluetooth s MicroSD slot a unikátním designem, je příjemným doplňkem chytrého telefonu nebo tabletu, počítače, atd.

Vlastnosti

( Snadné připojení (Pairing) s Bluetooth kompatibilními zařízeními

( Integrované hands-free funkce s vestavěným mikrofonem

( Integrovaný MicroSD slot pro MicroSD karty až 32GB

( Vestavěná dobíjecí Lithium-Polymerová 300mAh baterie

( Doba přehrávání přibilžně asi 4 hodiny při střední hlasitosti

( Bluetooth verze 2.1 s výstupním výkonem 2W

( Tlačítka ovládání hlasitosti a tlačítko zap / vyp

( Ideální pro cestování, snadná instalace, křišťálově čistá kvalita zvuku

Přehled produktu

| 1 | Konektor Line–IN | 8 | Slot pro MicroSD kartu |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | +/ zvýšíte hlasitost / přejdete na další stopu. |
| 3 | ZAPNOUT / VYPNOUT a PLAY / PAUSE |
| 4 | /– snížíte hlasitost / přejdete na předchozí stopu. |
| 5 | LED kontrolka | 9 | Micro USB nabíjecí konektor |
| 6 | M/ Režim (Mode) / Funkce Hands-free | 10 | Ramínko |
| 7 | Mikrofon (MIC) | 11 | Kužel reproduktor s ochrannou mřížkou |

Nabíjení baterie

Micro USB kabel* (*součást dodávky) pro připojení Micro USB port reproduktoru. Potom USB port se vstupem USB na počítači nebo s 5V 500mAh USB nabíjecí adaptér** (**není součástí balení) pro připojení. Doba nabíjení svítí červená LED trvale. Pokud je reproduktor plně nabitá, červená LED zahsne. Plně nabijete baterie, prosím.

Zapnutí / Vypnutí: Stiskněte tlačítko  alespoň na 3 sekundy.

Připojení Bluetooth

(1) Pokud je reproduktor zapnutý, červená a modrá LED dioda bliká na rychlou výměnu. Nyní reproduktor je připraven k “Pairing” (= pro připojení Bluetooth).

(2) Na kompatibilním zařízením Bluetooth, viz nastavení Bluetooth reproduktor Bluetooth se jmény “MusicMan NANO BT–X7”. Vyberte ji a připojte jej pomocí smartphonu. Po úspěšném připojení se ozve krátký tón a modrá LED dioda začne blikat pomalu.

Existují dva navigační cesty

Bud’ reproduktor je možné použít k navigaci přímo pomocí tlačítek, nebo pomocí připojeného zařízení Bluetooth, například Smartphone.

Kartu MicroSD

Zapnĕte reproduktoru. Vložte kartu MicroSD zařízení do slotu pro kartu MicroSD. Reproduktor funguje.

( Krátkým stiskem tlačítka  zařízení pozastavíte/spustíte přehrávání.

( Krátkým stiskem tlačítka  přejdete na další stopu.

( Krátkým stiskem tlačítka  přejdete na předchozí stopu.

( Dlouhým stiskem tlačítka  zvýšíte hlasitost.

( Dlouhým stiskem tlačítka  snížíte hlasitost.

Funkce Handsfree

Při příchozím hovoru stiskněte krátce tlačítko  pro aktivaci funkce handsfree na mikrofonu a přijmout hovor. Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko , nebo ukončit hovor přímo prostřednictvím připojeného zařízení Bluetooth, například smartphone.

( Reproduktor přehrává hudbu při připojení k mobilnímu telefonu, MP3, MP4, PC, iPOD nebo jinému zařízení. Vaše zařízení musí mít 3,5mm zásuvku nebo Bluetooth.

Line–IN

Připojte Smartphone nebo audio zařízení s 3,5mm jack reproduktoru. Použijte 3,5mm kabel** (**není součástí baleni). Spust’te přehrávání zvuku z Smartphone nebo audio zařízení. Pro vstup do režimu Line–IN, stisknĕte dlouhou dobu tlačítko REŽIM. Můžete slyšet přehrávání zvuku,odpojte 3,5mm kabel od reproduktoru.

Klíče  a  a  nemají žádnou funkci!

Technické údaje

| Bluetooth | Verze Bluetooth 2.1 |
| --- | --- |
| Slot | Pro kartu MicroSD až 32GB |
| Přehrávání zvuku | Vestavěný LINE–IN 3,5mm jack |
| Ovladač | Ø 31 mm, 4 Ω, 2 W |
| Zesilovač | Třída D H6871 |
| Vstup | 20 mV - 500 mV |
| Frekvenční | 150 Hz – 18 KHz |
| Šumový poměr signálu | S / R ≧ 85 dB |
| Celkové harmonické zkreslení | THV ≦10% |
| Provozní vzdálenost | ~ 10 m |
| Baterie | Vestavěná dobíjecí Li-Polymerová 300mAh, 3.7V |
| Doba nabíjení | ~ 1,5 hodiny (dobíjecí pomocí rozhraní mikro USB) |
| Doba přehrávání | ~ 4 hodiny (střední objem) ~ 2 – 2,5 hodiny (nejvyšší objem) |
| Provozní teplota | –10° až do +50°C |
| Hmotnost / Rozměry | 43 g / Ø 33 mm x 36 mm |
| Obsah balení | MusicMan® NANO Bluetooth Soundstation BT–X7, Kabel Micro USB, Návod k obsluze |

Upozornění

( Reproduktor vždy nabíjejte přiloženou originální kabel MicroUSB.

( Nepokoušejte se reproduktor demontovat, mohlo by dojít ke zkratu nebo dokonce poškození.

( Neupusťte jej na zem, neklepejte s ním ani s ním netřepte, protože hrubým zacházením může dojít k poškození vnitřních obvodových desek a mechaniky.

( Reproduktor je nutno uchovávat v suchém a větraném prostředí. Vyhněte se vysoké vlhkosti a vysoké teplotě. Ani baterie by neměly být vystavovány nadměrnému horku nebo přímému slunečnímu světlu.

( Povrch reproduktoru udržujte čistý, ale při jeho čištění nepoužívejte organická rozpouštědla.

( Uchovávejte reproduktor mimo dosah dětí.

Rady pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou surovinami a lze je recyklovat. Nevyhazujte stará zařízení/baterie do domovního odpadu. Čištění: Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací. Přístroj čistěte pouze měkkým hadříkem nebo látkou. Nepoužívejte hrubé/drsné látky/ředidla/agresivní čisticí prostředky. Otřete přístroj po čištění. Důležitá poznámka: Pokud by došlo k vytečení baterie, otřete obal baterie měkkým hadříkem do sucha. Distributor: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo