MusicMan®

BigBass Bluetooth Sluchátka BT–X15

Návod k obsluze

# Tato pohodlná a dobře sedící sluchátka se systémem Bluetooth a FM rádiem se

# Tento výrobek splňuje požadavky norem uvedených ve směrnici Rady R&TTE 1999/5/ES. Prohlášení o shodě naleznete zde: www.technaxx.de/ (v liště “Konformitätserklärung” dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Tento výrobek má dobíjecí baterii. Musí být před prvním použitím úplně nabitá.

Vypněte všechna zařízení Bluetooth v blízkosti, aby nedošlo k rušení signálu!

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu

a 42 centů/min z mobilních sítí). Email zdarma: support@technaxx.de

VAROVÁNÍ: NEZAPÍNAT HLASITOST PŘÍLIŠ VYSOKO – ZTRÁTA SLUCHU MOHOU BÝT VÝSLEDKEM!

Vlastnosti: ( Přenos hudby prostřednictvím systému Bluetooth verze 3.0 ( Vestavěné FM rádio ( Funkční kontrolka LED ( Bezdrátové telefonní hovory prostřednictvím systému Bluetooth ( V případě příchozího hovoru se přehrávání hudby automaticky přeruší       ( Podporuje připojené k počítači, MP3 a CD přehrávačům a připojení prostřednictvím konektoru AUX–IN ( Skládací sluchátka s měkkým polstrováním pro pohodlné nošení     ( Vyváženě čistý zvuk v nízkých i vysokých frekvencích ( Podporuje hlasovou komunikaci s PC (prostřednictvím speciálního kabelu MIC, který není součástí balení)

Technické údaje

| Verze BT / Výstup / Přenosový dosah | Verze 3.0 / 25mW / ~ 10m (otevřený prostor) |
| --- | --- |
| Funkce | Bluetooth, Line/AUX-IN, Hands-free, FM rádio, MicroSD karta (podporuje zvukový formát MP3) |
| Kmitočtový rozsah | 20Hz – 20KHz |
| Zdroj napájení | Vestavěná lithium-polymerová 400mAh baterie a příkonem 3,7V |
| Doba nabíjení | ~ 3 hodiny (adaptér DC-5V / 500mA) |
| Doba přehrávání | ~ 8 hodin (maximální hlasitosti) |
| Pohotovostní režim | ~ 2 týdny |
| Profily Bluetooth | HFP, HSP, A2DP, AVRCP |
| SNR / Impedance reproduktoru | ≥ 95 dB / 32 Ω |
| Řídící jednotka / Audiokonektor | 40 mm / 3,5 mm |
| Paměť | podpora karty MicroSD až 32GB (pouze soubory MP3) |
| Hmotnost / Rozměry | 225 g / Ušní boltec Ø 7,5 x 9 cm / Sluchátka (Š) 18 x (V) 19 x (Šířka hlavového mostu) 3 cm |
| Obsah balení | BigBass Bluetooth Sluchátka BT–X15, AUX–IN, Micro USB nabíjecí kabel, Návod k obsluze |

Nabíjení sluchátek

Před prvním použitím baterii pomocí dodaného originálního nabíjecího kabelu mikro USB plně nabijte. Zapojte nabíjecí kabel mikro USB do nabíječky nebo USB portu počítače a jeho druhý konec zapojte do nabíjecího portu USB (2) sluchátek. Při nabíjení jasně svítí červená kontrolka ve stavu Vypnutý (OFF). Po úplném nabití sluchátek červená kontrolka zhasne (Doporučujeme, aby uživatelé sluchátka po dobu nabíjení vypnuli. V případě provozu v průběhu nabíjení je k úplnému nabití potřeba více času.)

Popis přístroje

| 1 | Line–IN / AUX–IN |
| --- | --- |
| 2 | Nabíjecí konektor Micro USB |
| 3 | SPÍNAČ ON/OFF: Posunutím tlačítka do pozice “ON” se sluchátka zapnou. Rychle modře blikající kontrolka indikuje přechod sluchátek do režimu Bluetooth. |
| 4 | Zpět: krátkým stisknutím se vrátíte na poslední hudební stopu nebo stanici FM rádia. |
| 5 | Snížení hlasitosti: dlouhým stiskem snížíte nastavení hlasitosti sluchátek |
| 6 | Přehrávání/pozastavení / Hands-free: (a) V režimu Bluetooth můžete krátkým stiskem tohoto tlačítka spustit či pozastavit přehrávání hudby nebo přijmout či ukončit telefonní hovor. (b) Dlouhým stiskem tlačítka přejdete do režimu FM rádia. Po přechodu do režimu FM rádia lze krátkým stiskem tohoto tlačítka automaticky vyhledávat stanice. |
| 7 | Vpřed: krátkým stisknutím se vrátíte na následující hudební stopu nebo stanici FM rádia. |
| 8 | Slot pro paměťové karty MicroSD |
| 9 | Zvýšení hlasitosti: dlouhým stiskem zvýšíte nastavení hlasitosti sluchátek. |
| 10 | Mikrofon |

1. Zapínání a vypínání (viz. tlačítko 3)

1.1. Zapnutí sluchátek: Po přepnutí funkčního přepínače z pozice OFF doleva se sluchátek zapne.

1.2. Vypnutí sluchátek: Po přepnutí funkčního přepínače z pozice ON do pozice OFF se sluchátek vypne.

2. Párování Bluetooth

Zapněte sluchátka, systém Bluetooth aktivuje automaticky a začne vyhledávat dříve spárované přístroje. Pokud se mu žádné najít nepodaří, začne vyhledávat nová zařízení Bluetooth. V takovém případě zapněte své zařízení Bluetooth a začněte vyhledávat sluchátek s názvem „MusicMan BigBass“. V případě nutnosti zadejte kód "0000"! Po úspěšném spárování je možné spustit přehrávání hudby.

3. Přehrávání hudby prostřednictvím systému Bluetooth

Po úspěšném spárování jednou klikněte na tlačítko , čímž zahájíte přehrávání hudby ze svého mobilu. Opětovným kliknutím přehrávání přerušíte. Změna skladeb: Krátkým stiskem tlačítka ( přejdete na skladbu následující, krátkým stiskem tlačítka ( na skladbu předcházející. Nastavení hlasitosti: Stiskem a dlouhým podržením tlačítka + nastavení hlasitosti zvýšíte, stiskem a dlouhým podržením tlačítka - nastavení hlasitosti snížíte.

4. Telefonní hovory prostřednictvím systému Bluetooth

4.1. Příchozí telefonický hovor lze přepnout do sluchátek kliknutím na tlačítko .

4.2. Telefonický hovor lze ukončit kliknutím na tlačítko .

5. Režim paměťové karty

5.1. Do otvoru pro kartu MicroSD (až 32GB, formátované ve FAT32 v systému Windows) vložte kartu MicroSD (8. Slot pro karty MicroSD). Hudbu na ní uloženou můžete přehrávat v režimu MP3, který je indikován pomalu blikající modrou kontrolkou. Jedním stiskem tlačítka  přehrávání hudby pozastavíte, opětovným stiskem znovu obnovíte.

5.2. Pro přechod na předchozí skladbu krátce  stiskněte tlačítko (. Pro přechod na následující skladbu krátce  stiskněte tlačítko (.

5.3. Dlouhým stiskem tlačítka - snížíte nastavení hlasitosti. Dlouhým stiskem tlačítka + zvýšíte nastavení hlasitosti.

Pro poslech hudby z karty MicroSD lze v jakémkoli režimu zasunout svou MicroSD kartu do slot pro karty MicroSD! (Karta MicroSD mohou být zaznamenány pouze s MP3 soubory, 128kb soubory.)

6. Režim FM rádia

6.1. Nacházíte se v režimu MP3 a do přístroje není vložena žádná karta mikro SD:

Pro přechod do režimu FM rádio stiskněte na několik vteřin tlačítko . Dojde-li k nalezení stanice (frekvenční pásmo 87.5 – 108.0MHz), začne se daná stanice přehrávat; pokud se žádou stanici nalézt nepodaří, uslyšíte statický šum. V takovém případě musíte spustit vyhledávání stanic. Krátce stiskněte tlačítko . V průběhu hledání rychle bliká MODRÁ kontrolka (ovládací tlačítka jsou nefunkční). Po dokončení vyhledávání se spustí přehrávání první nalezené stanice. Po nalezení stanice začne MODRÁ kontrolka blikat pomalu.

6.2. Nacházíte se v režimu MP3 a do přístroje je vložena karta MicroSD:

Pro přechod do režimu FM rádio stiskněte dlouze tlačítko . Dojde-li k nalezení stanice (frekvenční pásmo 87.5 – 108.0MHz), začne se daná stanice přehrávat; pokud se žádou stanici nalézt nepodaří, uslyšíte statický šum. V takovém případě musíte spustit vyhledávání stanic. Krátce stiskněte tlačítko . V průběhu hledání rychle bliká MODRÁ kontrolka (ovládací tlačítka jsou nefunkční). Po dokončení vyhledávání se spustí přehrávání první nalezené stanice. Po nalezení stanice začne MODRÁ kontrolka blikat pomalu.

6.3. Nalezené stanice budou automaticky uloženy. Změna stanice: pro přechod na předchozí stanici stiskněte tlačítko (, pro přechod na následující stanici stiskněte tlačítko (.

6.4. Nastavení hlasitosti: stiskem podržením tlačítka + nastavení hlasitosti zvýšíte, stiskem a podržením tlačítka - nastavení hlasitosti snížíte.

7. Režim Line–IN (1)

Pokud se nacházíte v režimu LINE–IN, můžete poslouchat hudbu z jiných zvukových zdrojů (např. počítače). Zasuňte kabel AUX–IN (3,5mm kabel) do portu AUX–IN (jak je znázorněno na obrázku) a jeho druhý konec do audio zdířky svého mobilního telefonu, notebooku, tabletu, přehrávače MP3/MP4 atp. Poté si budete moci plně užívat své oblíbené hudby. Tlačítko na sluchátkách (, tlačítko a tlačítko ( jsou bez funkce, ale pomocí tlačítek + a - můžete zvyšovat či snižovat nastavení hlasitosti. Chcete-li změnit přehrávanou skladbu, učiňte tak prostřednictvím svého mobilního zařízení!

BLU LED bliká po připojení kabelu Line-IN MODŘE!

8. Jak sluchátka skládat

Oba náušníky složte opatrně směrem dovnitř. Díky rozměrům složených sluchátek (Š) 18cm x (V) 13cm jsou sluchátka snadno přenosná.

Upozornění

( Pokud sluchátka neuvede po zapnutí do provozu, nebo se po zapnutí vypne, zkontrolujte, zda je baterie plně nabitá. Pokud je vybitá, nabijte ji a opakujte pokus později. (V případě, že sluchátka nejsou delší dobu používána, je doporučujeme jednou týdně dobít.) ( Pokud sluchátka pracují v režimu LINE/AUX–IN, nezvyšujte (!) nastavení hlasitosti svého mobilního telefonu, počítače, přehrávače MP3/MP4 nebo CD/DVD atp. na příliš vysokou úroveň, mohlo by dojít k sonickému třesku nebo zkreslení zvuku. V případě sonického třesku nebo zkreslení zvuku snižte nastavení hlasitosti svého mobilního telefonu, počítače, přehrávače MP3/MP4 nebo CD/DVD či sluchátek. Zvuk se brzy srovná. ( V případĕ, že sluchátka nepodaří spojit do svého mobilního zařízení, nebo pokud to nedokáže přehrávat hudbu po přípojení musí uživatel ovĕřit, zda jste správně zadán správný PIN kód, nebo pokud váš mobilní přístroj podporuje profil A2DP. ( Zařízení nabíjejte pouze prostřednictvím adaptéru DC 5V/500MA* (*není součástí balení) nebo USB slotu počítače a to pouze pomocí dodaného originálního nabíjecího kabelu Micro USB. ( Nepokoušejte se zařízení demontovat, mohlo by dojít ke zkratu nebo dokonce poškození. ( Neupusťte zařízení ani jím netřepejte, mohla by se poškodit vnitřní obvodová deska nebo mechanika. ( Zařízení uchovávejte v suchém a větraném prostředí. Chraňte zařízení před vysokou vlhkostí a teplotou. Baterie by rovněž neměla být vystavována vysoké teplotě či přímému slunečnímu svitu. ( Toto zařízení není voděodolné, proto jej chraňte před vlhkem. ( Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí.

Upozornění týkající se bezpečnosti a likvidace baterií: Uchovávat mimo dosah dětí. Pokud dítě omylem baterii(e) spolkne, neprodleně vyhledat lékaře nebo nemocnici! Věnovat pozornost předepsané polaritě (+) a (–) baterií! Vyměňovat pouze celou sadu baterií; nepoužívat současně staré a nové baterie nebo baterie různého typu. Baterie nikdy nezkratovat, neotvírat, nedeformovat a nenabíjet! Nebezpečí poranění! Nevhazovat baterie do ohně. Nebezpečí výbuchu! Použité baterie ihned vyjmout z přístroje a pokud nebudou po dlouhou dobu používány, zlikvidovat je.

Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie! Čištění: Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. Distributor: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo