MusicMan®

BigBass Bluetooth Écouteurs BT–X15

Manuel d’utilisation

Avec ces écouteurs Bluetooth confortables et de taille appropriée, vous profiterez d’une expérience ambiophonique et de la radio FM en plus

# Cet appareil est conforme aux conditions des normes référencées de la Directive R&TTE 1999/5/CE. Veuillez trouver ici la Déclaration de Conformité: www.technaxx.de/ (sur la barre inférieure “Konformitätserklärung”). Avant la première utilisation, lisez attentivement le manuel d’utilisation.

Cet appareil est muni d’une batterie rechargeable. Il doit être complètement chargé avant la première utilisation. Eteignez les appareils Bluetooth à proximité pour éviter l’interférence de signal!

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d’une ligne fixe Allemande et 42 centimes/minute des réseaux mobiles). Email gratuit: support@technaxx.de

ATTENTION: NE METTEZ PAS LE VOLUME TROP FORT – HYPOACOUSIE POURRAIT ÊTRE LE RÉSULTAT!

Caractéristiques: ( Transmission de musique via la version BT 3.0 ( Radio FM intégrée ( Le voyant LED indique l'état opérationnel ( Faites des appels téléphoniques sans fil via Bluetooth ( Lors d’un appel entrant, la lecture de musique est automatiquement pausée ( Ordinateur, MP3, CD & AUX-IN sont pris en charge ( Casque pliable avec rembourrage doux pour un ajustement confortable ( Performance de son net équilibré pour des gammes de son basses et hautes ( Communication vocale de PC prise en charge (avec cordon de Micro spécial, non fourni)

Caractéristiques techniques

| Version BT / Sortie / Portée de transmission | Version 3.0 / 25mW / ~ 10m (sans obstacle) |
| --- | --- |
| Fonctions | Bluetooth, Line–IN/AUX-IN, Mains libres, Radio FM, Carte MicroSD (supporte le format de musique MP3) |
| Bande de fréquence | 20Hz – 20KHz |
| Alimentation | Batterie rechargeable intégrée lithium-polymère 400mAh de 3,7V |
| Durée de rechargement | ~ 3 heures (adaptateur CC-5V / 500mA) |
| Durée de lecture | ~ 8 heures (volume maximum) |
| Durée de veille | environ 2 semaines |
| Profils Bluetooth | HFP, HSP, A2DP, AVRCP |
| SNR/Impédance Haut-parleur | ≥ 95 dB / 32 Ω |
| Amplificateur/Connecteur audio | 40 mm / 3.5 mm |
| Mémoire | supporte cartes MicroSD jusq’à 32Go (seuls les fichiers MP3) |
| Poids / Dimensions | Poids / Dimensions: 225g / Oreillettes Ø 7,5 x 9,0cm / Écouteurs (La) 18 x (H) 19 x (La. du coussin du casque) 3cm |
| Contenu de la livraison | BigBass Bluetooth Écouteurs BT-X15, Câble AUX–IN, Câble de rechargement Micro USB, Manuel d’utilisation |

Rechargement des écouteurs

Rechargez complètement la batterie avec le câble de rechargement Micro USB d’origine fourni, avant la première utilisation. Branchez le câble de rechargement Micro USB à un chargeur ou port USB d’ordinateur, et l’autre extrémité au port de rechargement Micro USB (2) des écouteurs.

Le voyant ROUGE brille pendant le rechargement dans l’état Éteindre (OFF). Lorsque les écouteurs sont complètement rechargé, le voyant ROUGE s’éteint (Il est conseillé aux utilisateurs d’éteindre pendant le rechargement. Il faudra une plus longue durée pour le rechargement complet s’il est allumé pendant le rechargement.)

Aperçu du produit

| 1 | Line–IN / AUX-IN |
| --- | --- |
| 2 | Connecteur de rechargement Micro USB |
| 3 | ON/OFF: Faites glisser la touche sur «ON» pour allumer, ensuite le LED bleu clignote rapidement, signifiant que les écouteurs accèdent au mode Bluetooth. |
| 4 | Retour: Appuyez brièvement pour revenir à la dernière piste de musique ou aux stations de radio FM. |
| 5 | Baisser le volume: Appuyez longuement pour baisser les écouteurs. |
| 6 | Lecture / Pause / Mains libres: (a) En mode Bluetooth, appuyez brièvement pour lire, mettre la musique en pause, répondre ou terminer des appels téléphoniques. (b) Appuyez longuement pour basculer sur le mode radio FM. Après avoir accédé au mode radio FM, appuyez brièvement pour rechercher automatiquement les stations. |
| 7 | Avancer: Appuyez brièvement pour passer à la piste musicale suivante ou aux stations de radio FM. |
| 8 | Fente pour carte MicroSD |
| 9 | Augmenter le volume: Appuyez longuement pour augmenter la puissance des écouteurs |
| 10 | Microphone |

1. Marche – Arrêt (voir touche 3)

1.1 Allumer les écouteurs: Si vous basculez le bouton de fonction de OFF vers la gauche, alors les écouteurs s’allume.

1.2 Eteindre les écouteurs: Si vous basculez le bouton de fonction de ON sur OFF, alors les écouteurs s’éteindra.

2. Appairage Bluetooth

Allumez les écouteurs, Bluetooth fonctionne immédiatement, recherchant les réglages d’appairage de Bluetooth précédents. Si les écouteurs ne se connectent pas, ils commencent à s’apparier avec d’autres appareils Bluetooth. Dans ce cas, allumez l’appareil Bluetooth pour rechercher les écouteurs avec le nom „MusicMan BigBass“. Le code secret est ‘0000’ si requis ! La musique est transmise après un appairage réussi.

3. Musique Bluetooth

Après un appairage réussi, cliquez une fois sur la touche pour lire la musique issue de votre mobile. Cliquez à nouveau pour pauser. Changer de chansons: Appuyez brièvement sur la touche ( pour le titre suivant, appuyez brièvement sur la touche ( pour le titre précédent. Régler le volume: Maintenez longuement la touche + enfoncée pour augmenter le volume, maintenez longuement la touche - enfoncée pour baisser le volume.

4. Appels téléphoniques Bluetooth

4.1. Lors d’un appel entrant, cliquez sur la touche  pour répondre à l’appel par vos écouteurs. 4.2. Cliquez une fois sur la touche  pour couper l’appel reçu.

5. Mode de Carte de Mémoire

5.1. Insérez la carte MicroSD (jusqu’à 32Go, formaté en FAT32 sous Windows) dans la fente de la carte Micro SD (8. Fente pour carte MicroSD). Puis, démarrez la musique en mode MP3, maintenant le LED BLEU clignotera lentement. Ensuite, appuyez une fois sur  pour mettre la musique en pause et appuyez à nouveau pour continuer la lecture de la musique.

5.2. Appuyez brièvement sur ( et le titre précédent sera lu. Appuyez brièvement sur ( et le titre suivant sera lu.

5.3. Appuyez longuement sur - et le volume diminuera. Appuyez longuement sur + et le volume augmentera.

Écouter de la musique de la carte MicoSD: branchez la carte MicroSD sur la fente pour le carte MicroSD dans un mode! (La carte MicroSD peut être enregistré unique- ment avec des fichiers MP3, des fichiers 128kb.)

6. Mode Radio FM

6.1. Vous êtes en mode MP3 et AUCUNE carte Micro SD n’est insérée :

Appuyez sur  pendant quelques secondes pour basculer sur le mode radio FM. Si une station est captée (bande de fréquence 87.5 – 108.0MHz), la station est captée; si aucune station n’est captée, un bruit de souffle est entendu. Dans ce cas, il vous faut rechercher une station. Appuyez brièvement sur la touche . Le voyant BLEU clignote rapidement durant la recherche (les touches de fonction ne fonctionneront pas). A la fin de la recherche, les écouteurs liront la première station trouvée. Lorsqu’une station est captée, le voyant BLEU clignote lentement.

6.2. Vous êtes en mode MP3 et une carte Micro SD est insérée:

Il vous faudra appuyer longuement sur la touche  pour enclencher le mode radio FM. Si une station est captée (bande de fréquence 87.5 – 108.0MHz), la station est captée; si aucune station n’est captée, un bruit de souffle est entendu. Dans ce cas, il vous faut rechercher une station. Appuyez brièvement sur la touche . Le voyant BLEU clignote rapidement durant la recherche (les touches de fonction ne fonctionneront pas). A la fin de la recherche, les écouteurs liront la première station trouvée. Lorsqu’une station est captée, le voyant BLEU clignote lentement.

6.3. Les stations balayées seront automatiquement sauvegardées. Changer de station: Appuyez sur la touche ( pour basculer sur la station précédente, appuyez sur la touche ( pour basculer sur la station suivante.

6.4. Régler le volume: Maintenez longuement la touche + enfoncée pour augmenter le volume, maintenez longuement la touche - enfoncée pour baisser le volume.

7. Mode Line–IN (1)

Lorsque vous êtes en mode Line–IN, les sources audio d’autres appareils peuvent être lues (ex: ordinateur). Insérez le câble AUX–IN (câble de 3,5mm) dans le port AUX–IN (tel indiqué sur l’image) et l’autre extrémité dans la fente audio du téléphone portable, notebook, tablette, PC, lecteur MP3/MP4 etc. Ensuite, vous pourrez profiter de la musique. Les touches ( et ( des écouteurs sont sans fonction mais avec la touche + et la touche - le volume peut être respectivement augmenté ou diminué. Pour changer le titre que vous écoutez, veuillez utiliser le bouton sur votre appareil portable!

La LED BLEU clignote lorsque LINE-IN est connecté!

8. Comment plier les écouteurs

Repliez soigneusement les deux coussinets vers l’intérieur. Maintenant vous possédez des écouteurs faciles à transporter de dimensions de (La) 18cm x (H) 13cm.

Avertissements

( Si les écouteurs ne se met pas en marche après l’avoir allumé, ou s'il s'éteint après l’avoir allumé, vérifiez que la batterie est complètement rechargée. Si la batterie est vide, rechargez-la complètement et réessayez ultérieurement. (Il est conseillé de recharger l’appareil une fois par semaine s'il n’est pas utilisé pendant une longue période.) ( Lorsque l’appareil fonctionne en mode LINE/AUX-IN, ne pas (!) augmenter le volume de votre téléphone portable, PC, lecteur MP3/MP4, CD, DVD etc. fortement ; une onde de choc ou une distorsion audio peut en résulter. Dans le cas d’une onde de choc ou de distorsion audio, diminuez le volume soit de votre téléphone portable, PC, Lecteur MP3/MP4, CD, DVD soit de vos écouteurs. Le son redevient rapidement normal. ( Si aucune connexion n´est établie entre le casque et votre appareil mobile ou si le casque ne fonctionne pas après avoir été connecté, merci de vérifier que le code PIN saisi est correct ou si votre appareil mobile est compatible A2DP. ( Ne rechargez l’appareil qu’avec l’adaptateur CC 5 V/500MA* (*non fourni) ou sur la fente USB du PC avec le câble de rechargement Micro USB d’origine fourni. ( N’essayez pas de démonter l’appareil, cela peut entraîner un court-circuit ou même un endommagement. ( Ne laissez pas tomber ou secouer l’appareil, cela peut briser des circuits imprimés ou des mécanismes internes. ( Gardez l’appareil dans un environnement sec et aéré. Evitez l'humidité et la température excessives. De plus, les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive ou aux rayons du soleil. ( Cet appareil n’est pas étanche, par conséquent conservez-le hors de l’humidité.  ( Gardez l’appareil hors de portée des jeunes enfants.

Conseils de sécurité et des batteries: Tenir éloigné les enfants des batteries. Si l'enfant avale une batterie, vous rendre immédiatement auprès d'un docteur ou à l'hôpital! Respecter la polarité (+) et (–) des batteries! Remplacer toujours toutes les batteries. Ne jamais utiliser des batteries neuves et usées, ou des batteries de type différent ensemble. Ne jamais mettre en court-circuit, ne pas ouvrir, déformer ou charger excessivement des batteries! Risque de blessure! Ne jamais jeter les batteries dans le feu!I Risque d'explosion!

Conseils pour le respect de l'environnement: Matériaux packages sont des matières premières et peuvent être recyclés. Ne pas jeter les appareils ou les batteries usagés avec les déchets domestiques. Nettoyage: Protéger le dispositif de la saleté et de la pollution (nettoyer avec un chiffon propre). Ne pas utiliser des matériaux dures, à gros grain/des solvants/des agents nettoyants agressifs. Essuyer soigneusement le dispositif nettoyé. Remarque importante:  Si vous notez une perte de l'électrolyte de la batterie, essuyez le boîtier de la batterie avec un chiffon doux sec. Distributeur: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne