MusicMan®   Návod k obsluze

Sluchátka Bluetooth In-Ear BT-X23

S těmito pohodlnými a dobře padnoucími bluetooth stereo sluchátky poslech hudby přes Bluetooth

# Tento výrobek splňuje požadavky norem uvedených ve směrnici Rady R&TTE 1999/5/ES. Prohlášení o shodě naleznete zde: www.technaxx.de/ (v liště “Konformitätserklärung” dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Tento výrobek má dobíjecí baterii. Musí být před prvním použitím úplně nabitá.

Vypněte všechna zařízení Bluetooth v blízkosti, aby nedošlo k rušení signálu!

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí). Email zdarma: support@technaxx.de

VAROVÁNÍ: NEZAPÍNAT HLASITOST PŘÍLIŠ VYSOKO – ZTRÁTA SLUCHU MOHOU BÝT VÝSLEDKEM!

Vlastnosti

( Poslech hudby přes Bluetooth ( Sluchátka do uší pro bluetooth zařízení jako chytré telefony, tablet-PC, notebooky a mnoha další ( Micro USB konektor pro nabíjení    ( Hands-free funkce s vestavěným mikrofon ( 3 tlačítka pro příjem hovorů & přehrávání hudby ( Těsně padnoucí, ideální pro sport a cestování

Technické údaje

| Bluetooth verze / profil / dosah | V2.1 / A2DP / ~8m dosah přenosu |
| --- | --- |
| Zvuk | Stereo zvuk |
| Baterie | Vestavěná dobíjecí lithium-polymerová 60mAh baterie 3.7V |
| Doba nabíjení | ~1,5 hodiny (přes adaptér DC 5V/500mA) |
| Doba přehrávání | ~3,5 hodiny (při maximální hlasitosti) |
| Pohotovostní režim | ~7–8 hodiny (připojeno k Bluetooth) |
| Zdroj napájení | DC 5V/3.7V |
| Frekvence | 20Hz–20kHz |
| Nabíjecí konektor | Micro USB konektor |
| Materiál | PC + plast ABS |
| Hmotnost / Rozměry | 15g / (D) 3,8 x (Š) 2,5 x (V) 1,0cm; (Hloubka špuntu) 1,0cm; (Délka kabelu) 60cm |
| Obsah balení | Sluchátka Bluetooth In-Ear BT-X23, Nabíjecí Micro USB kabel, Návod k obsluze |

Nabíjení

Před prvním použitím plně nabijte baterii pomocí dodaného originálního kabelu Micro USB. Připojte nabíjecí Micro USB kabel k USB adaptéru* (5V/500mA) (*není obsahem balení) nebo počítačovému USB portu a druhý konec k nabíjecímu Micro USB portu sluchátek. ČERVENÁ LED se rozsvítí při nabíjení ve vypnutém stavu. Když jsou sluchátka plně nabita, ČERVENÁ LED zhasne a MODRÁ LED se rozsvítí. (Doporučujeme vypnout sluchátka během nabíjení. V opačném případě bude plné dobití trvat déle.)

Zobrazení

| 1 | Zapnutí/vypnutí, přehrát/pozastavit, hands-free: Zapněte dlouhým stisknutím. MODRÁ LED se rozsvítí a zhasne. Vypněte dlouhým stisknutím. ČERVENÁ LED se rozsvítí a zhasne. Krátce stiskněte pro příjem nebo ukončení hovorů, přehrávání nebo pozastavení hudby. |
| --- | --- |
| 2 | Kontrolní LED žárovka: V režimu párování bluetooth rychle bliká MODRÁ a ČERVENÁ LED. Během dobíjení sluchátek se rozsvítí ČERVENÁ LED. Když je dobíjení hotovo, ČERVENÁ LED zhasne a MODRÁ LED se rozsvítí. |
| 3 | Mikrofon |
| 4 | Hlasitost + / – a další / předchozí skladba Tlačítko VOL +: Krátký stisk pro zvýšení hlasitosti, dlouhý stisk pro přechod na další skladbu. Tlačítko VOL –: Krátký stisk pro snížení hlasitosti. Dlouhý stisk pro opakování aktuální skladby. Opakovaný dlouhý stisk pro přechod na předchozí skladbu. |
| 5 | Nabíjecí mikro USB konektor |
| 6 | Špunty do uší |

Bluetooth

Sluchátka lze zapnout stisknutím tlačítka “Přehrát” (Play). MODRÁ LED se rozsvítí a vypne. Bluetooth funguje automaticky, vyhledá dříve spárovaná Bluetooth zařízení. Režim párování Bluetooth je zobrazen pomocí rychle blikající MODRÉ a ČERVENÉ LED. Pokud se sluchátka nepřipojí, zapněte své Bluetooth zařízení a vyhledejte sluchátka s názvem “Musicman BT-X23”. PIN kód je “0000”. Po úspěšném spárování bliká modrá LED kontrolka. Když jsou sluchátka připojena k Vašemu chytrému telefonu a objeví se příchozí hovor, krátkým stisknutím tlačítka  hovor přijmete. Pro odmítnutí hovoru musíte stisknout tlačítko na přibližně 1–2 sekundy.

Upozornění: ( Jestliže se zařízení po zapnutí nezapne, nebo se po zapnutí vypne, zkontrolujte, zdali je baterie plně nabita. Je-li bez energie, nabijte ji do plna a zkuste znovu. (Doporučujeme sluchátka jednou týdně nabít, jestliže je delší dobu nepoužíváte.) ( Zařízení nabíjejte pouze prostřednictvím adaptéru DC 5V/500mA* (*není obsažen) nebo přes USB konektor v PC pomocí dodaného originálního nabíjecího Micro USB kabelu. Není-li zařízení dobíjeno doporučeným napětím, nemusí fungovat správně, dokonce se může poškodit. ( Jestliže se zařízení nedaří spojit s mobilním telefonem, nebo nepřehrává hudbu po připojení, měl by uživatel zkontrolovat zadání správného PIN kódu, nebo zdali mobilní zařízení podporuje A2DP. ( Když zařízení pracuje v režimu LINE/AUX–IN, nezvyšujte (!) hlasitost svého mobilního telefonu, PC, MP3/MP4 přehrávače, CD, DVD, aj. na velkou úroveň. Může dojít ke zkreslení zvuku. V takovém případě snižte buď hlasitost mobilního telefonu, PC, MP3/MP4 přehrávače, CD, DVD nebo přístroje. Zvuk se brzy napraví.           ( Nepokoušejte se zařízení rozmontovat, mohlo by dojít ke zkratu nebo dokonce poškození. (Neupusťte zařízení ani jím netřepejte, mohla by se poškodit vnitřní obvodová deska nebo mechanika. ( Zařízení uchovávejte v suchém a větraném prostředí. Vyhněte se vysoké vlhkosti a vysoké teplotě. ( Toto zařízení není vodotěsné, chraňte ho proto před vlhkostí. ( Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí.

Upozornění týkající se bezpečnosti a likvidace baterií: Uchovávat mimo dosah dětí. Pokud dítě omylem baterii(e) spolkne, neprodleně vyhledat lékaře nebo nemocnici! Věnovat pozornost předepsané polaritě (+) a (–) baterií! Vyměňovat pouze celou sadu baterií; nepoužívat současně staré a nové baterie nebo baterie různého typu. Baterie nikdy nezkratovat, neotvírat, nedeformovat a nenabíjet! Nebezpečí poranění! Nevhazovat baterie do ohně. Nebezpečí výbuchu! Použité baterie ihned vyjmout z přístroje a pokud nebudou po dlouhou dobu používány, zlikvidovat je.

Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie! Čištění: Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací. Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. Distributor: Technaxx Deutschland GmbH&Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo