Tuner DVB S4

# Podręcznik użytkownika

# Tuner USB 2.0 DVB-T Stick,

# w rozmiarze pendriva, który zamieni

# Twój komputer stacjonarny oraz notebook

# w cyfrowe centra multimedialne!

# Zawartość opakowania:

# Tuner USB 2.0 DVB-T Stick,

# Pilot zdalnego sterowania,

# Antena DVB-T,

# Płyta CD ze sterownikami i aplikacjami,

# Instrukcja obsługi

1.	WŁAŚCIWOŚCI

(	Odbiór i rejestracja sygnału audio oraz wideo telewizji cyfrowej DVB-T

(	Personalizacja zarządzania kanałami

(	Funkcja Timeshift i programowanie nagrywania

(	EPG (Electronic Programming Guide)

(	Obsługa standardu HDTV w rozdzielczości do 1920x1200

oraz obrazu o formatach 16:9, 16:10 oraz 4:3

(	Obsługa standardów MPEG2/MPEG4 oraz H.264

(	Zapis pojedynczych obrazów wideo w różnych formatach

2.	SPECYFIKACJE TECHNICZNE

(	Tuner TV:

TV: 48.25 ~ 863.25 MHz, Pełna zgodność ze standardem DVB-T

Szerokość pasma kanału: 6MHz, 7MHz, 8MHz, Rodzaje modulacji:	COFDM, 16-QAM, 64-QAM

(	Telewizja wysokiej rozdzielczości (HDTV)

480i / 480p / 720p / 1080i

(	Sprzętowe porty We/Wy

Wejście antenowe 75Ω TV/FM

(	Systemy operacyjne:

Windows XP/Vista (32 lub 64 bitowe)

3.	WYMAGANIA SYSTEMOWE

(	Intel Pentium IV 2.4GHz lub odpowiednik AMD

(	Karta grafiki z 16MB pamięci DDR z obsługą DirectX 9.0c (dla Vista zalecane 128MB pamięci DDR)

(	Karta dźwiękowa zgodna ze standardem DirectSound

(	512 MB pamięci RAM

(dla Vista zalecane jest 768 MB pamięci RAM)

(	Windows XP / Vista / 7 (32 lub 64 bit)

(	Wolny port USB 2.0

(	10GB wolnego miejsca na dysku twardym

(	Napęd CD-ROM/DVD

4.	INSTALACJA STEROWNIKA

Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do portu USB komputera.

Krok 1: Anuluj kreatora nowego urządzenia

Po włączeniu komputera, system Windows poinformuje o znalezieniu nowego urządzenia.

W wyświetlonym oknie komunikatu kliknij przycisk "Anuluj".

Sterownik zostanie zainstalowany później automatycznie, przez program instalacyjny tunera DVB-T.

Krok 2: Uruchom płytę instalacyjną tunera DVB-T

Włóż (dołączoną do zestawu) płytę CD i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Jeśli poniższe okno nie zostanie wyświetlone, otwórz folder "DVB-T" na płycie CD-ROM.

Możesz również kliknąć dwukrotnie plik "autorun.exe" znajdujący się w folderze DVB-T na płycie CD-ROM.

Krok 3: Instalacja sterowników

Wybierz opcję "Drivers (sterowniki)", a następnie postępuj według wskazówek.

Krok 4: Instalacja oprogramowania

Wybierz opcję "BlazeDTV4.0", a następnie postępuj według wskazówek.

5. AUTOMATYCZNE SKANOWANIE KANAŁÓW

Po podłączeniu tunera HDTV do komputera i prawidłowej instalacji sterowników, włączenie odtwarzacza BlazeVideo HDTV  spowoduje wyświetlenie ( okna skanowania kanałów z pytaniem, czy chcesz przeskanować kanały.

Kliknij przycisk YES.

Wyświetlone zostanie okno "Scan" służące ustawianiu opcji skanowania.

6. REGIONALNE SKANOWANIE KANAŁÓW

| Krok 1: W sekcji "Region Scan" (Skanowanie regionalne) wybierz opcję "Scan Function" (Funkcja skanowania). |  |
| --- | --- |
| Krok 2: Wybierz swój region ("Area"). |  |
| Krok 3: Kliknij przycisk "OK". |  |
| UWAGA! Jeśli nie możesz znaleźć regionu, bądź obszaru kraju, w którym mieszkasz, dla opcji "Bandwidth" (Pasmo) wybierz pozycję "6,7,8" MHz ). |

7.	RĘCZNE SKANOWANIE KANAŁÓW

| W panelu ustawień zaawansowanych "TV Advanced" kliknij ( |  |
| --- | --- |
| W oknie "EPG_Channels" kliknij ( |  |
| Przejdź do okna opcji DTV ( i kliknij znajdujący się w obszarze "DTV Source" przycisk "Scan" |

Przerywanie skanowania: Aby przerwać skanowanie, kliknij przycisk "Abort". [Zaleca się przynajmniej jednokrotne zakończenie procesu skanowania.]

8. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA (wielofunkcyjny)

|  | Zasilanie | TV Wł / Wył |
| --- | --- | --- |
|  | Timeshift | Włącz Timeshift |
|  | nagrywanie | Nagrywanie aktualnie oglądanego programu TV |
| … | 0 … 9 | Wybór kanału |
| / | VOL (głośność) | Regulacja poziomu głośności |
| / | CH (kanały) | Przełączanie kanałów |
|  | Rozmiar | Pełny ekran / Normalny ekran |
|  | RET (powrót) | Powrót do poprzedniego kanału TV Wyłączanie funkcji Timeshift |
|  | Stop | Stop nagrywania / Stop TimeShift / Stop odtwarzania |

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i utylizacji baterii:

- Baterie przechowuj poza zasięgiem dzieci. W razie połknięcia baterii, skontaktuj się z lekarzem lub natychmiast odwieź dziecko do szpitala!

- Nigdy nie zwieraj baterii.

- Sprawdzaj poprawność rozmieszczenia biegunów (+) i (▬) w bateriach! Zawsze wymieniaj wszystkie baterie i nigdy nie używaj baterii starych z nowymi ani baterii różnych typów jednocześnie.

- NIE otwieraj i nie deformuj, ani nie próbuj ładować baterii jednorazowych! Wiąże się to z ryzykiem odniesienia obrażeń związanych z wyciekiem z baterii!

- NIGDY nie wrzucaj baterii do ognia! Istnieje ryzyko wybuchu!

- Zużyte baterie usuń z urządzenia.

- Sprawne baterie wyjmij z urządzenia w razie nie korzystania z niego przez dłuższy okres czasu.

Ważna uwaga

W razie wycieku płynu z baterii, zasobnik na baterie przetrzyj miękką ściereczką przed włożeniem nowej baterii!

Wskazówki dla ochrony środowiska:

Opakowania składają się z surowców wtórnych i można je poddać recyklingowi. Segreguj opakowania według typów i oddaj do odpowiednich centrów recyklingowych dla dobra środowiska. Więcej informacji na ten temat uzyskać można od stosownych służb publicznych.

Nie wyrzucaj starych urządzeń razem z odpadami gospodarstwa domowego. Utylizuj stare/uszkodzone urządzenia profesjonalnie! Środowisko z pewnością Ci się odwdzięczy. Informacje na temat miejsc zajmujących się odbiorem zużytych urządzeń i godzin ich działania można uzyskać od odpowiednich służb publicznych.

Nie wyrzucaj starych baterii razem z odpadami gospodarstwa domowego. Utylizuj stare/uszkodzone urządzenia profesjonalnie! Środowisko z pewnością Ci się odwdzięczy. Informacje na temat miejsc zajmujących się odbiorem zużytych urządzeń i godzin ich działania można uzyskać od odpowiednich służb publicznych.

Czyszczenie:

Chroń urządzenie przed zanieczyszczeniem.

Do czyszczenia używaj miękkich szmatek unikając materiałów szorstkich lub gruboziarnistych.

Nie stosuj rozpuszczalników, ani innych agresywnych środków czyszczących.  Po wyczyszczeniu dokładnie wytrzyj urządzenie.

# Text boxes

Kliknij przycisk "Next" (Dalej).

Kliknij przycisk "Finish" (Zakończ).

Spowoduje to wyświetlenie następującego ekranu.

Kliknij przycisk "Next" (Dalej).

Kliknij przycisk "Finish" (Zakończ).