Technaxx®

Mini DVB-T Stick S6

Podręcznik użytkownika

Deklarację zgodności dla tego urządzenia znajdą Państwo na stronie:

www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6

Ten tuner naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T

zamieni Twego notebooka w

przenośne cyfrowe centrum multimedialne.

Właściwości

- Oglądanie programów naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie.

- Personalizacja zarządzania kanałami

- Funkcja Timeshift oglądania z przesunięciem w czasie oraz programowanie nagrywania

- EPG (Electronic Programming Guide)

- Obsługa standardu HDTV w rozdzielczości do 1920x1200 przy obrazie o formatach 16:9, 16:10 oraz 4:3

- Obsługa standardów MPEG2/MPEG4 oraz H.264

- Nagrywanie sygnałów audio i wideo oraz możliwość zrzucania obrazów

Specyfikacje techniczne

| Tuner TV | TV w paśmie 48.25 ~ 863,25 MHz Pełna zgodność ze standardem DVB-T Szerokość pasma kanału: 6 MHz, 7 MHz, 8 MHz Rodzaje modulacji: COFDM, 16-QAM, 64-QAM |
| --- | --- |
| Telewizja wysokiej rozdzielczości (HDTV) | 480i / 480p / 720p / 1080i |
| Sprzętowe porty We/Wy | Wejście antenowe 75Ω TV/FM |
| Interfejs | Obsługa interfejsu USB 2.0 |
| Systemy operacyjne | Windows 7 (32 or 64 bit) / Vista / XP (nie jest kompatybilny z MAC) |

Wymagania systemowe

- Intel Pentium IV 2.4GHz lub odpowiednik AMD

- Karta grafiki z 16MB pamięci DDR oraz obsługą DirectX 9.0c (dla Vista zalecana jest pamięć 128MB DDR)

- Karta dźwiękowa zgodna ze standardem DirectSound

- 512 MB pamięci RAM (dla Vista zalecane jest 768 MB pamięci RAM)

- Windows7 (32 lub 64bit) / XP / Vista

- Wolny port USB 2.0

- Min. 10GB wolnego miejsca na dysku twardym

- Napęd CD-ROM/DVD

Zawartość opakowania:

- Mini DVB-T Stick S6,

- Antena DVB-T,

- Pilot zdalnego sterowania,

- Płyta CD ze sterownikami i aplikacjami,

- Instrukcja obsługi

1. Instalacja sterowników i oprogramowania

(Upewnij się, że urządzenie zostało podłączone)

Krok1: Anuluj kreatora instalacji nowego urządzenia

Krok 2: Uruchom płytę instalacyjną tunera DVB-T

Krok 3: Instalacja sterowników

Krok 4: instalacja oprogramowania

2. Skanowanie kanałów

2.1. Automatyczne skanowanie kanałów

Po podłączeniu tunera HDTV do komputera i prawidłowej instalacji sterowników, włączenie odtwarzacza BlazeVideo HDTV spowoduje wyświetlenie okna skanowania kanałów.

Kliknięcie przycisku YES spowoduje wyświetlenie okna "Scan" ("Skanowanie") służącego ustawianiu opcji skanowania.

2.2. Ręczne skanowanie kanałów (kliknij następujący symbol  )

Pilot zdalnego sterowania (wielofunkcyjny i bezprzewodowy)

| Zasilanie | TV On (włącz) / TV Off (wyłącz) |
| --- | --- |
| Timeshift (przesunięcie oglądania w czasie) | Włącz Timeshift |
| REC (nagrywanie) | Nagrywanie aktualnie oglądanego programu telewizyjnego |
| … | Wybór kanału |
| VOL (głośność) | Regulacja poziomu głośności |
| CH (kanały) | Przełączanie kanałów TV |
| Rozmiar | Pełny / Normalny ekran |
| Powrót | Powrót do poprzedniego kanału telewizyjnego / Wyłączanie funkcji Timeshift |
| Stop | Zatrzymaywanie nagrywania / wyłączanie funkcji TimeShift / zatrzymywanie odtwarzania |

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i utylizacji baterii:

- Baterie przechowuj poza zasięgiem dzieci. W razie połknięcia baterii, skontaktuj się z lekarzem lub natychmiast odwieź dziecko do szpitala!

- Sprawdzaj poprawność rozmieszczenia biegunów (+) i (▬) w bateriach! Zawsze wymieniaj wszystkie baterie i nigdy nie używaj baterii starych z nowymi lub baterii różnych typów jednocześnie.

- NIE otwieraj i nie deformuj, ani nie próbuj ładować baterii jednorazowych!  Wiąże się to z ryzykiem odniesienia obrażeń związanych z wyciekiem z baterii! Nigdy nie zwieraj baterii. NIGDY nie wrzucaj baterii do ognia! Istnieje ryzyko wybuchu!

- Zużyte baterie usuń z urządzenia. Sprawne baterie wyjmij z urządzenia w razie nie korzystania z niego przez dłuższy okres czasu.

Wskazówki dla ochrony środowiska:

Czyszczenie:

Chroń urządzenie przed zanieczyszczeniem.

Do czyszczenia używaj miękkich szmatek unikając materiałów szorstkich lub gruboziarnistych.

Nie stosuj rozpuszczalników, ani innych agresywnych środków czyszczących.

Po wyczyszczeniu dokładnie wytrzyj urządzenie.

Ważna uwaga: W razie wycieku płynu z baterii, zasobnik na baterie przetrzyj miękką ściereczką przed włożeniem nowej baterii!

# Text boxes

Po włączeniu komputera, system Windows będzie próbował znaleźć "Nowy sprzęt".

W wyświetlonym oknie komunikatu kliknij przycisk "Anuluj".

Sterownik zostanie zainstalowany automatycznie później, przez program instalacyjny tunera DVB-T.

Włóż płytę CD-ROM ze sterownikami DVB-T do napędu CD.

Spowoduje to wyświetlenie na przedstawionego obok ekranu.

Jeśli okno takie nie zostanie wyświetlone, otwórz folder "DVB-T" na płycie CD-ROM.

Możesz również kliknąć dwukrotnie plik: "autorun.exe" znajdujący się w folderze DVB-T na płycie CD-ROM.

Wybierz opcję "Drivers" (Sterowniki), a następnie postępuj według wskazówek.

Kliknij przycisk "Next" (Dalej).

Kliknij przycisk "Finish" (Zakończ).

Wybierz opcję "BlazeDTV6.0", a następnie postępuj według wskazówek.

Kliknij przycisk "Next" (Dalej).

Kliknij przycisk "Next" (Dalej).

Kliknij przycisk "Finish" (Zakończ).

Krok 1: W sekcji "Region Scan" (Skanowanie regionalne) wybierz opcję "Scan Function" (Funkcja skanowania).

Krok 2: Wybierz Nation (kraj) / Area (region)

Uwaga: Kiedy nie możesz znaleźć regionu, bądź obszaru kraju, w którym mieszkasz, w opcji "Bandwidth" (Pasmo) wybierz "6,7,8" MHz).

Krok 3: Kliknij przycisk "OK".

W panelu ustawień zaawansowanych "TV Advanced" ( kliknij przedstawiony powyżej symbol

W oknie „EPG_Channels” ( kliknij przedstawiony powyżej symbol

Przejdź do okna opcji DTV i ( kliknij znajdujący się w obszarze "DTV Source" przycisk "Scan"

Przerywanie skanowania: Aby przerwać skanowanie, kliknij przycisk "Abort” (zaleca się przynajmniej jednokrotne zakończenie procesu skanowania).

Opakowania składają się z surowców wtórnych i można je poddać recyklingowi.

Segreguj opakowania według typów i oddaj do odpowiednich centrów recyklingowych dla dobra środowiska.

Więcej informacji na ten temat uzyskać można od stosownych służb publicznych.

Nie wyrzucaj starych urządzeń razem z odpadami gospodarstwa domowego.

Utylizuj stare/uszkodzone urządzenia profesjonalnie!

Środowisko z pewnością Ci się odwdzięczy.

Nie wyrzucaj starych baterii razem z odpadami gospodarstwa domowego.

Utylizuj stare/uszkodzone urządzenia profesjonalnie!

Środowisko będzie Ci za to bardziej niż wdzięczne.