Technaxx  *  Manual de usuario

Bluetooth Kit de Coche con In-Ear Auricular BT-X30

Acepte y reciba llamadas de teléfono directamente de su teléfono móvil a través de Bluetooth mediante el sistema de manos libres

# Por la presente el fabricante Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG declara que este dispositivo, al que se refiere esta manual de usuario, cumple con los requisitos esenciales de las normativas a las que hace referencia la Directiva R&TTE 2014/53/UE. Aquí encontrará la Declaración de Conformidad: www.technaxx.de/ (en la barra inferior “Konformitätserklärung”). Antes de utilizarlo por 1° vez, lea atentamente el manual.

El dispositivo tiene una batería recargable. Se debe estar completamente cargada antes 1° uso. NOTA: Cargue la batería del dispositivo cada 2 a 3 meses si no se usa.

¡Apague los dispositivos BT cercanos para evitar interferencias en las señales! No suba el volumen demasiado, ¡El resultado puede ser pérdida de audición!

Número de teléfono de ayuda técnica: 01805 012643 (14 c/min. desde líneas fijas en Alemania y 42 c/min. desde redes móviles). Email gratuito: support@technaxx.de

Características

( Bluetooth kit de coche con micrófono incorporado & mini-auricular con función de manos libres para una conducción segura mientas se hacen llamadas de teléfono por Bluetooth/ manos libres ( Reproducción de música a través de Bluetooth del teléfono móvil ( Fácil manejo con 3 botones ( Bluetooth V4.0 con ~5m distancia de transmisión (Conexión simultánea hasta con 2 teléfonos móviles ( Reducción de ruido DSP y cancelación de eco para una calidad de voz clara y cristalina ( Volumen ajustable del altavoz ( Indicador de estado LED ( Simplemente coja los auriculares ( Sujeción simple con clip

Especificaciones técnicas

| Conexión Bluetooth | Bluetooth V4.0 con ~5m distancia de transmisión |
| --- | --- |
| Entrada adaptador de alimentación | CC 12–24V (mechero del vehículo) |
| Auricular con tensión de carga | Puerto USB 5V/1A max. |
| Potencia de salida / Impedancia | 2W / 8Ω |
| Intervalo de frecuencia | 20Hz–20KHz |
| Puerto de carga de kit de coche | Conector de carga de Micro USB / Tiempo de carga ~4 horas con adaptador* de CC/5V 500mAh |
| Batería | Batería de kit de coche incorporada recargable 600mAh de ion de litio 3.7V / Tiempo de carga ~4 horas / Tiempo de funcionamiento ~15 horas / Tiempo en espera (apagado) ~60 días / Tiempo de reproducción música ~5–6 horas en volumen máximo |
| Batería | Batería de auricular incorporada recargable 60mAh 3,7V / Tiempo de carga ~1 hora / Tiempo de reproducción ~5 horas |
| Material | Plástico PC + ABS |
| Peso / Dimensiones | Auricular 10g / Kit de coche 78g, (L)10,9x (An)6,0 x (Al)2,6cm |
| Contenido del paquete | Bluetooth kit de coche con auricular de oído BT-X30, Cable de carga USB a Micro USB (~80cm), Adaptador* de carga (mechero del vehículo), Clip de sujeción, Manual de usuario |

Visión del producto

| 1 | Micrófono de kit de coche |
| --- | --- |
| 2 | Volumen de kit de coche +/– | Gire el mando para subir/bajar el volumen. |
| 3 | Conector de carga Micro USB de kit de coche |
| 4 | Pin metálico de carga | Par cargar el auricular |
| 5 | Indicador de carga | El dispositivo se carga, incluido auricular cuando se pone (4) |
| 6 | Altavoz de kit de coche |
| 7 | Encender y Apagar / Manos libres / Botón de emparejamiento |
| 8 | Volumen de auricular +/– y atrás/adelante | Pulse brevemente para moverse a la pista siguiente/ volver a la pista anterior. Mantenga pulsado para subir/ bajar el volumen. |
| 9 | Base de carga |
| 10 | Micrófono de auricular |
| 11 | Altavoz de auricular |
| 12 | Conector de carga Micro USB de auricular |

Explicación general

El kit de coche se entrega en dos partes, el kit de coche y el auricular. Para conexión Bluetooth solamente se necesita conectar el auricular con su Teléfono Inteligente. Puede poner el auricular sobre el kit de coche para usar el altavoz o puede poner el auricular directamente en su oreja.

Carga (Antes de usarlo por primera vez, cargue el dispositivo)

Conecte el cable de carga en el conector Micro USB del kit de coche y en la ranura USB del ordenador u otra ranura USB para que se cargue. Durante la carga del kit de coche, la luz indicadora será ROJA. Una vez cargado totalmente, la luz indicadora se apagará automáticamente. Para cargar el auricular actúa de la misma manera. Cuando el auricular se encuentra sobre el kit de coche, conecte el cable de carga en el conector Micro USB del kit de coche y en la ranura USB del ordenador u otra ranura USB para que el kit de coche y el auricular se carguen. Nota: En ese momento, aunque el indicador LED ROJO del auricular esté apagado, todavía carga el auricular. También puede cargar el auricular por separado. Le recomendamos cargar totalmente la batería al menos cada 2–3 meses, incluso si no usa el dispositivo.

Encender / Apagar

Mantenga pulsado el botón de encendido hasta que oiga un pitido que indica que el kit de coche Bluetooth y el auricular están encendidos, mientras, los LED AZUL y ROJO parpadean de manera alterna. Para apagar, pulse el botón de encendido durante 5 segundos hasta que se oiga un pitido.

Modo Bluetooth Conecte el sistema de manos libres con un Smartphone

( Para una conexión Bluetooth con éxito entre un teléfono móvil y el sistema manos libres, asegúrese primero de que el Teléfono Inteligente dispone de Bluetooth. ( (segundo paso) En ese caso, primero se debe activar la función Bluetooth en el teléfono móvil. Entonces encienda el sistema de manos libres. El LED (2) empezará a destellar en AZUL y ROJO de manera alterna. Ahora el dispositivo está listo para la conexión. ( Busque con el teléfono móvil dispositivos con Bluetooth habilitado. Luego elija en la lista el dispositivo con el nombre “BT-X30”. (Cuando se solicite una contraseña, use la contraseña original. „0000“). Ahora empezará la conexión Bluetooth. ( Tras una conexión con éxito, el LED destella en AZUL cada 3 segundos. El sistema de manos libres ahora está en Modo de espera. ( En caso de que fallen las Conexiones Bluetooth, apague el sistema de manos libres e inténtelo de nuevo desde el segundo paso. ( Después del emparejamiento Bluetooth con éxito y con loa auricular insertado, la reproducción de musica desde el teléfono inteligente se ejecuta automáticamente a través del altavoz del kit de coche. El teléfono inteligente cambia automáticamente al modo Silencio.

Nota ( Emparejamiento con un segundo teléfono móvil. En modo de espera, pulse el botón de encendido durante 3 segundos, cuando los LED AZUL y ROJO parpadeen alternativamente, entre de nuevo al modo de emparejamiento. Active el Bluetooth del teléfono, busque BT-X30 y empareje con el segundo teléfono. A continuación apague el BT-X30, el Bluetooth de los teléfonos móviles también se desconectan. A continuación, encienda de nuevo BT-X30, se empareja con dos teléfonos móviles automáticamente.

Funcionamiento de Manos libres por Bluetooth

( En modo BT, si hay una llamada entrante, puede coger el auricular para responder por privado o bajar el auricular y responder con el kit de coche. Cuando la llamada termine, pulse el botón (7) de manos libres. ( En modo de espera, doble clic “manos libres” para volver a marcar la última llamada de teléfono saliente. ( En modo de espera, un clic en el botón (7) Encender/Apagar/Manos libres/Emparejamiento para reproducir la última pista reproducida. Clic una vez durante la reproducción de una pista la pausará.

Distancia de Bluetooth

La conexión Bluetooth tiene una distancia de ~5m. Con una mayor distancia la calidad del sonido empeora y la conexión BT se pierde. Nota: La calidad de sonido también depende del dispositivo con Bluetooth habilitado que está conectado al sistema de manos libres.

Advertencias

( Si el kit de coche no se puede encender tras pulsar la tecla de ENCENDIDO, o se apaga tras encenderse, el usuario debe comprobar si tiene alimentación. Si se queda sin energía, cárguelo e inténtelo otra vez más tarde. ( El kit de coche se debe cargar en una ranura de 5V CC. Si no se carga con en la ranura recomendada de 5V CC se podría hacer que el kit de coche fallara o incluso que se dañara. ( Cargue el modelo una vez a la semana para alargar la vida de la batería. ( Si el dispositivo Bluetooth de su teléfono móvil, PC, etc. no enlaza correctamente con el altavoz o si después de la conexión falla la reproducción de música, compruebe si se ha introducido el código PIN correcto o si el dispositivo Bluetooth de su teléfono móvil, PC, etc. admite A2DP.

Advertencias para uso en un vehículo

No se permite que el sistema de manos libres interfiera con una conducción segura. Usted como conductor es el único responsable de su seguridad en el tráfico. Por lo tango, observe las siguientes instrucciones de seguridad: ( Fije el dispositivo con seguridad en el vehículo para que no se deslice, p. ej., cuando frene o conduzca en carreteras con curvas. ( Coloque el dispositivo de manera que si lo utiliza no haya riesgo para el tráfico. ( Ajuste el volumen para la conducción a un nivel que se sigan oyendo los ruidos exteriores. En caso de que los ruidos exteriores no se oigan mientras conduce, podría provocar un accidente de tráfico.

Advertencias y sugerencias adicionales sobre seguridad

( El dispositivo no es a prueba de agua. ( Mantenga el dispositivo únicamente en un entorno seco y ventilado. Evite altas temperaturas y la luz solar directa. ( No intente desarmar el dispositivo, ya que podría provocar un cortocircuito o causar daños. ( No golpee, sacuda, deje caer ni desarme el dispositivo, ya que podría romper la mecánica o las placas de circuito internas. ( Mantenga la superficie del dispositivo limpia, pero no utilice disolventes orgánicos. ( Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.

Consejos: seguridad y de pilas: Mantenga los niños alejados de las pilas. Si un niño se traga una pila, acuda al médico o lleve al niño a un hospital inmediatamente. Siga la polaridad correcta (+) y (–) de las pilas. Cambie todas las pilas simultáneamente. No utilice nunca pilas nuevas y viejas, ni de diferentes tipos al mismo tiempo. ¡No cortocircuite, abra, deforme ni cargue las pilas! ¡Riesgo de lesiones! ¡No tire nunca las pilas al fuego! ¡Riesgo de explosión!

Consejos para la protección del medio ambiente: No elimine los dispositivos antiguos junto con los residuos domésticos. Limpieza: Proteja el dispositivo contra la contaminación y la polución. Limpie el dispositivo solo con un paño suave o similar, evitando utilizar materiales rugosos o de grano grueso. NO utilice disolventes ni otros productos de limpieza agresivos. Pase un paño por el dispositivo después de limpiarlo. Distribuidor: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Alemania

Garantía (SP) 2 años