Technaxx®  *  Gebrauchsanleitung

Kabelloses Auto-Rückfahrkamera-System

mit LCD-Monitor TX-90

Geeignet für die meisten Autos (& Vans, SUVs, Kleinbusse, Wohnmobile, usw.) als Einparkhilfe

# Hiermit erklärt der Hersteller Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, dass sich dieses Gerät, zu dem diese Bedienungsanleitung gehört, in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Normen gemäß Richtlinie R&TTE 2014/53/EU. Hier finden Sie die Konformitätserklärung: www.technaxx.de/ (in der unteren Leiste unter “Konformitätserklärung”). Vor dem ersten Gebrauch lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.

Telefonnummer für den technischen Service: 01805 012643 (14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent/Minute aus Mobilfunknetzen).

Kostenfreie E-Mail: support@technaxx.de * Garantie 2 Jahre

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für zukünftige Bezugnahme oder eine Produktweitergabe sorgfältig auf. Verfahren Sie ebenso mit dem Originalzubehör dieses Produktes. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Ladengeschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben.

Besonderheiten

( Rückfahrkamera mit 1/4“ CMOS-Sensor & 0,3MP & 640x480 Videoauflösung & 4 Kamerakanälen ( IR LED für klare Nachtaufnahmen ~3m ( Verstellbare Kameraaus- richtungen ( Kamerabetrachtungwinkel 80° horizontal & Reichweite ~10m ( Stromver-sorgung der Kamera durch Verbindung mit dem Rückfahrlicht (die Installation sollte in einer Werkstatt erfolgen; die Kamera hat keine Auswirkung auf die Lichtintensität des Rückfahrscheinwerfers ( Stromversorgung des Monitors über den Zigarettenanzünder (Kameraschutzklasse IP66 (Schutz gegen starken Wasserstrahl & staubbeständig) ( 3.5” TFT LCD-Monitor (8,9cm) mit 320x240 Pixel & schwenkbarer Halterung für den Monitor &  einstellbarer Helligkeit und Kontrast ( Kabellose Übertragungsreichweite ~10m (2,4GHz) zwischen Kamera und Monitor ( Monitormontage durch Saugnapfhalterung oder Halterung für die Belüftung

Technische Daten Kamera

| Bildsensor | 1/4" CMOS mit 0,3 Megapixel |
| --- | --- |
| Objektiv | F=2.5 / 80° horizontaler Betrachtungswinkel / ~10m Reichweite |
| Miniale Beleuchtung | <5 Lux (IR ausgeschaltet) / 0 Lux (IR eingeschaltet) |
| IR LED | für klare Nachtaufnahmen ~3m |
| Videoauflösung / Ausgang | 640 x 480 / 75 Ω |
| Übertragungsfrequenz / Bandbreite / Typ | 2468MHz / 18MHz / Modulationstyp FM |
| Stromversorgung | DC 12V/24V (durch Verbindung mit dem Rüchfahrlicht) |
| Stromverbrauch | 100~140mA (IR aus) / 120~160mA (IR ein) |
| Schutzklasse | IP66 (staub- & wassergeschützt) |
| Gewicht / Maße | 140g / (Länge) 37,0 x (Breite) 5,5 x (Tiefe) 3,5cm |

Technische Daten Monitor

| Bildschirm | 3.5" TFT-LCD Monitor (8.9cm) mit 320x240 Pixel |
| --- | --- |
| Übertragungsfrequenz | ISM 2400~2483MHz |
| Empfindlichkeit | Empfindlichkeit der Entfernungsmessung ≦80dBm |
| Helligkeit & Kontrast | Einstellbar |
| Videosystem / Farbe | PAL & NTSC / Farbkonfiguration RGB delta |
| Halterung | Schwenkhalterung für den Monitor |
| Stromversorgung | DC 12V/24V (Zigarettenanzünder) |
| Stromverbrauch | 250mA maximal |
| Betriebsbedingungen | –10°C~+50°C, Feuchtigkeit 15%~90% |
| Gewicht / Maße | 165g (Länge) 10,8 x (Breite) 7,5 x (Tiefe) 3,7cm |

Verpackungsinhalt

| 1 | Rückfahrkamera | 8 | Blechschraube |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | TFT-LCD Monitor | 9 | Kabeldurchführung |
| 3 | Saugnapfhalterung | 10 | Montagematerial für das Nummernschild |
| 4 | Zigarettenanzünder-Adapter |  |  |
| 5 | Monitor-Stromkabel für Festanschluss | 11 | 4x Kabelklemmen |
| 6 | Montagematerial für das Nummernschild | 12 | Halterung für die Belüftung |
| 7 | Kabelbinder |  | Gebrauchsanleitung |

Ansicht der Rückfahrkamera

| 1 | Netzkabel | 4 | Objektiv |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Bügel | 5 | LEDs |
| 3 | Videoausgang |  |  |

Ansicht des 3,5" TFT-LCD Monitors

| 1 | Antenne | 6 | Netzanschluss |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | TFT-LCD Bildschirm | 7 | Bildausrichtung |
| 3 | Betrieb ON/OFF (EIN/AUS) | 8 | Kanalschalter |
| 4 | Kanalanzeige | 9 | Helligkeit |
| 5 | Video-EINGANG | 10 | Kontrast |

Installation der Kamera ( Bevor Sie mit der Installation beginnen und die Abdeckung Ihres Autos entfernen, stellen Sie das System für Ihr Auto ein und probieren Sie es aus!

LESEN SIE ZUNÄCHST DIE ANLEITUNGEN DURCH, BEVOR SIE DIE RÜCKFAHRKAMERA INSTALLIEREN!

Hinweis: Sie müssen eventuell die rückseitige Stoßstange, das Rücklicht und/oder die Abdeckung des Kofferraums entfernen. Überprüfen Sie diese Möglichkeiten vor der Installation der Rückfahrkamera, da die Stromversorgung der Rückfahrkamera über den Rückfahrscheinwerfer erfolgt (wenn Sie den Rückwärtsgang einlegen). Entfernen Sie dann alle entsprechenden Abdeckungen, um die Stromversorgung der Rückfahrkamera mit dem Rückfahrscheinwerfer zu verbinden. Falls Sie dies nicht selbständig durchführen können, dann lassen Sie die Kamera von einem Experten installieren.

Beachten Sie, dass Autos nicht identisch sind und die Installation daher individuellen Anforderungen gerecht werden muss. In dieser Bedienungsanleitung werden zwei Beispiele zur Positionierung der Kamera erläutert, je nachdem, wo das Nummernschild des Autos befestigt ist. Unterschieden wird zwischen Nummernschildern, die am Kofferraum und an der rückseitigen Stoßstange befestigt sind. Bei der optimalen Position für die Kamera ist der Bügel der Rückfahrkamera hinter dem Nummernschild.

| Schritt 1: Lösen Sie alle Bolzen oder Schrauben des Nummernschilds und nehmen Sie das Nummernschild ab. Befestigen Sie die Rückfahrkamera vorübergehend oben am Nummernschild. Kofferraum: Halten Sie die Kamera an die gewünschte Installationsposition und überprüfen Sie, ob Sie weiterhin Zugriff auf den Griff des Kofferraums haben. Falls nicht, müssen Sie die Kamera an der Unterseite des Nummernschilds befestigen. Rückseitige Stoßstange: Halten Sie die Kamera an die gewünschte Installationsposition und überprüfen Sie, ob das Nummernschild einschließlich Kamera passt. Falls nicht, müssen Sie die Kamera an der Unterseite des Nummernschilds befestigen. Hinweis: Es ist egal, ob Sie die Kamera oben oder unten am Nummernschild befestigen. Die Videoanzeige kann am Monitor gedreht werden. |  |
| --- | --- |
| Schritt 2: Wenn Sie die richtige Installationsposition für die Kamera gefunden haben und alle Griffe zugänglich sind, reinigen Sie den Bereich hinter dem Nummernschild mit einem fettlöslichen Reiniger. Eine saubere Oberfläche eignet sich besser für die Befestigung der Klebevorrichtung am Bügel der Rückfahrkamera. |
| Schritt 3: Momentan ist die Rückfahrkamera noch am Nummernschild befestigt. Ziehen Sie das Schutzpapier vom Bügel ab und befestigen Sie das Nummernschild am Auto. Drücken Sie dann den Bereich des Nummernschilds, an dem die Kamera befestigt ist, mit Kraft gegen das Auto. Der Klebestreifen muss über die gesamte Länge hinweg auf dem Auto aufliegen. |  |
| Schritt 4: Lockern Sie das Nummernschild erneut, ohne dabei die Rückfahrkamera zu lösen. Bohren Sie in der Nähe der Kamera und hinter der Position des Nummern-schilds ein Loch für das Netzkabel. Überspringen Sie diesen Schritt, falls an Ihrem Fahrzeug bereits ein Loch vorhanden ist. Achtung: Das interne Kabel nicht beschädigen. Das Loch für das Netzkabel sollte ca. 11-12 mm groß sein. Sie können nun zwei weitere Löcher für die Befestigung der Kamera mit Schrauben bohren. Die Löcher sollten etwas kleiner sein als die Schrauben. Verwenden Sie je nach Material die entsprechenden Schrauben. |  |
| Schritt 5: Führen Sie das Netzkabel durch das Loch in das Auto hinein und durch die Zwischenräume im Auto. Befestigen Sie dann das Nummernschild. Hinweis: Im verkabelten Modus müssen Sie das Verbindungskabel durch die Fahrzeugkarosserie bis zum verkabelten Monitor führen. Stellen Sie die Kamera ein. Eine erneute Einstellung ist eventuell nach der Einschaltung des Systems erforderlich. |  |
| Schritt 6: Führen Sie das Netzkabel der Rückfahrkamera bis zum Rückschein-werfer. Verwenden Sie ein Spannungsmessgerät und suchen Sie die Stromzufuhr des Rückscheinwerfers für den Rückwärts-gang. Gehen Sie wie folgt vor: |  |

Nach Abschluss der oben erläuterten Vorgehensweise fahren Sie schrittweise mit den Anleitungen fort:

( Ziehen Sie die Handbremse an.

( Suchen Sie den Rückfahrscheinwerfer des Autos.

( Öffnen Sie den Kofferraum und entfernen die Abdeckung des Rückfahrscheinwerfers (wie wenn Sie das Leuchtmittel austauschen; ggf. ist spezielles Werkzeug erforderlich).

( Entfernen Sie das Leuchtmittel, um Schäden daran zu vermeiden.

( Stellen Sie den Zündschlüssel auf die Position „ON“ (EIN), ohne jedoch das Auto zu starten. Legen Sie den Rückwärtsgang ein.

( Verwenden Sie ein DC 12/24V Messgerät und ermitteln Sie die positive und negative Klemme der Halterung des Rückfahrscheinwerfers. Warnung: Vorsicht. Schließen Sie die positive und die negative Klemme nicht kurz!

( Sobald Sie den Kreislauf des Rückfahrscheinwerfers gefunden haben, schalten Sie die Zündung aus.

( Entfernen Sie den negativen Massekontakt der Batterie. Hinweis: Ziehen Sie das Netzkabel fest, damit es sich nicht an anderen Teilen verheddern kann.

( Die Halterung des Rückfahrscheinwerfers der meisten Fahrzeuge verfügt über zwei Kabel. Das schwarze Kabel ist normalerweise der negative Leiter und das farbige Kabel der positive Leiter.

( Nach Unterscheidung des positiven und negativen Leiters, verlegen Sie das Netzkabel an der richtigen Position.

| 1 | Anschließen des Monitors | 4 | Rückfahrlicht (DC 12/24V) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ROT | 5 | Rückfahrlampe |
| 3 | SCHWARZ | 6 | Masse (Erdung) |

( Verwenden Sie den Anschluss des Eingangskabels und verbinden Sie den roten Leiter unter Verwendung des roten Anschlusses * (*enthalten) mit dem positiven (+) Leiter des Rückfahrscheinwerfers.

(( Verbinden Sie dann den schwarzen Leiter des Kamerakabels mit dem negativen (-) Leiter oder dem Massepunkt des Rückfahrscheinwerfers.

((( Verwenden der Kabelklemmen (NICHT durchführen, falls Sie keine Kenntnisse über elektrische Installationen haben.)

| Die Kamera kann durch Abisolierung der Leiter des Rückfahrscheinwerfers direkt mit dem Stromkreis des Rückfahrscheinwerfers verbunden werden. Den zu verbindenden Leiter einschieben. |  |
| --- | --- |
| Verdrehen Sie die Kamerakabel mit den freiliegenden Enden des Leiters des Rückfahrscheinwerfers. Den zu verbindenden Leiter einschieben. |  |
| Krimpen und verschließen. Nach dem Anschluss mit Isolierband abkleben. |  |

(((( Installieren Sie das Leuchtmittel des Rückfahrscheinwerfers und anschließend die Halterung der Lampe.

((((( Verwenden Sie die Kabelbinder oder Klebeband zur Sicherung aller Leiter.

(((((( Vergessen Sie nicht, den negativen Massekontakt nach der Verkabelung wieder mit der Batterie zu verbinden.

Zusätzliche Information: Falls Sie einen verkabelten Monitor verwenden, ist es erforderlich, den Betriebs-/Signalausgang der Kamera mit dem Betriebsanschluss des Monitors zu verbinden. Verbinden Sie bei Verwendung eines verkabelten Monitors den Videoeingang des Monitors mit dem Videoausgang der Kamera. Die Kamera überträgt das Signal automatisch an den Monitor.

Hinweis: Die Kamera kann sowohl im verkabelten als auch im schnurlosen Modus verwendet werden.

| 1 | ROT |
| --- | --- |
| 2 | SCHWARZ |
| 3 | Masse (Erdung) |
| 4 | Rückfahrscheinwerfer/ Lampe |
| 5 | DC 12/24V des Rück- fahrscheinwerfers/ der Lampe |

Installation des Monitors

| Der Monitor kann auf 2 unterschiedliche Weisen im Auto installiert werden. Befestigen Sie den Monitor unter Verwendung des Saugnapfes. Befestigen Sie den Saugnapf an der Windschutzscheibe. Sie können den Monitor auch über die Halterung der Klimaanlage installieren. Diese spezielle Halterung wird im Ventilationsschlitz der Klimaanlage befestigt. Positionieren Sie den Monitor an der für Sie bequemsten Seite; vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel bis zu dieser Position reicht. |  |
| --- | --- |
| Stromversorgung des Monitors (2 Methoden): Durch den mitgelieferten Zigarettenanzünder-Adapter wird der Monitor mit Strom versorgt. Suchen Sie auf die gleiche Art und Weise die Stromzufuhr vom vorderen Stromkreis des Fahrzeugs und verbinden Sie die Kabel direkt miteinander. Verwenden Sie den Kabelstrang (5). Das Kabel verfügt über eine Sicherung. Diese kann durch Aufschrauben der Wölbung ausgetauscht werden. Kabelverbindung: Falls Sie die von der Rückseite zur Vorderseite des Autos verlaufende Verkabelung verwenden (3,5mm Klinkenkabel, beidseitig ~8m), wird keine zusätzliche Netzverbindung benötigt. Zum Anschluss der Kamera an den Monitor verwenden sie einen 3,5mm Stecker. |  |

System testen

Schritt 1: Befestigen Sie das negative Batteriekabel des Fahrzeugs (sofern noch nicht geschehen).

Schritt 2: Ziehen Sie die Handbremse an und drehen Sie den Zündschlüssel bis zur Position ON (EIN). Fahrzeug NICHT starten. Legen Sie den Rückwärtsgang ein.

Schritt 3: Die Kamera startet die Übertragung und der Monitor erfasst das Signal und schaltet sich EIN. Falls sich der Monitor nicht einschaltet, drücken Sie die Taste  ON/OFF (EIN/AUS) an der Oberseite. (Falls dann noch immer kein Bild zu sehen ist, schalten Sie mit der Taste (8) Kanal 4 ein. Kanalfrequenzen: CH1 = 2414MHz; CH2 = 2432MHz; CH3 = 2450MHz; CH4 = 2468MHz).

Schritt 4: Falls ein anderes Bild im Rückspiegel erscheint, drücken Sie die obere Taste rechts am Monitor, um das Bild zu ändern, bis die Anzeige mit dem Rückspiegel übereinstimmt.

Schritt 5: Sobald Sie einen anderen Gang einlegen, schaltet sich die Kamera AUS und es erscheint ein schwarzer Bildschirm.

Vier unterschiedliche Monitoranzeigen ( Taste (7) drücken zur Bildanzeige-Ausrichtung:

| Normal | Spiegelbild | Spiegelbild, umgekehrt | Normal, umgekehrt |
| --- | --- | --- | --- |

Diese vier unterschiedlichen Anzeigemodi erlauben Innen, die Kamera und/oder den Monitor sowohl rechts als auch verkehrt herum zu installieren. Das Bild wird am Monitor entsprechend angezeigt und muss mit der Ansicht in Ihrem Rückspiegel übereinstimmen. Ziehen Sie die Schrauben des Nummernschilds nach dem Test des Systems vollständig fest. Verlegen Sie alle Kabel hinter den inneren Abdeckungen oder unter den Bodenbelägen, damit die Kabel nicht sichtbar sind. Verwenden Sie die mitgelieferten Kabelklemmen, um überschüssige Kabel zu sichern. Halten Sie das Kameraobjektiv und den Monitor sauber, um eine optimale Bildqualität zu gewährleisten.

Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte nicht im Hausmüll entsorgen. Reinigung: Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien oder Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen. Inverkehrbringer: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland