Technaxx®  *  Manuel d’utilisation

Système de caméra de recul de voiture sans fil avec écran LCD TX-90

Convient pour la plupart des voitures (& camionnettes, SUV, minibus, caravanes, etc.) comme aide pour le stationnement arrière

# Par la présente, le fabricant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG déclare, que cet appareil, à laquelle ces manuel d’utilisation se rapportent, est conforme avec les normes essentielles référencées de la Directive R&TTE 2014/53/UE. Veuillez trouver ici la Déclaration de Conformité: www.technaxx.de/ (sur la barre inférieure “Konformitätserklärung”). Avant la première utilisation, lisez attentivement le manuel d’utilisation.

No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 centimes/minute d’une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles).

Email gratuit: support@technaxx.de * Garantie 2 ans

Conservez soigneusement ce manual d’utilisation pour références ultérieure ou pour le partage du produit. Faites de même avec les accessoires d’origine pour ce produit. En case de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez achéte ce produit.

Caractéristiques

( Caméra de recul avec capteur 1/4“ CMOS & 0,3MP & 640x480 résolution vidéo & 4 canaux pour caméra ( LED IR pour les photos vision nocturne claire ~3m ( Orientation de la caméra réglable ( Angle de vue de caméra 80° horizontal & portée visuelle ~10m (Alimentation de la caméra grâce au branchement sur la lumière des feux de recul (installation recommandée par un atelier de réparation automobile, la caméra n’agit pas sur l’intensité de la lumière du feu de recul de la voiture) ( Alimentation du moniteur via la prise allume-cigare ( IP66 classe de protection caméra (protection poussière & eau) (Moniteur 3,5” TFT LCD (8,9cm) avec 320x240 pixels & support pivotant pour le moniteur & contraste et luminosité réglables ( Transmission sans fil ~10m (2,4 GHz) et portée entre la caméra et le moniteur ( Montage du moniteur avec support à ventouse ou support pour la ventilation

Caractéristiques techniques Caméra

| Capteur d’image | 1/4" CMOS avec 0,3 mégapixel |
| --- | --- |
| Objectif | F=2.5 / 80° angle de vue horizontal / ~10m portée |
| Éclairage minimum | <5 Lux (IR éteint) / 0 Lux (IR allumé) |
| IR LED (portée nocturne) | pour les photos vision de nuit claire ~3m |
| Résolution vidéo / Sortie | 640 x 480 / 75 Ω |
| Fréquence de transmission / Largeur de bande / Type | 2468MHz / 18MHz / Type de modulation FM |
| Alimentation | DC 12V/24V (by connection to the reverse light) |
| Consommation électrique | 100~140mA (IR off) / 120~160mA (IR on) |
| Classe de protection | IP66 (poussière & l'eau protégée) |
| Poids / Dimensions | 140g / (Lo) x 37.0 x (La) 5.5 x (Épaisseur) 3.5cm |

Caractéristiques techniques Moniteur

| Écran | 3.5" écran TFT-LCD (8.9cm) avec 320x240 pixel |
| --- | --- |
| Fréquence de transmission | ISM 2400~2483MHz |
| Sensibilité reçue | Sensibilité de la mesure de distance ≦80dBm |
| Luminosité & Contraste | Réglables |
| Système vidéo / Couleur | PAL & NTSC / Configuration de couleurs RGB delta |
| Support | Support pivotant pour le moniteur |
| Alimentation | DC 12V/24V (prise allume-cigare) |
| Consommation électrique | 250mA maximum |
| Conditions d'utilisation | –10°C~+50°C, humidité 15%~90% |
| Poids / Dimensions | 165g (Lo) 10.8 x (La) 7.5 x (Épaisseur) 3.7cm |

Liste d'emballage

| 1 | Caméra de recul | 8 | Vis à tôle |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Moniteur TFT LCD | 9 | Passe-câbles |
| 3 | Support à ventouse | 10 | Materiel de montage pour la plaque d'immatriculation |
| 4 | Adaptateur d'allume-cigare |  |  |
| 5 | Câble d'alimentation moniteur pour connexion fixe | 11 | 4x Serre-câble |
| 6 | Matériel de montage pour plaque d'immatriculation | 12 | Support pour le ventilation |
| 7 | Collier de serrage |  | Manuel d’utilisation |

Structure de la caméra-rétroviseur

| 1 | Fil électrique | 4 | Objectif |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Supports | 5 | Lumières LED |
| 3 | Sortie vidéo |  |  |

Structure du moniteur TFT-LCD 3,5"

| 1 | Antenne | 6 | Prise d’alimentation |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Écran TFT LCD | 7 | Orientation de l’image |
| 3 | Alimentation MARCHE/ARRET | 8 | Interrupteur de canal |
| 4 | Voyant de canal | 9 | Luminosité |
| 5 | Vidéo IN | 10 | Contraste |

Installation de la caméra ( Avant de monter et d’enlever le couvercle de votre voiture, adaptez le système à votre voiture et essayez !

LIRE D’ABORD LES INSTRUCTIONS AVANT D'INSTALLER LA CAMÉRA-RÉTROVISEUR !

Note : Vous devez désactiver la lame de pare-chocs arrière, le projecteur arrière et/ou le couvercle du compartiment à bagages de votre voiture. Vérifiez cette éventualité avant de monter la caméra-rétroviseur. Le feu de recul doit alimenter la caméra-rétroviseur (quand votre voiture est en marche arrière). Puis, enlevez tous les couvercles pour permettre au feu de recul d’alimenter la caméra-rétroviseur. En cas d’échec, faites installer la caméra par un professionnel.

Vous devez savoir que les voitures sont différentes et, par conséquent, l'installation est spécifique à chaque voiture. Ce manuel donnera deux exemples sur la manière de positionner la caméra en fonction de l’emplacement de la plaque d’immatriculation. Vous devez vérifier si la plaque d’immatriculation est fixée à votre compartiment bagages ou à la lame de pare-chocs arrière. La meilleure façon d’installer la caméra-rétroviseur sera d’utiliser le support de caméra-rétroviseur derrière la plaque d’immatriculation.

| Première étape: Desserrez le boulon ou la vis de la plaque d’immatriculation, puis enlevez la plaque d’immatriculation à l'arrière de votre voiture. Montez brièvement la caméra-rétroviseur sur la partie supérieure de la plaque d’immatriculation. Compartiment à bagages: Positionnez normalement la plaque d’immatriculation et vérifiez que la poignée du compartiment à bagages est toujours accessible. Sinon, vous devez monter la caméra-rétroviseur sur la partie inférieure de la plaque d’immatriculation. Lame de pare-chocs arrière: Positionnez normalement la plaque d’immatriculation et vérifiez que la plaque d’immatriculation s’intégrera avec la caméra dessus. Sinon, vous devez monter la caméra-rétroviseur sur la partie inférieure de la plaque d’immatriculation. Note: Peu importe si la caméra est montée sur la partie inférieure ou supérieure de la plaque d’immatriculation. La vidéo peut pivoter sur le moniteur. |  |
| --- | --- |
| Deuxième étape: Une fois la caméra-rétroviseur bien positionnée et la poignée accessible, nettoyez alors l’espace derrière la plaque d’immatriculation avec un solvant à base de matières grasses. Il est préférable d’avoir une surface propre pour fixer le support de la caméra-rétroviseur avec l’adhésif. |
| Troisième étape: La caméra-rétroviseur est toujours brièvement montée sur la plaque d’immatriculation. Décollez le papier protecteur du support. Réinstallez la plaque d’immatriculation sur la voiture. Appuyez maintenant sur le bord de la plaque d’immatriculation, là où la caméra-rétroviseur est bien fixée sur la voiture. L'adhésif doit toucher la voiture sur toute sa longueur. |  |
| Quatrième étape: Desserrez à nouveau la plaque d’immatriculation sans détacher la caméra-rétroviseur. Percez un trou pour le câble électrique près de la caméra et derrière l’emplacement de la plaque d’immatriculation. Si votre voiture dispose d’un trou existant, vous pouvez sauter cette étape. Attention: N'endommagez pas le câble interne. Le trou pour le câble électrique devrait être ~11-12mm. Il est maintenant possible de percer plus de trous pour fixer la caméra-rétroviseur avec des vis. Les trous percés devraient être un peu plus petits que les vis. Selon l'épaisseur du matériau, utilisez les vis appropriées. |  |
| Cinquième étape: Introduisez le câble électrique dans le trou percé à l’aide des interstices de la voiture. Fixez à nouveau la plaque d’immatriculation. Note: En mode câblé, l’utilisateur doit également faire passer le câble de raccordement à travers la carrosserie vers le moniteur branché. Ajustez la caméra. Vous devez peut-être à nouveau régler après avoir branché le système. |  |
| Sixième étape: Vous disposez du câble d’alimentation électrique de la caméra-rétroviseur vers le projecteur arrière. Utilisez un détecteur de tension pour trouver l’alimentation du projecteur arrière pour la marche arrière. Suivez les points ci-dessous : |  |

Une fois toutes les étapes susmentionnées effectuées, vous devez suivre, point par point, les instructions ci-dessous:

( Actionnez le frein à main.

( Trouvez le feu de recul de votre voiture.

( Ouvrez le compartiment à bagages de votre véhicule et enlevez le couvercle du feu de recul (comme pour changer une ampoule, un outil spécial est peut-être nécessaire).

( Enlevez l’ampoule du feu de recul pour ne pas l’endommager.

( Tournez la clé de contact sur la position «ON (MARCHE)», mais ne démarrez pas la voiture. Placez le levier de vitesses sur marche arrière.

( Mesurez le courant CC 12/24V pour trouver les pôles positif et négatif de l’ampoule de feu de recul. Avertissement: Faites attention et ne court-circuitez pas les pôles positif et négatif !

( Après avoir confirmé la bonne position du circuit de l’ampoule de feu de recul, tournez la clé de contact.

( Enlevez le contact avec la terre négatif de la batterie. Note: Veuillez serrer le câble électrique pour ne pas l’emmêler dans un élément de la voiture.

( Le logement de l’ampoule de feu de recul est équipé de deux fils. Normalement, le noir est le fil négatif, alors que le coloré est le fil positif.

( Après avoir distingué le fil positif et le fil négatif, placez le câble électrique de la caméra à la bonne position.

| 1 | Connexion du moniteur | 4 | Feu arrière (CC12/24V) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ROUGE | 5 | Lampe de feu arrière |
| 3 | NOIR | 6 | Masse (Sol) |

( Utilisez le connecteur de fil en ligne, fixez le fil rouge sur le fil (+) du feu de recul à l’aide du connecteur rouge* (*inclus).

(( Puis, fixez le fil noir du câble de la caméra sur le fil négatif (-) ou le point de masse du feu de recul.

((( Utilisation des clips de câble (N’effectuez PAS cette procédure si vous ignorez les pratiques à suivre en matière d’installation électrique.)

| La caméra peut être directement reliée au circuit du feu de recul en retirant les fils du feu de recul. Insérez le fil existant à utiliser. |  |
| --- | --- |
| Puis, entortillez les fils de la caméra et les fils du feu de recul exposés. Insérez le fil à fixer. |  |
| Pincez et verrouillez. Une fois les fils reliés, enveloppez-les de ruban isolant. |  |

(((( Replacez l’ampoule de feu de recul et réinstaller le feu.

((((( Utilisez un serre-câble ou un adhésif pour isolant pour fixer tous les fils.

(((((( Lorsque le câblage est terminé, n’oubliez pas de remettre le contact de masse négatif sur la batterie.

En plus: Si vous utilisez un moniteur avec fil, vous devrez connecter le port de sortie de signal/puissance de la caméra au port de puissance du moniteur. En cas d’utilisation d’un moniteur avec fil, veuillez relier le port d’entrée vidéo du moniteur au port de sortie vidéo de la caméra. La caméra enverra automatiquement le signal vers le moniteur.

Note: La caméra est compatible avec les modes avec et sans fil.

| 1 | ROUGE |
| --- | --- |
| 2 | NOIR |
| 3 | Masse (Sol) |
| 4 | Lampe de feu arrière/ ampoule |
| 5 | CC 12/24V de feu de arrière / ampoule |

Installation du moniteur

| Il existe 2 façons d’installer le moniteur dans la voiture. Utilisez le support d’aspiration pour installer le moniteur. Le support d'aspiration est placé sur le pare-brise avant. Utilisez le support ventouse pour installer le moniteur. Le support spécial est fixé à la fente de ventilation du climatiseur de voiture. Placez le moniteur sur le bon côté, celui qui vous convient le plus et à une distance appropriée par rapport à l’alimentation. |  |
| --- | --- |
| Branchez le moniteur (2 manières possibles) : Utilisez l'adaptateur d'allume-cigarette inclus dans le paquet pour brancher le moniteur. À la même étape, repérez l’alimentation du circuit électrique de la voiture, et reliez les câbles correctement. Utilisez le faisceau de câblage du moniteur (5). Le câble inclut également un fusible. Il peut être changé en dévissant la bosse. Raccordement avec fil: Si vous souhaitez raccorder avec fil l’arrière de la voiture à l’avant (3,5mm Jack câble, les deux côtés ~8m), il n’est pas nécessaire de raccorder au secteur. Utilisez un connecteur 3,5mm pour relier la caméra au moniteur. |  |

Test du système

Première étape: Fixez à nouveau le câble de batterie négatif du véhicule (si ce n’est déjà fait).

Deuxième étape: Actionnez le frein à main et tournez la clé de contact sur la position ON / (MARCHE). NE démarrez PAS le véhicule. Mettez le levier de vitesses en marche arrière.

Troisième étape: La caméra commencera à émettre, le moniteur détectera le signal et se mettra en marche. Si le moniteur ne s'allume pas, appuyez sur le bouton ON / OFF / (MARCHE / ARRET) sur le dessus. (Si aucune image ne semble toujours pas s’afficher sur le moniteur, utilisez le bouton (8) pour passer au canal 4. Les fréquences de canal sont : CA1 = 2414 MHz; CA2 = 2432 MHz; CA3 = 2450 MHz; CA4 = 2468 MHz)

Quatrième étape: Si l'image ne correspond pas à votre rétroviseur intérieur, appuyez sur le bouton supérieur à droite du moniteur pour changer l'image jusqu'à ce qu'il corresponde à votre rétroviseur intérieur.

Cinquième étape: Quand vous n’êtes plus en marche arrière, la caméra s’éteindra et le moniteur deviendra noir.

Quatre vues de moniteur différentes (appuyez sur le bouton d’orientation de l’image (7) pour sélectionner :

| Normal | Rétroviseur | Rétroviseur inversé | Normal inversé |
| --- | --- | --- | --- |

Ces différentes vues vous permettent de monter la caméra et/ou le moniteur à l’endroit ou à l’envers. L’image s’affiche correctement sur le moniteur et il doit correspondre à votre rétroviseur intérieur. Après avoir testé l’appareil, serrez bien les boulons de la plaque d’immatriculation. Cachez tous les fils en les plaçant derrière les panneaux arrière ou sous le tapis. Utilisez les serre-câbles fournis pour réunir proprement tout fil en excès. Nettoyez la lentille de la caméra et le monteur pour assurer la qualité optimale d'image.

Conseils pour le respect de l'environnement: Matériaux packages sont des matières premières et peuvent être recyclés. Ne pas jeter les appareils ou les batteries usagés avec les déchets domestiques. Nettoyage: Protéger le dispositif de la saleté et de la pollution (nettoyer avec un chiffon propre). Ne pas utiliser des matériaux dures, à gros grain/des solvants/des agents nettoyants agressifs. Essuyer soigneusement le dispositif nettoyé. Distributeur: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne