Technaxx®  *  Instrukcja obsługi

Bezprzewodowa wsteczna kamera samochodowa z monitorem LCD TX-90

Pasuje do większości samochodów (& typu van, SUV, minibus, kemping itp.) jako pomoc dla odwrotnej parkowania

# Niniejszym producenta Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG oświadcza, że to urządzenie, do którego odnoszą się instrukcja obsługi, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami norm określonych dyrektywą Rady R&TTE 2014/53/UE. Deklarację zgodności odnajdziesz na stronie: www.technaxx.de/ (w pasku na dole "Konformitätserklärung"). Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

Numer telefonu do wsparcia technicznego: 01805 012643 (14 centów/minuta z niemieckiego telefonu stacjonarnego i 42 centów/minuta z sieci komórkowych).

Email: support@technaxx.de * Gwarancja 2 lata

Zachować instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości lub udostępniania produktu ostrożnie. Zrób to samo z oryginalnych akcesoriów dla tego produktu. W przypadku gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub ze sklepem, w którym zakupiono ten produkt.

Cechy

( Kamera wsteczna z czujnikiem 1/4“ CMOS & 0,3MP & rozdzielczości obrazu 604x480 &

4 kanałowy kamera ( IR LED dla ujęć w nocy ~3m ( Regulowane wyrównania kamer (Kąt widzenia 80° poziomie & zakres widzenia ~10m ( Zasilanie kamery poprzez podłączenie do odwrotnej światła (zalecamy montaż w warsztacie samochodowym; kamera ta nie wpływa na natężenie światła cofania) ( Zasilanie monitora do gniazda zapalniczki ( Klasa ochrony IP66 (odporność na silny strumień wody oraz pyłoszczelność)

( Monitor 3,5” LCD TFT (8,9cm) z 320x240 pikseli & obrotowy uchwyt do monitora & regulacją jasności oraz kontrastu ( Transmisja bezprzewodowa ~10m (2.4Ghz) pomiędzy kamerą i monitorem ( Montaż monitora z uchwytu na przyssawką lub uchwytu do wentylacja

Specyfikacje techniczne Kamera

| Czujnik obrazu | 1/4" CMOS z 0.3 megapikselowy |
| --- | --- |
| Obiektyw | F=2,5 / 80° kąt widzenia poziomy / ~10m dystans |
| Minimalne oświetlenie | <5 Lux (IR wyłączony) / 0 Lux (IR włączony) |
| IR LED | dla ujęć w nocy ~3m |
| Rozdzielczość wideo / Wyjście | 640 x 480 / 75 Ω |
| Częstotliwość transmisji / Szerokość pasma / Typ | 2468MHz / 18MHz / Typ modulacji FM |
| Zasilanie | DC 12V/24V (by connection to the reverse light) |
| Zużycie energii elektrycznej | 100~140mA (IR wyłączony) / 120~160mA (IR włączony) |
| Klasa ochronny | IP66 (pyłoszczelna & wodoodporna) |
| Waga / Wymiary | 140g / (D) 37,0 x (S) 5,5 x (Grubość) 3,5cm |

Specyfikacje techniczne Monitor

| Ekran | 3,5" ekran TFT LCD (8.9cm) z 320x240 pikseli |
| --- | --- |
| Częstotliwość transmisji | ISM 2400~2483MHz |
| Czułość odbioru | Czułość pomiaru odległości ≦80dBm |
| Jasność & Kontast | Regulowane |
| System wideo / Koloru | PAL & NTSC / Konfiguracja koloru RGB delta |
| Uchwyt | Obrotowy uchwyt do monitora |
| Zasilanie | DC 12V/24V (gniazda zapalniczki) |
| Zużycie energii elektrycznej | 250mA maksymalny |
| Warunki pracy | –10°C~+50°C, wilgotność 15%~90% |
| Waga / Wymiary | 165g (D) 10,8 x (S) 7,5 x (Grubość) 3,7cm |

Zawartość opakowania

| 1 | Kamera wsteczna | 8 | Stukając śruba |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Monitor TFT LCD | 9 | Przeprowadzenie kabla |
| 3 | Uchwytu na przyssawką | 10 | Materiał mocowanie do tablicy rejestracyjnej |
| 4 | Adapter do gniazda zapalniczki |  |  |
| 5 | Monitorowanie kabel zasilająca do stałego związku | 11 | 4x Zakisci kablowe |
| 6 | Materiał mocowanie do tablicy rejestracyjnej | 12 | Uchwytu do wentylacja |
| 7 | Opaski kablowe |  | Instrukcja obsługi |

Budowa kamery wstecznej

| 1 | Przewód zasilania | 4 | Obiektyw |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Wsporniki | 5 | Diody LED |
| 3 | Wyjście wideo |  |  |

Budowa monitora TFT-LCD 3,5"

| 1 | Antena | 6 | Gniazdo zasilania |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ekran LCD TFT | 7 | Orientacja obrazu |
| 3 | Wyłącznik zasilania ON/OFF (wł./wył) | 8 | Przełącznik kanałów |
| 4 | Wskaźnik kanału | 9 | Jasność |
| 5 | Wejście wideo | 10 | Kontrast |

Montaż kamery( Przed rozpoczęciem montażu i demontażu, dostosuj system do samochodu i wypróbuj go!

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU KAMERY PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ!

Uwaga: Być może konieczne będziesz zdemontowanie tylnego zderzaka, tylnego światła i/lub pokrywa bagażnika. Sprawdź to przed przystąpieniem do montażu. Powodem jest doprowadzenie zasilania do kamery wstecznej ze światła cofania (aby kamera włączała się po wrzuceniu biegu wstecznego). Następnie zdemontuj wszystkie pokrywy, aby podłączyć zasilanie kamery wstecznej ze świateł cofania. Jeśli nie potrafisz, skorzystaj z usług specjalisty.

Pamiętaj, że samochody są różne i dlatego montaż ma charakter indywidualny. Niniejsza instrukcja podaje dwa przykłady umieszczenia kamery w zależności od usytuowania tablicy rejestracyjnej. Tablica może być przytwierdzona do bagażnika lub tylnego zderzaka. Najlepiej zamontować kamerę wsteczną na uchwycie kamery za tablicą rejestracyjną.

| Pierwszy krok: Odkręć śruby mocujące tylnej tablicy rejestracyjnej i zdejmij ją. Tymczasowo zamontuj kamerę na szczycie tablicy rejestracyjnej. Bagażnik: Przytrzymaj tablicę w pozycji, w jakiej będzie zamontowana i sprawdź, czy uchwyt bagażnika nadal będzie osiągalny. Jeśli nie, będziesz musiał zamontować kamerę w dolnej części tablicy rejestracyjnej. Tylny zderzak: Przytrzymaj tablicę w pozycji, w jakiej będzie zamontowana i sprawdź, czy tablicę rejestracyjną będzie można zamontować z kamerą. Jeśli nie, będziesz musiał zamontować kamerę w dolnej części tablicy rejestracyjnej. Uwaga: Nie ma znaczenia, czy kamera jest zamontowana w górnej czy w dolnej części tablicy rejestracyjnej. Obraz na monitorze można odwrócić. |  |
| --- | --- |
| Drugi krok: Jeśli znalazłeś odpowiednią pozycję montażu kamery i uchwyt jest osiągalny, wyczyść powierzchnię za tablicą za pomocą rozpuszczalnika do tłuszczu. Czysta powierzchnia jest lepsza do zamocowania taśmy uchwytu kamery wstecznej. |
| Trzeci krok: Kamera wsteczna wciąż jest tymczasowo zamontowana na tablicy rejestracyjnej. Oderwij papier z uchwytu. Zamontuj tablicę rejestracyjną na samochodzie. Teraz mocno przyciśnij do samochodu tę krawędź tablicy, na której znajduje się kamera. Taśma samoprzylepna musi stykać się z samochodem na całej długości. |  |
| Czwarty krok: Odkręć tablice rejestracyjną bez kamery. Wywierć otwór na kabel zasilania w pobliżu kamery i za tablicą rejestracyjną. Jeśli samochód posiada otwór, możesz pominąć ten krok. Uwaga: Uważaj, aby nie uszkodzić wewnętrznych kabli. Otwór na kabel zasilania powinien mieć średnicę około 11-12mm. Teraz możesz wywiercić więcej otworów, aby zamocować kamerę wsteczną za pomocą śrub. Wywiercone otwory powinny być nieco mniejsze niż śruby. W zależności od grubości materiału, użyj odpowiednich śrub. |  |
| Piąty krok: Poprowadź przewód zasilający przez nawiercony otwór do samochodu i przez szczeliny w samochodzie. Zamontuj tablicę rejestracyjną. Uwaga: W trybie przewodowym, użytkownik musi również poprowadzić kabel przez nadwozie do przewodowego monitora. Wyreguluj kamerę. Może być konieczne ponowne jej wyregulowanie po włączeniu zasilania systemu. |  |
| Szósty rok: Doprowadź kabel zasilający kamerę wsteczną do tylnego światła. Posługując się wykrywaczem napięcia znajdź zasilanie tylnego światła na wstecznym biegu. Wykonaj kolejno czynności wymienione poniżej. |  |

Po zakończeniu wszystkich wyżej wymienionych czynności, postępuj krok po kroku zgodnie z instrukcją na następnej stronie:

( Załącz hamulec postojowy.

( Zlokalizuj światło cofania samochodu.

( Otwórz bagażnik samochodu i zdejmij pokrywę światła cofania (jakbyś chciał wymienić żarówkę – być może potrzebne będzie specjalne narzędzie).

( Wymontuj żarówkę, aby zapobiec jej uszkodzeniu.

( Przekręć kluczyk w stacyjce do położenia „ON” (zapłon włączony), ale nie uruchamiaj silnika. Wybierz bieg wsteczny.

( Weź urządzenie pomiarowe do DC 12/24V, aby zlokalizować biegun dodatni i ujemny gniazda światła cofania. Ostrzeżenie: Zachowaj ostrożność, aby nie spowodować zwarcia bieguna dodatniego i ujemnego!

( Po potwierdzeniu określonej pozycji obwodów lampy, wyłącz zapłon.

( Usuń ujemny styk uziemienia akumulatora. Uwaga: Dokręć przewód zasilającego, aby uniknąć zaplątania na jakiejś części samochodu.

( Gniazdo żarówki światłą cofania ma zwykle dwa kable. Zazwyczaj czarny to ujemny, a kolorowy do dodatni.

( Po potwierdzeniu, który jest dodatni a który ujemny, umieść kabel zasilający kamery we właściwej pozycji.

| 1 | Podłączenie monitora | 4 | Światła wstecznego (DC 12/24V) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | CZERWONY | 5 | Lampa światła wstecznego |
| 3 | CZARNY | 6 | Uziemienie |

( Użyj złącza do wbudowanych kabli, spleć czerwony przewód na z (+) przewodem światła cofania za pomocą czerwonego złącza* (*znajduje się w zestawie).

(( Następnie spleć czarny kabel kamery z ujemnym (-) kablem lub punktem uziemienia światła cofania.

((( Użyj zakisci kablowe (NIE próbuj, jeśli nie jesteś elektrykiem z doświadczeniem montażowym.)

| Kamerę można podłączyć bezpośrednio do obwodu światła cofania poprzez zdjęcie izolacji z kabli światła cofania. Wprowadź istniejący kabel do otworu. |  |
| --- | --- |
| Następnie skręć kable kamery z odsłoniętymi kablami światła cofania. Wprowadź kabel do zamocowania. |  |
| Pofałduj i zaciśnij. Gdy kable zostaną połączone, owiń je taśmą izolacyjną. |  |

(((( Wkręć żarówkę światła cofania i zamontuj lampę.

((((( Użyć opaski zaciskowej lub taśmy izolacyjnej, aby przymocować wszystkie kable.

(((((( Użyj opaski kablowe, nie zapomnij o podłączeniu ujemnego styku uziemienia do akumulatora.

Informacje dodatkowe: Jeśli używasz monitora przewodowego, podłączyć port zasilania/sygnału wyjściowego kamery do gniazda zasilania monitora. Jeśli używasz monitora przewodowego, podłącz wejście monitora do portu wyjścia kamery. Kamera automatycznie wyśle sygnał do monitora.

Uwaga: Kamera jest kompatybilna z trybem przewodowym i bezprzewodowym.

| 1 | CZERWONY |
| --- | --- |
| 2 | CZARNY |
| 3 | Uziemienie |
| 4 | Światło cofania/Żarówka |
| 5 | DC 12/24V światła cofania /żarówki |

Montaż monitora

| Monitor w samochodzie można zamontować na 2 sposoby. Za pomocą przyssawki. Zamocuj przyssawkę na przedniej szybie. Za pomocą uchwytu. Specjalny uchwyt jest przymocowany do gniazda wentylacji. Umieść monitor po właściwej stronie, która jest najbardziej wygodna dla Ciebie i tak, aby długość zasilacza była wystarczająca. |  |
| --- | --- |
| Podłącz zasilanie monitora (2 możliwe sposoby): Użyj gniazda zapalniczki samochodowej. W ramach tego kroku znajdź zasilanie z układu zasilania samochodu z przodu i prawidłowo podłącz kable. Za pomocą okablowania monitora (5). Kabel posiada również bezpiecznik. Można go wymienić po odkręceniu wystającego elementu. Połączenie przewodowe: Jeśli używasz połączenia przewodowego od tyłu samochodu do przodu (kabel Jack, obie strony ~8m), nie ma potrzeby podłączania dodatkowego zasilania. Wtyczka 3,5mm umożliwia połączenie kamery z monitorem. |  |

Test systemu

Pierwszy krok: Ponownie podłącz kabel ujemny akumulatora pojazdu (jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej).

Drugi krok: Zaciągnij hamulec postojowy i przekręć kluczyk w stacyjce do pozycji ON (zapłon włączony). NIE uruchamiaj silnika. Wybierz bieg wsteczny.

Trzeci krok: Kamera rozpocznie nadawanie, a monitor wykryje sygnał i włączy się sam. Jeśli monitor się nie włączy, naciśnij przycisk ON/OFF (wł./wył.) na górze. (Jeśli na monitorze nadal nie ma obrazu, naciśnij przycisk (8), aby przełączyć na kanał 4. Częstotliwości kanałów są następujące: CH1 = 2414MHz; CH2 = 2432MHz; CH3 = 2450MHz; CH4 = 2468MHz)

Czwarty krok: Jeśli obraz jest niezgodny z tym, co widzisz w lusterku wstecznym, naciskaj przycisk u góry po prawej stronie monitora, aby zmienić obraz, do czasu aż obraz będzie zgodny.

Piąty krok: Gdy wyłączysz wsteczny bieg, kamera wyłączy się, a monitor stanie się czarny.

Cztery różne widoki( – naciśnij przycisk orientacji obrazu (7) i wybierz:

| Zwykły | Lusterko | Lusterko odwrócone | Zwykły odwrócony |
| --- | --- | --- | --- |

Te różne widoki umożliwiają montaż kamery i/lub monitora z prawej strony lub w pozycji odwróconej. Obraz jest wyświetlany poprawnie na ekranie i powinien być zgodny z tym, co widzisz w lusterku wstecznym. Po przetestowaniu urządzenia dokręć śruby tablicy rejestracyjnej. Poprowadź wszystkie kable za panelami wewnętrznymi lub pod dywanikami, aby były ukryte. Użyj dołączonych do zestawu opasek zaciskowych, aby starannie zebrać nadmiar kabli. Utrzymuj obiektyw kamery i monitor w czystości, aby zapewnić optymalną jakość obrazu.

Wskazówki dotyczące ochrony środowiska: Materiały opakowania utworzono z surowców wtórnych imożna poddać je recyklingowi. Nie usuwać starych urządzeń ani baterii z odpadami  gospodarstwa domowego. Czyszczenie: Chronić urządzenie przed skażeniem i zanieczyszczeniami. Czyścić urządzenie wyłącznie miękką szmatką lub ścierką, nie używać materiałów szorstkich ani ścierających. NIE używać rozpuszczalników ani żrących środków czyszczących. Dokładnie wytrzeć urządzenie po czyszczeniu. Dystrybutor: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Niemcy