Technaxx®  *  Manual de usuario

Sistema de cámara de visión trasera inalámbrica para vehículo con monitor LCD TX-90

Adecuado para la mayoría de los coches (& furgones, VUD, minibuses, caravanas, etc.) como ayuda para el estacionamiento reverso

# Por la presente el fabricante Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG declara que este dispositivo, al que se refiere esta manual de usuario, cumple con los requisitos esenciales de las normativas a las que hace referencia la Directiva R&TTE 2014/53/UE. Aquí encontrará la Declaración de Conformidad: www.technaxx.de/ (en la barra inferior “Konformitätserklärung”). Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, lea atentamente este manual de usuario.

Número de teléfono de ayuda técnica: 01805 012643 (14 céntimos/minuto desde líneas fijas en Alemania y 42 céntimos/minuto desde redes móviles).

Email gratuito: support@technaxx.de * Garantía de 2 años

Conserva este manual de usuario para referencia futura o para compartir el producto con cuidado. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde se compró este producto.

Características

( Cámara de visión trasera con sensor 1/4“ CMOS & 0,3MP & resolución de vídeo 640x480 & 4 canales de cámara ( LED IR para las fotos nocturnas claras ~3m (Alineaciones ajustables de la cámara ( Ángulo de visión horizontal de cámara de 80° & distancia de visión ~10m ( Alimentación a la cámara a través de la conexión a la luz de marcha atrás (recomendamos instalación en taller; la cámara no afecta a la intensidad de la luz de marcha atrás del vehículo) ( Alimentación al montior a través del encendedor de cigarrillos ( Cámara con clase de protección IP66 (contra chorros de agua a presión & polvo) ( 3.5” Monitor TFT LCD con 320x240 píxeles & soporte giratorio para el monitor & brillo y contraste regulables (  Transmisión inalámbrica ~10m (2.4GHz) entre cámara y monitor ( Montaje del monitor con soporte de ventosa o soporte para la ventilación

Especificaciones técnicas de la Cámara

| Sensor de imagen | 1/4" CMOS con 0.3 megapíxeles |
| --- | --- |
| Lente | F=2.5 / 80° ángulo de visión horizontal / ~10m distancia |
| Iluminación mínima | <5 Lux (IR apagado) / 0 Lux (IR encendido) |
| LED IR | para las fotos nocturnas claras ~3m |
| Resolución vídeo / Salida | 640 x 480 / 75 Ω |
| Frecuencia de transmisión / Ancho de banda / Tipo | 2468MHz / 18MHz / Tipo de modulation FM |
| Alimentación | CC 12V/24V (conexión a la luz de marcha atrás) |
| Consumo de electricidad | 100~140mA (IR apagado) / 120~160mA (IR encendido) |
| Clase de protección | IP66 ((polvo & agua protegida) |
| Peso / Dimensiones | 140g / (Lo) 37,0 x (An) 5,5 x (Espesor) 3,5cm |

Especificaciones técnicas del Monitor

| Pantalla | 3.5" pantalla TFT LCD (8,9cm) con 320x240 píxeles |
| --- | --- |
| Frecuencia de transmisión | ISM 2400~2483MHz |
| Sensibilidad | Sensibilidad de la medición de distancia ≦80dBm |
| Brillo & Contraste | Regulables |
| Sistema de vídeo / Color | PAL & NTSC / Configuración de color RGB delta |
| Soporte | Soporte giratorio para el monitor |
| Alimentación | CC 12V/24V (encendedor) |
| Consumo de electricidad | 250mA máximum |
| Condiciones de funcionamiento | –10°C~+50°C, humedad 15%~90% |
| Peso / Dimensiones | 165g (Lo) 10,8 x (An) 7,5 x (Espensor) 3,7cm |

Contenidos del paquete

| 1 | Cámara de visión trasera | 8 | Tornillo de rosca |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | TFT LCD Monitor | 9 | Tendido del cable |
| 3 | Soporte de ventosa | 10 | Material de montaje para la placa de matrícula |
| 4 | Adaptador para encendedor |  |  |
| 5 | Cable de alimentación de monitor para la conexión fija | 11 | 4x Abracaderas de cable |
| 6 | Material de montaje para la placa de matrícula | 12 | Soporte para la ventilación |
| 7 | Ataduras de cables |  | Manual de usuario |

Estructura de la cámara de visión trasera

| 1 | Hilo de corriente | 4 | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Soporte | 5 | Luces LED |
| 3 | Salida de vídeo |  |  |

Estructura del monitor TFT LCD de 3,5"

| 1 | Antena | 6 | Conector de fuente de alimentación |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Pantalla TFT LCD | 7 | Orientación de imagen |
| 3 | Corriente ON/OFF (ENCEN/APAG) | 8 | Cambio de canal |
| 4 | Indicador de canal | 9 | Brillo |
| 5 | Vídeo IN | 10 | Contraste |

Instalación de la cámara ( ¡Antes de comenzar a instalar la cámara y a retirar recubrimientos del vehículo, regule el sistema al mismo y pruébelo!

¡LEA LAS INSTRUCCIONES PRIMERO ANTES DE INSTALAR LA CÁMARA DE VISIÓN TRASERA!

Nota: Puede que sea necesario desactivar o desmontar el parachoques trasero, el faro trasero y/o la cubierta del maletero. Compruebe estas circunstancias antes de instalar la cámara de visión trasera. La razón se debe a la necesidad de recibir alimentación para la cámara desde la luz de marcha atrás (que se enciende al dar marcha atrás en el vehículo). Extraiga todos los recubrimientos necesarios para que llegue la alimentación desde la cámara de visión trasera hasta la luz de marcha atrás. Si no fuera posible, deberá solicitar que instale la cámara el personal profesional.

Deberá tener en cuenta que cada vehículo es diferente y que por tanto cada instalación es única. Este manual le dará dos ejemplos sobre cómo ubicar la cámara dependiendo de la posición de su matrícula. Tendrá que comprobar si la matrícula está fijada sobre el maletero o sobre el parachoques trasero. La mejor posición para instalar la cámara de visión trasera será el soporte de la cámara tras la matrícula.

| Primer paso: Quite o afloje el perno o tornillo de la matrícula en la parte de atrás del vehículo y extráigala. Temporalmente, coloque la cámara de visión trasera en la parte de arriba de la matrícula. Maletero: Sostenga la matrícula sobre la posición sobre la que irá instalada y mire si puede acceder al asa del maletero. De lo contrario, tendrá que instalar la cámara en la parte inferior de la matrícula. PARACHOQUES DELANTERO Sostenga la matrícula sobre la posición sobre la que irá instalada y mire si puede colocarse la matrícula con la cámara encima. De lo contrario, tendrá que instalar la cámara en la parte inferior de la matrícula. Nota: No importa si coloca la cámara en la parte superior o inferior de la matrícula. Puede invertir la imagen de vídeo en el monitor. |  |
| --- | --- |
| Segundo paso: Una vez encontrada la posición correcta para instalar la cámara con todo accesible, como el asa, limpie el espacio tras la matrícula con disolvente antigrasa. Es preferible colocar el adhesivo del soporte de la cámara de visión trasera sobre una superficie limpia. |
| Tercer paso: La cámara de visión trasera sigue montada temporalmente sobre la matrícula. Retire el papel protector del soporte. Vuelva a instalar la matrícula en el vehículo. Ahora, presione la matrícula en el borde donde está colocada la cámara de visión trasera firmemente contra el vehículo. El adhesivo debe tocar el vehículo en toda su longitud. |  |
| Cuarto paso: Afloje la matrícula de nuevo sin aflojar la cámara de visión trasera. Taladre un agujero para el cable de corriente cerca de la cámara y tras el lugar de la matrícula. Si su vehículo ya tiene un orificio, puede saltar este paso. Atención: No dañar el cable interno. El orificio para el cable de corriente debe tener 11-12mm. Ahora será posible taladrar más orificios para fijar con tornillos la cámara de visión trasera. Los orificios taladrados deberán ser algo más pequeños que los tornillos. Utilice los tornillos adecuados al grosor del material. |  |
| Paso quinto: Pase el cable de corriente por el orificio que ha taladrado aprovechando los huecos del vehículo. Vuelva a instalar la matrícula. Nota: En modo por cable, el usuario también deberá colocar el cable de conexión a través de la carrocería hasta el monitor por cable. Regule la cámara. Es posible que deba regularse de nuevo tras encender el sistema. |  |
| Paso sexto: Ha unido el cable de corriente de la cámara de visión trasera al faro trasero. Utilice un detector de voltaje para localizar la alimentación del faro trasero para marcha atrás. Siga los siguientes pasos: |  |

Una vez hechos todos los pasos indicados anteriormente, tendrá que seguir paso a paso las instrucciones de la siguiente página:

( Active el freno de estacionamiento.

( Localice la luz de marcha atrás de su vehículo.

( Abra el maletero de su vehículo y extraiga la cubierta de la luz de marcha atrás (como si fuera a cambiar una bombilla; puede necesitar una herramienta especial).

( Extraiga la bombilla de la marcha atrás para evitar dañarla.

( Gire la llave de contacto a la posición “ON” (ENCENDIDO), pero no arranque el vehículo. Ponga la palanca en marcha atrás.

( Con un dispositivo de medición para CC 12/24V, localice los polos positivo y negativo del asiento de la bombilla de marcha atrás. Advertencia: ¡Tenga cuidado y no cortocircuite los polos positivo y negativo!

( Una vez confirmada la posición específica del circuito de la luz de marcha atrás, quite el contacto.

( Extraiga el contacto a masa negativo de la batería. Nota: Recoja el cable de corriente para evitar que se enrede en cualquier otra pieza del vehículo.

( El asiento de la bombilla de marcha atrás tiene dos cables en la mayoría de vehículos. Normalmente, el negro es el negativo y el de color es el positivo.

( Tras confirmar cuál es el positivo y cuál es el negativo, coloque el cable de corriente de la cámara en la posición correcta.

| 1 | Conexión del monitor | 4 | Luz de marcha atrás (CC12/24V) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ROJO | 5 | Lampara del luz de marcha atrás |
| 3 | NEGRO | 6 | Masa |

( Utilice el conector de hilo en línea y separe el hilo rojo para que vaya al hilo (+) de la luz de marcha atrás mediante el conector rojo* (*incluido).

(( Después, separe el hilo negro de la cámara para que vaya al hilo negativo (-) o punto de masa de la luz de marcha atrás.

((( Uso de las abracaderas de cable  (NO lo intente a menos que esté familiarizado con instalaciones eléctricas).

| Los cables de la cámara podrán conectarse directamente al circuito de la luz de marcha atrás si se pelan los cable de la misma. Introduzca el hilo que va a unir. |  |
| --- | --- |
| A continuación, líe los hilos de la cámara a los hilos a la vista de la luz de marcha atrás. Introduzca el hilo que va a unir. |  |
| Comprima y cierre. Una vez conectados, cúbralos con cinta aislante. |  |

(((( Vuelva a colocar la bombilla de la marcha atrás y el asiento del faro.

((((( Utilice las ataduras de cable o adhesivo aislante para fijar todos los hilos.

(((((( Tras terminar con el cableado, no olvide volver a poner el contacto negativo de masa a la batería.

Notas adicionales: Si utiliza un monitor por cable, será necesario conectar la salida de corriente/señal de la cámara al puerto de corriente del monitor. Cuando utilice un monitor por cable, conecte el puerto de entrada de vídeo del monitor al puerto de salida de vídeo de la cámara. La cámara trasladará automáticamente la señal al monitor.

Nota: La cámara es compatible tanto con el modo por cable como con el inalámbrico.

| 1 | ROJO |
| --- | --- |
| 2 | NEGRO |
| 3 | Masa |
| 4 | Faro de marcha atrás /bombilla |
| 5 | CC 12/24V de faro de marcha atrás / bombilla |

Instalación del monitor

| Hay 2 formas de instalar el monitor en el vehículo. Utilice la ventosa para instalar el monitor. La ventosa se adhiere al parabrisas. Utilice el soporte aéreo para instalar el monitor. El soporte especial se conecta a la ranura de ventilación del aire acondicionado. Coloque el monitor en el lado que más cómodo le resulte, de forma que el cable de corriente sea lo bastante largo. |  |
| --- | --- |
| Conecte la corriente al monitor (2 formas posibles): Utilice el adaptador para el encendedor incluido en el paquete para alimentar el monitor. De acuerdo con el mismo paso, busque corriente en el circuito del vehículo en la parte frontal y conecte apropiadamente los cables. Utilice el arnés para cableado del monitor (5). El cable incluye también un fusible. Puede cambiarse abriendo la cápsula con un destornillador. Conexión por cable: Si utiliza conexión por cable desde la parte de atrás del vehículo a la de delante (3,5mm cable jack, ambos lados ~8m) no hace falta además conexión de corriente. Utilice un conector de 3,5mm para conectar la cámara con el monitor. |  |

Probar el sistema

Primer paso: Vuelva a colocar el cable negativo de batería del vehículo (si no lo ha hecho ya).

Segundo paso: Active el freno de estacionamiento y gire la llave del contacto a posición ON (ENCENDIDO). NO arranque el vehículo. Ponga la palanca en marcha atrás.

Tercer paso: La cámara comenzará a emitir señal, el monitor la recogerá y se encenderá. Si el monitor no se enciende, pulse los botones ON/OFF(ENCEN/APAG) de la parte superior. (Si sigue sin haber imagen en el monitor, utilice el botón (8) para cambiar al canal 4. Las frecuencias de canal (CH) son: CH1 = 2414MHz; CH2 = 2432MHz; CH3 = 2450MHz; CH4 = 2468MHz)

Cuarto paso: Si la imagen no coincide con la del espejo retrovisor, pulse el botón superior en el lado derecho del monitor para cambiarla hasta que coincida.

Paso quinto: Cuando cambie a una marcha diferente de la marcha atrás, la cámara se apagará y el monitor se quedará en negro.

Cuatro vistas diferentes de monitor (pulse el botón de orientación de imagen (7) para escoger:

| Normal | Reflejo | Reflejo invertido | Normal invertido |
| --- | --- | --- | --- |

Estas diferentes vistas le permiten montar la cámara y/o monitor tanto hacia arriba como hacia abajo. La imagen se muestra correctamente en el monitor y debe coincidir con la de su espejo retrovisor. Después de probar la unidad, apriete fuerte los tornillos de la matrícula. Pase todos los cables por detrás de los paneles interiores o bajo las alfombras para que permanezcan ocultos. Utilice las cintas para cable incluidas para recoger ordenadamente el cable que sobre. Mantenga limpio el objetivo de la cámara y el monitor para conseguir la calidad óptima de imagen.

Consejos para la protección del medio ambiente: No elimine los dispositivos antiguos junto con los residuos domésticos. Limpieza: Proteja el dispositivo contra la contaminación y la polución. Limpie el dispositivo solo con un paño suave o similar, evitando utilizar materiales rugosos o de grano grueso. NO utilice disolventes o otros productos de limpieza agresivos. Pase un paño por el dispositivo después de limpiarlo. Distribuidor: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Alemania