Technaxx®  *  Návod k obsluze

Bezdrátová parkovací kamera do auta

s LCD monitorem TX-90

Vhodné pro vĕtšinu automobilů (& typů včetně dodávek, SUV, minibusů, karavanů atd.) jako podpora pro zpĕtnou parkování

# Tímto výrobcem Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG prohlašuje, že tento výrobek , ke kterému se tyto návod k obsluze, splňuje požadavky základními norem uvedených ve směrnici Rady R&TTE 2014/53/EU. Prohlášení o shodě naleznete zde: www.technaxx.de/ (v liště “Konformitätserklärung” dole). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí).

Email zdarma: support@technaxx.de * Záruka 2 roky

# Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu opatrnĕ. Udĕlat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případĕ záruky, obrat’te se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.

Vlastnosti

( Parkovací kamera s barevným 1/4“ CMOS snímačem & 0,3MP & rozlišením 640x480 &  4 přenosové kanály ( IR LED pro jasná noční záběry ~3m ( Nastavitelné zarovnání kamery ( Zorný úhel kamery 80° horizontálně & vzdálenost ~10m ( Napájení na kamery připojením k zadní svĕtla (doporučujeme instalaci přenechat zkušenému automechanikovi; kamera nesnižuje svítivost zadních světel) ( Napájení na monitoru pomocí cigaretového zapalovače ( IP66 třída krytí (odolná vůči postříkání vodou a prachu) ( 3,5” LCD TFT displej (8,9cm) & rozlišením 320x240 pixelů & otočný držák pro monitor & nastavitelným jasem a kontrastem ( Bezdrátový přenos dat ~10m (2,4GHz) mezi kamerou a monitorem s dosahem (  Montáž monitoru s držákem přísavkou nebo držáku pro ventilace

Technické údaje Kamera

| Obrazový snímač | 1/4" CMOS s 0,3 megapixelem |
| --- | --- |
| Objektiv | F=2,5 / 80° zorný úhel horizontálně / ~10m vzdálenost |
| Minimum illumination | <5 Lux (IR vypnuto) / 0 Lux (IR zapnuto) |
| IR LED | pro jasná noční záběry ~3m |
| Rozlišení videa / Výstup | 640 x 480 / 75 Ω |
| Přenosová frekvence / Šířka pásma / Typ | 2468MHz / 18MHz / Typ modulace FM |
| Napájení | DC 12V/24V (připojením k zadní svĕtla) |
| Spotřeba elektrickĕ energie | 100~140mA (IR vypnuto) / 120~160mA (IR zapnuto) |
| Třída krytí | IP66 (prachotĕsný & vodotĕsný) |
| Hmotnost / Rozměry | 140g / (D) 37,0 x (Š) 5,5 x (Tloušťka) 3,5cm |

Technické údaje Monitor

| Displeje | 3,5" TFT-LCD (8,9cm) s 320x240 pixelů |
| --- | --- |
| Přenosová frekvence | ISM 2400~2483MHz |
| Citlivost | Citlivost mĕření vzdáleností ≦80dBm |
| Jas & Kontrast | Nastavitelným |
| Videosystém / Barev | PAL & NTSC / Konfigurace barev RGB delta |
| Držák | Otočný držák pro monitor |
| Napájení | DC 12V/24V (cigaretového zapalovače) |
| Spotřeba elektrickĕ energie | 250mA maximum |
| Provozní podmínky | –10°C~+50°C, vlhkost 15%~90% |
| Hmotnost / Rozměry | 165g / (Length) 10,8 x (Š) 7,5 x (Tloušťka) 3,7cm |

Obsah balení

| 1 | Parkovací Kamera | 8 | Šroub deska |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | TFT LCD Monitor | 9 | Kabelová průchodka |
| 3 | Držák přísavkou | 10 | Montážní materiál pro poznávací značka |
| 4 | Cigaretového zapalovače adaptér |  |  |
| 5 | Monitro napájecí kabel pro pevné připojení | 11 | 4x kabelové svorky |
| 6 | Montážní materiál pro poznávací značka | 12 | Držák pro ventilace |
| 7 | Stahovací pásky |  | Návod ká obsluze |

Schéma Parkovací Kamery

| 1 | Napájecí kabel | 4 | Objektiv |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Držák | 5 | LED kontrolky |
| 3 | Video výstup |  |  |

Schéma 3,5" TFT LCD Monitoru

| 1 | Anténa | 6 | Napájecí konektor |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | TFT LCD displej | 7 | Tlačítko pro změnu orientace obrazovky |
| 3 | Tlačítko ON/OFF (ZAP./VYP.) | 8 | Tlačítko pro přepínání kanálů |
| 4 | Ukazatel aktivního kanálu | 9 | Tlačítko pro nastavení jasu |
| 5 | Video vstup | 10 | Tlačítko pro nastavení kontrastu |

Instalace Kamery ( Vyzkoušejte kameru na vašem autě předtím, než zahájíte její instalaci!

PŘED INSTALACI KAMERY SI PŘEČTĚTE INSTRUKCE V NÁVODU K OBSLUZE!

Poznámka: Je možné, že bude zapotřebí demontovat zadní nárazník, světla nebo kryt zavazadlového prostoru. Před instalací kamery ověřte možnosti napájení ve vašem vozidle. Důvodem je napájení parkovací kamery prostřednictvím obvodů couvacích světel (za účelem aktivace kamery během couvání). Poté demontujte veškeré kryty příslušných napájecích obvodů. Pokud si nejste postupem jisti, přenechte instalaci parkovací kamery personálu autoservisu.

Mějte na paměti, že jednotlivá vozidla se liší, díky čemuž se liší také konkrétní postup instalace. Tento návod popisuje dva příklady umístění parkovací kamery v závislosti na poloze poznávací značky – na dveřích zavazadlového prostoru nebo na zadním nárazníku. Nejlepším způsobem montáže je připevnění držáku parkovací kamery za poznávací značku.

| První krok: Povolte šrouby zadní poznávací značky a odstraňte ji z vozidla. Vyzkoušejte umístit držák s parkovací kamerou na horní okraj poznávací značky. V případě umístění značky na dveřích zavazadlového prostoru: Přidržte poznávací značku i s kamerou na místo, kam patří. Zkontrolujte, zda bude klika zavazadlového prostoru stála bez problémů dosažitelná. Pokud ne, bude zapotřebí kameru připevnit za spodní okraj poznávací značky. V případě umístění značky na nárazníku: Přidržte poznávací značku i s kamerou na místo, kam patří. Zkontrolujte, zda bude možné poznávací značku takto upevnit. Pokud ne, bude zapotřebí kameru připevnit za spodní okraj poznávací značky. Poznámka: Nezáleží na tom, zda kameru připevníte za horní nebo spodní okraj poznávací značky. Obraz lze na monitoru překlopit. |  |
| --- | --- |
| Druhý krok: Po nalezení vhodné pozice pro instalaci kamery očistěte prostor za poznávací značkou pomocí čisticího prostředku určeného pro odstraňovaní mastnoty. Čistý povrch napomůže lepšímu uchycení držáku parkovací kamery. |
| Třetí krok: Přidržte kameru s držákem na poznávací značce. Odlepte krycí fólii lepivé plochy držáku. Přiložte poznávací značku na své místo. Silně zatlačte na okraj poznávací značky, za kterým se nachází držák s kamerou. Držák musí být přilepený na vozidle po celé jeho délce. |  |
| Čtvrtý krok: Poznávací značku opět odložte stranou. Vyvrtejte v prostoru pro poznávací značku poblíž kamery otvor pro napájecí kabel. Pokud se na vašem vozidle již vhodný otvor nachází, tento krok vynechte. Pozor: Při vrtání dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození napájecích kabelů ve vozidle. Otvor pro napájecí kabel kamery by měl mít průměr cca 11-12 mm. V této chvíli je možné vyvrtat další otvory pro upevnění parkovací kamery pomocí šroubů. Otvory by měly být o něco menší než dodané šrouby. Vyberte šrouby adekvátní k tloušťce karoserie vozidla. |  |
| Pátý krok: Prostrčte napájecí kabel vyvrtaným otvorem do vozidla. Připevněte poznávací značku zpět. Poznámka: V případě připojení kamery a monitoru pomocí kabelu je v této fázi zapotřebí rovněž prostrčení video kabelu. Nastavte pozici kamery. Pozici kamery bude možná zapotřebí opět upravit po uvedení parkovací kamery do provozu. |  |
| Šestý krok: Připojte napájecí kabel parkovací kamery k napájecím obvodům couvacích světel. Napájecí obvody reagující na zařazení zpětného chodu identifikujte pomocí detektoru napětí. Postupujte podle níže uvedených instrukcí: |  |

Po úspěšném provedení kroků výše pokračujte instrukcemi uvedenými na následující straně:

( Zatáhněte parkovací brzdu.

( Ověřte polohu couvacích světel vašeho vozidla.

( Otevřete zavazadlový prostor vozidla a sejměte kryt zadních světel (stejně jako v případě výměny žárovky, k tomuto úkonu může být zapotřebí speciální nářadí).

( Odšroubujte žárovku couvacího světla, abyste zabránili jejímu poškození.

( Otočte klíčem zapalování do polohy „ON (zapnuto)“, ale nestartujte motor. Zařaďte na převodovce zpětný chod.

( Pomocí detektoru napětí DC 12/24V identifikujte kladný a záporný pól závitu žárovky couvacího světla. Upozornění: Předcházejte zkratování kladného a záporného pólu!

( Jakmile identifikujete korektní směr obvodu couvacích světel, vypněte napájení klíčem v zapalování.

( Odpojte neutrální zemnicí kontakt baterie. Poznámka: Abyste předešli zamotání napájecího kabelu kamery do některé ze součástí vozidla, dobře jej utáhněte.

( Závit žárovky couvacího světla má u většiny vozidel dva vodiče. Standardně je černý vodič záporný a červený kladný.

( Jakmile se ujistíte o polaritě vodičů, zapojte napájecí kabel příslušným způsobem do kamery.

| 1 | Přípojení monitoru | 4 | Zpĕtného svĕtla (DC12/24V) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ČERVENÝ | 5 | Lampa zpĕtného svĕtla |
| 3 | ČERNÝ | 6 | Zemnicí |

( Pomocí kabelové přípojky spojte červený vodič s pozitivním (+) vodičem závitu žárovky couvacího světla pomocí červeně obarvené přípojky* (*součástí balení).

(( Černý vodič napájecího kabelu poté spojte s negativním (-) vodičem nebo uzemňovacím bodem závitu žárovky couvacího světla.

((( Použití kabelových příchytek (NEZAPOJUJTE kabelové přípojky sami, pokud nejste důkladně obeznámeni s elektrickými obvody.)

| Napájecí kabel kamery lze napojit přímo na napájecí okruh couvacích světel. Vložte do přípojky vodič, se kterým chcete napájecí kabel propojit. |  |
| --- | --- |
| Poté přeložte napájecí kabel kamery tak, aby přiléhal k odhalenému vodiči couvacích světel. Vložte do přípojky vodič, který chcete napojit. |  |
| Uzavřete přípojku a zacvakněte. Izolujte přípojku pomocí elektrické izolační pásky. |  |

(((( Upevněte závit zpět na své místo a zašroubujte do něj žárovku.

((((( Pomocí stahovací pásků nebo izolační opravit všechny dráty.

(((((( Po dokončení instalace nezapomeňte opět připojit neutrální zemnicí kontakt baterie.

Dodatečné informace: Pokud se rozhodnete kameru a monitor připojit pomocí kabelu, je zapotřebí propojit signálový výstup kamery se vstupním portem na monitoru. Propojení proveďte během zapojování napájecího kabelu. Kamera bude signál do monitoru vysílat automaticky.

Poznámka: Kamera umožňuje drátové i bezdrátové připojení.

| 1 | ČERVENÝ |
| --- | --- |
| 2 | ČERNÝ |
| 3 | Zemnicí |
| 4 | Žárovka couvacího světla |
| 5 | Konektor +12V/24V závitu couvacího světla |

Instalace monitoru

| Existují 2 způsoby instalace monitoru do vozidla. Pomocí přísavného držáku: Připevněte přísavný držák na čelní sklo vozidla. Pomocí držáku určeného do ventilačního otvoru klimatizace: Speciální držák vsuňte do ventilačního otvoru klimatizace vozidla. Způsob instalace monitoru si zvolte podle svých potřeb a podle polohy cigaretového napájecího konektoru. |  |
| --- | --- |
| Připojení napájecího kabelu monitoru (2 možné způsoby): V případě bezdrátového připojení ke kameře slouží k napájení monitoru adaptér do cigaretového konektoru, který je součástí balení. Adaptér jednoduše zapojte do cigaretového konektoru vozidla. Použijte přiložené kabelové vázání (5). Součástí kabelu je také pojistka. Její výměna je možná po odšroubování konektoru. Drátové připojení: Pokud používáte kabelové přípojení ze zadní části vozu dopředu (3,5mm Jack kabel, obĕ strany ~8m) není potřeba dodatečného přípojení k elektrické síti. Připojte kameru k monitoru pomocí 3,5mm konektoru. |  |

Testování kamery

První krok: Pokud jste tak již neučinili, připojte zpět neutrální zemnicí kontakt baterie.

Druhý krok: Otočte klíčem zapalování do polohy ON (zapnuto). NESTARTUJTE motor. Zařaďte na převodovce zpětný chod.

Třetí krok: Kamera začne přenášet obraz do monitoru, který se následkem toho uvede do provozu. Pokud se tak nestane, stiskněte tlačítko ON/OFF (zap./vyp.) na horní straně monitoru. (Pokud se na monitoru ani tak nezobrazí žádný obraz, přepněte na kanál 4 pomocí tlačítka (8). Frekvence jednotlivých kanálů jsou následující: CH1 = 2414MHz; CH2 = 2432MHz; CH3 = 2450MHz; CH4 = 2468MHz)

Čtvrtý krok: Pokud obraz, který vidíte, neodpovídá odrazu ve zpětném zrcátku, mačkejte pravé horní tlačítko monitoru (tlačítko pro změnu orientace obrazovky), dokud obraz nebude v pořádku.

Pátý krok: Jakmile změníte převod na jiný než zpětný chod, kamera se vypne spolu s monitorem.

Čtyři možnosti orientace obrazovky (pro přepínání použijte tlačítko pro změnu orientace obrazovky (7):

| Normální obraz | Zrcadlený obraz | Zrcadlený převrácený obraz | Normální převrácený obraz |
| --- | --- | --- | --- |

Možnost změny orientace obrazovky dovoluje zcela libovolný způsob připevnění kamery a monitoru. Obraz zobrazený na monitoru by měl odpovídat tomu, co vidíte ve zpětném zrcátku. Po úspěšném dokončení testování kamery dotáhněte upevňovací šrouby poznávací značky. Skryjte případné kabely v interiéru do bočních panelů nebo pod koberečky. Přebytečnou délku kabelu lze zredukovat pomocí stahovacích pásek. Pro zachování vysoké kvality obrazu udržujte objektiv kamery a monitor v čistotě.

Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie! Čištění: Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete. Distributor: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Německo