Diffuseur d'arôme à LED décoratif TG-27

Mode d’emploi

Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le modèle. Conservez les consignes pour pouvoir vous y référer ultérieurement

| Caractéristiques - l'aromatisation avec technologie d'humidification ultrasonique - Adapté aux huiles essentielles - Eclairage à LED changeant de 7 couleurs Nébulisation possible avec et sans lumière - Pratiquement silencieux : utilisable aussi dans la chambre et les chambres d'enfants - Capacité du réservoir : 150 ml - Arrêt automatique avec réservoir vide - Facilité d'utilisation et nettoyage facile - Econome en énergie : Seulement 6 watts - Haute sécurité de fonctionnement grâce aux 24 volts basse tension | Données techniques - Entrée/sortie d'alimentation : CA100-240V 50/60Hz/ CC 24V 500 mA - Longueur du câble : env. 150 cm - Consommation électrique : 6 W - Fréquence ultrasonique : Vibration ultrasonique à env. 2,4 MHz - Matériau : PP/ABS - Capacité du réservoir d'eau : 150 ml - Mode brumisation : Mode de brumisation par intervalle/mode de brumisation en continu - Durée en de fonctionnement en mode de brumisation par intervalle : 8 - 10 heures - Durée de fonctionnement en mode brumisation en continu 4 - 6 heures - Mode LED 7 couleurs : Changement de couleur automatique/monochrome/désactivé - Dimensions : 155 mm (diamètre) x 70 mm (hauteur) - Poids : env. 257 g |
| --- | --- |

Données techniques de la télécommande

- Mode d'émission de signal : RF - Batterie : A23/1 x 12V 23 A - Distance de commande : jusqu'à 8 m. - Dimension de la télécommande : L 120 * l 40 * H 16 mm

Contenu

- Diffuseur d'arôme TG-27 à LED - Télécommande - Adaptateur secteur - Gobelet doseur - Mode d'emploi

Ce diffuseur d'arôme utilise des ondes ultrasoniques pour vaporiser instantanément l'eau et l'huile essentielle du réservoir, pour produire une brume fraîche, sèche et parfumée.

FONCTIONNEMENT

- Placez le modèle en position verticale puis retirez délicatement la housse. Fig. 1

- Raccordez le port CC de l'adaptateur à la prise CC dans le socle. Fig. 2

- Utilisez le gobelet doseur pour verser de l'eau dans le réservoir. NE PAS dépasser la ligne MAX 150 ml ; NE PAS ajouter de l'eau lorsque le modèle fonctionne ; NE PAS utiliser de l'eau chaude.

- Ajoutez des huiles essentielles dans le réservoir après avoir rempli le réservoir d'eau (0,1 ml - 0,15 ml d'huiles essentielles pour 100 ml d'eau).

- Réinstallez le couvercle verticalement. Fig.4 
REMARQUE : Le couvercle doit être réinstallé avant d’utiliser le diffuseur.

- Branchez l'adaptateur CA à la prise de courant. Alors le voyant s'allumera. (Après vous entendrez un son « Di » bref, le voyant s'éteindra automatiquement)

- MIST (BRUMISATION) : Première pression, le mode brumisation en continu est activé. (un indicateur sera allumé) Seconde pression, le mode brumisation intermittente est activé. (deux indicateurs seront allumés). L'appareil fonctionne 30 secondes, s'arrête 30 secondes, et recommence le cycle.
Troisième pression, l'appareil sera éteint. (Toutes les fonctions seront indisponibles). Dans tous les modes, appuyez sur MIST (BRUMISATION) pendant plus de 2 secondes, l’appareil sera désactivé. Fig. 5

- LIGHT (LUMIERE) : Première pression, le mode de changement automatiquement 7 couleurs est activé. Deuxième pression, l'arrête s'arrête au mode de couleur actuel. Appuyez pendant plus de 2 secondes, le LIGHT (LUMIERE) s'éteint tout seul. Quand MIST (BRUMISATION) est désactivée, la LIGHT (LUMIERE) peut fonctionner seul. Fig. 6

- Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, videz l'eau du réservoir et conservez-le dans un endroit sec.

- Le produit est désactivé par défaut lorsque l'alimentation est branchée.

- Le produit s'éteint automatiquement si le réservoir d'eau est vide, même si le brumisateur est « activé ».

- La lumière peut être désactivée automatiquement en même temps que le brumisateur lorsque la minuterie est réglée.

CONSEILS

- Utilisez le gobelet doseur pour ajouter de l'eau, et ne remplissez pas le réservoir avec l'eau du robinet directement.

- Seul de l'huile 100% essentielle naturelle peut être utilisée dans ce produit. Celles qui contiennent un parfum chimique, des épices ou des impuretés provoqueront un dysfonctionnement. Nettoyez l'appareil selon les consignes d'entretien avant de verser un nouveau type d'huile essentielle.

- Les facteurs qui affectent la densité de brumisation comprennent le type d'eau, l'humidité, la température et les courants d'air.

- Ne vaporiser pas le brumisateur directement sur les meubles, les vêtements, les murs.

- Les huiles essentielles peuvent déteindre, utilisez un chiffon propre pour essuyer en cas d'éclaboussure accidentelle.

- Par mesure d'hygiène, déversez complètement l'eau et essuyez le produit après chaque utilisation.

FUITES ACCIDENTELLES

Si l'appareil est renversé ou bascule pendant l'utilisation, suivez les étapes ci-dessous pour éviter un dysfonctionnement.

- Débranchez l'appareil et retirez le couvercle.

- Déversez toute l'eau restante hors du réservoir d'eau.

- Secouez délicatement l'appareil pour vidanger l'eau de l'intérieur du mécanisme, puis laissez-le sécher pendant au moins 24 heures.

ENTRETIEN

Après 5 ou 6 utilisations ou, tous les 2 à 3 jours, nettoyez le produit comme suit :

- Débranchez l'appareil de l'alimentation secteur et retirez le couvercle.

- Déversez toute l'eau restante du « côté purge » du réservoir.

- Placez une petite quantité de détergent ménager (détergent neutre recommandé) dilué dans l'eau, utilisez un chiffon propre imbibé dans l'eau et essuyez délicatement l'appareil.

- S'il y a des taches sur la sortie d'air, retirez le couvercle intérieur pour la nettoyer.

- N'utilisez jamais d'acides, d'enzymes ou d'autres détergents, car cela risquerait de provoquer des gaz toxiques ou de causer un dysfonctionnement.

PRÉCAUTIONS

Lisez attentivement les précautions de sécurité suivantes avant d'utiliser ce produit et veillez à ce que ce produit soit toujours utilisé correctement.

Ces précautions visent à vous éviter d'être blessé, et à éviter que le produit ne soit endommagé.

Avertissement : Peut provoquer des blessures corporelles graves.

- Tenir le produit hors de portée des enfants et des bébés, si le cordon d'alimentation s'enroule autour du cou des enfants par accident cela peut provoquer la mort par suffocation.

- Utilisez l'adaptateur standard de ce produit.

- Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne chauffez pas le produit.

- Évitez de le faire tomber ou de le cogner fortement.

- Si le produit fume, émet une odeur, ou présente une situation anormale, cessez de l'utiliser immédiatement.

- N'utilisez pas d'alcool, d'essence, de diluants et d'autres solvants organiques pour nettoyer le produit.

- Ne touchez aucune partie du produit avec les mains mouillées.

- Ne laissez pas d'objets métalliques (comme une broche, une clé) toucher les bornes ou la prise.

- Ne pas couper, endommager, ni modifier le cordon d'alimentation, ni placer de poids sur le cordon d'alimentation. Sinon, cela peut provoquer un choc électrique ou un incendie.

Attention : Peut endommager le produit.

- Ne pas laisser de liquides ou de corps étrangers pénétrer dans le produit, sinon cela peut provoquer des dommages irréparables au produit.

- Débranchez le produit lorsqu'il n'est pas utilisé.

- Ne par recouvrir le produit quand il fonctionne.

- Placez le produit dans un endroit sûr où personne ne pourra trébucher sur le cordon d'alimentation, car cela risque de causer des blessures ou d'endommager le produit.

- Évitez d'utiliser le produit dans les endroits suivants : Sous la lumière directe du soleil, dans des endroits exposés à la poussière, à l'humidité ou à des températures élevées.
Tenir à l'écart d'équipements électroniques, comme la télévision, et d'équipements audio et des endroits soumis à de fortes vibrations.

DÉPANNAGE

Consultez le tableau ci-dessous en cas de mauvais fonctionnement du produit

| Symptôme | Cause possible | Solution |
| --- | --- | --- |
| Ne pas activer ou désactiver inopinément | Y a-t-il assez d'eau dans le réservoir ? Le cordon d'alimentation est-il correctement branché ? | Ajoutez de l’eau dans le réservoir Débranchez, contrôlez les câbles et rebranchez soigneusement. |
| Aucune brumisation ou brumisation anormale | Pas assez d'eau ? Trop d'eau ? Plaque ultrasonique encrassée ? Le couvercle et le couvercle intérieur ne sont pas installés correctement ? Le port d'aspiration d'air sur le dessous de la du socle est encrassé ? | Ajoutez la quantité d'eau adéquate dans le réservoir. Ne jamais verser au-delà du repère de 150 ml (MAX). Reportez-vous aux instructions. Retirez et réinstaller correctement, afin que les vapeurs puissent être diffusées librement. Nettoyez toute la toute poussière du port d'aspiration d'air. Un débit d'air restreint affectera la brumisation. |
| Fuite d'eau du produit | Couvercle et couvercle interne ne sont pas installés correctement ? L'appareil a-t-il été renversé ? Basse température ou humidité élevée ? | Retirez et réinstallez correctement afin que les vapeurs puissent être diffusées librement. Suivez les consignes en cas de fuite accidentelle. Dans ces conditions, la brumisation peut se condenser rapidement en gouttelettes d'eau. |

Consignes de sécurité : Tenir le matériel d’emballage hors de portée des enfants ! Risque de suffocation !

Si vous souffrez d'une grave maladie respiratoire ou pulmonaire, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil.

Si vous commencez à vous sentir mal quand l'appareil est utilisé, cessez de le faire fonctionner immédiatement,

Éteignez l'appareil et aérez la pièce.

Comme pour tout appareil électrique, utilisez cet appareil avec précaution et prudence, afin d’éviter les risques d'électrocution.

- Utiliser uniquement cet appareil avec la tension indiquée sur l'appareil

- Ne jamais utiliser l’appareil s’il présente des signes visibles de dommages

- Ne pas utiliser cet appareil pendant un orage

- En cas de défauts ou de pannes de fonctionnement, éteignez immédiatement l'appareil et débranchez l'appareil de la prise secteur. Ne tirez pas sur le câble d'alimentation ou sur l'appareil pour débrancher l'adaptateur secteur de la prise. Ne portez et ne transportez jamais l'appareil par le câble d'alimentation.

- Utiliser uniquement l'appareil dans des pièces sèches (par exemple, jamais dans une salle de bain)

- Ne jamais essayer de saisir un appareil qui a été submergé dans l'eau. Débranchez l'adaptateur secteur immédiatement.

- Ne faites pas tomber l'appareil et ne le cognez pas.

- Ne pincez pas et ne pliez pas le câble d'alimentation.

- Veillez à ce que le câble d'alimentation et l'adaptateur secteur ne soient pas en contact 
avec de l'eau, de la vapeur ou d'autres liquides.

Conseils pour la protection de l’environnement : Les matériaux d'emballage sont en matières premières recyclables.

Ne jetez pas des appareils ou piles usagées avec les ordures ménagères.

Nettoyage : Protégez l'appareil de la saleté et de la pollution.

Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon, n'utilisez pas de matériau rugueux ou grossier.

N'utilisez pas de solvant ni d'autre nettoyant agressif. Après nettoyage, essuyez soigneusement l'appareil.

Distributeur : Technaxx Deutschland GmbH & Co.kg, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a .M., Allemagne

La déclaration de conformité de cet appareil est consultable sous : www.Technaxx.de/(dans la barre inférieure « Konformitätserklärung »)

# Text boxes

RÉSERVOIR D’EAU

SORTIE DE PURGE

COURVERCLE

LUMIÈRE

BRUMISATIONE

ADMISSION D’AIR

SORTIE D’AIR

SORTIE DE PURGE

RÉSERVOIR D’EAU

RÉSERVOIR D’EAU

SORTIE

PRISE CC

SOCLE

SORTIE

SORTIE D’AIR