Ozdobný LED-diodový aroma difuzér TG-27

Návod k použití

Před použitím tohoto modelu si pečlivě přečtěte tyto pokyny. Pokyny uchovejte pro případnou potřebu

| Hlavní vlastnosti - Aromatizace pomocí ultrazvukové zvlhčovací technologie - vhodný pro použití esenciálních olejů - 7barevné měnící se LED-diodové světlo rozprašování je možné se světlem i bez světla - téměř úplně tichý: používejte jej také v ložnici a dětských pokojích - obsah nádrže na vodu: 150 ml - automatické vypnutí, když je prázdná nádrž - snadný k použití a jednoduché čištění - energeticky úsporný: pouze 6 wattů - vysoká provozní bezpečnost, díky nízkému, 24voltovému napětí | Technické údaje - příkon/výkon: AC100-240V 50/60Hz / DC 24V 500mA - délka kabelu: přibl. 150 cm - spotřeba elektrické energie: 6 W - ultrazvuková frekvence: ultrazvukové vibrace přibl. 2,4MHz - materiál: PP / ABS - obsah nádrže na vodu: 150 ml - režim jemná mlha: režim intervalová jemná mlha / režim trvalá jemná mlha - pracovní doba režimu intervalová jemná mlha: 8 - 10 hodin - pracovní doba režimu trvalá jemná mlha: 4-6 hodin - 7barevný LED-diodový režim: automatická změna barvy / jednobarevný/vypnuto - velikost: 155mm (průměr) x 70mm (výška) - hmotnost: přibl. 257 g |
| --- | --- |

Technické údaje o dálkovém ovládání

- režim vysílání signálu: RF - baterie: A23/1 x 12V 23A - účinnost na vzdálenost: až 8m. - velikost dálkového ovládání: D120*Š40*V16mm

Obsah

- LED-diodový aroma difuzér TG-27 - dálkové ovládání - síťový adaptér - odměrná nádoba - návod k použití

Tento aroma difuzér používá ultrazvukové vlny k okamžitému odpařování vody a esenciálních olejů v nádrži a tak vytváří chladnou, suchou a vonnou jemnou mlhu.

PROVOZ

- Postavte model na výšku a potom opatrně sundejte kryt, prosím. Obr. 1

- Připojte DC zdířku adaptéru do DC zdířky v základně, prosím. Obr. 2

- Odměrnou nádobou nalijte vodu do nádrže, prosím. NEPŘEKRAČUJTE rysku max 150ml; NEDOLÉVEJTE vodu, když je přístroj v chodu; NEPOUŽÍVEJTE horkou vodu.

- Aromatické oleje přilijte do nádrže poté, co jej naplníte vodou (0,1ml-0,15ml esenciálního oleje na 100ml vody).

- Znovu vertikálně nasaďte kryt. Obr. 4
POZN.: Kryt musí být znovu nasazen, před použitím difuzéru.

- Připojte AC adaptér do elektrické zásuvky, prosím. Potom bude světlo ZAPNUTÉ. (Až uslyšíte krátký zvuk „D“, světlo se automaticky vypne)

- MIST/JEMNÁ MLHA: Po prvním stisknutí se spustí režim jemná mlha. (jedna kontrolka bude svítit) Po druhém stisknutí se spustí režim přerušovaná jemná mlha. (budou svítit dvě kontrolky). Bude v chodu 30 sekund, vypnutý 30 sekund, potom bude recyklovat.
Po třetím stisknutí se model vypne. (Nebudou k dispozici žádné funkce). Když stisknete MIST/JEMNÁ MLHA, ve kterémkoli režimu, přístroj se vypne. Obr. 5

- LIGHT/SVĚTLO: Po prvním stisknutí se automaticky spustí režim střídání 7 barev. Po druhém stisknutí se přístroj zastaví v aktuálním režimu barev. Po stisknutí delším než 2 sekundy se LIGHT/SVĚTLO samo vypne. Když je MIST/JEMNÁ MLHA vypnutá, LIGHT/SVĚTLO může svítit samostatně. Obr. 6

- Pokud difuzér nebudete dlouho používat, vypusťte vodu z nádrže, prosím, a uchovejte jej na suchém místě.

- Výrobek je standardně nastaven na stav vypnuto, když jej zapnete.

- Výrobek se automaticky vypne při nedostatku vody, dokonce, i když bude režim jemná mlha „zapnutý“.

- Světlo se automaticky vypne spolu s jemnou mlhou, až uběhne nastavená doba na časovém spínači.

DŮLEŽITÉ RADY

- K nalévání vody používejte odměrnou nádobu, prosím, nádrž nenapouštějte přímo z vodovodního kohoutku.

- V tomto výrobku můžete používat pouze 100% esenciální olej. Ty, které obsahují chemické vůně, koření nebo nečistoty, způsobí špatné fungování. Přístroj očistěte podle pokynů k údržbě, prosím, předtím než použijete jiný typ esenciálního oleje.

- Faktory, které ovlivňují hustotu jemné mlhy, zahrnují typ vody, vlhkost, teplotu, vzdušné proudy.

- Jemnou mlhu nenechávejte rozprašovat přímo na nábytek, oblečení, zdi apod.

- Esenciální oleje mohou způsobit odbarvení, čistým hadříkem utřete náhodné postříkání, prosím.

- Abyste zajistili hygienická opatření, vylijte všechnu vodu, prosím, a výrobek otřete po každém použití.

NAHODILÝ ÚNIK TEKUTINY

V případě, že přístroj převrhnete nebo povalíte, když běží, postupujte podle pokynů níže, prosím, abyste zabránili špatnému fungování.

- Odpojte přístroj od elektrické sítě a sundejte kryt.

- Vylijte veškerou zbývající vodu z nádrže.

- Jemně přístrojem zatřeste, abyste vypustili veškerou vodu uvnitř mechanismu a potom jej nechte vyschnout alespoň 24 hodin.

ÚDRŽBA

Po 5-6 použitích nebo po 2-3 dnech výrobek vyčistěte následovně, prosím:

- Odpojte přístroj od elektrické sítě a sundejte kryt.

- Vylijte veškerou zbývající vodu z „vypouštěcí strany“ nádrže.

- Dejte do vody malé množství kuchyňského čisticího přípravku (doporučujeme neutrální přípravek) a namočte do ní čistý hadřík a potom přístroj jemně otřete.

- Pokud jsou nějaké skvrny na výstupu vzduchu, tak vyndejte vnitřní kryt a vyčistěte jej, prosím.

- Nikdy nepoužívejte jiné kyseliny, enzymy či čisticí prostředky, protože se můžete vystavit riziku vzniku jedovatého plynu nebo můžete způsobit špatné fungování.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před použitím tohoto výrobku si, prosím, pečlivě přečtěte následující bezpečnostní opatření a zajistěte, aby byl vždy používán správným způsobem.

Tato uvedená bezpečnostní opatření mají za cíl vás ochránit před poraněním a ochránit výrobek před poškození.

Upozornění: Přístroj může způsobit vážná poranění.

- Výrobek, prosím, uchovávejte mimo dosah dětí a batolat, protože neúmyslné omotání napájecího kabelu kolem krku dítěte by mohlo vést ke smrti udušením.

- Používejte standardní adaptér tohoto výrobku, prosím.

- Nerozebírejte, neupravujte a nezahřívejte tento výrobek, prosím.

- Přístroj neupusťte na zem ani jej nevystavujte žádným nárazům.

- Pokud bude z přístroje vycházet kouř, bude nepříjemně cítit nebo dojde k jakékoli abnormální situaci, okamžitě jej přestaňte používat, prosím.

- Nepoužívejte alkohol, benzín, ředidlo ani jiná zásaditá rozpouštědla k vyčištění tohoto výrobku.

- Nedotýkejte se žádné součásti výrobku mokrýma rukama.

- Zabraňte kontaktu kovových předmětů (jako špendlíku, klíče) s terminály nebo zástrčkou.

- Neřežte, nepoškozujte, neopravujte napájecí kabel ani na něj nepokládejte těžké předměty. Jinak byste mohli způsobit zasažení elektrickým proudem či požár.

Upozornění: Můžete způsobit poškození přístroje.

- Zabraňte vniknutí tekutin nebo cizích látek do výrobku, jinak byste mohli způsobit neopravitelné poškození výrobku.

- Výrobek odpojte od elektrické sítě, když jej nebudete používat, prosím.

- Výrobek ničím nezakrývejte, když je v chodu.

- Výrobek umístěte na bezpečné místo, prosím, kde ostatní nezakopnou o napájecí kabel, jinak byste mohli způsobit poranění nebo poškození výrobku.

- Vyhněte se používání výrobku na následujících místech:

Přímé sluneční světlo, vysoká teplota nebo mokré či prašné místo.
Přístroj držte dál od elektronických zařízení, jako jsou TV a audio zařízení.
Silně vibrující místo.

ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

Podívejte se do tabulky níže, prosím, v případě, že výrobek nesprávně funguje

| Příznak | Možná příčina | Řešení |
| --- | --- | --- |
| Nelze zapnout nebo se předčasně vypne | Je v nádrži dost vody? Je napájecí kabel správně připojen? | Přilijte vodu do nádrže Odpojte, zkontrolujte kabely a znovu opatrně připojte. |
| Žádná jemná mlha nebo neobvyklá mlha | Není dost vody? Příliš mnoho vody? Špína na ultrazvukové desce? Kryt a vnitřní kryt jsou nesprávně nasazeny? Špína na sacím otvoru vzduchu na spodní části základny? | Přilijte přiměřené množství vody do nádrže. Voda nikdy nesmí být nad ryskou 150ml (MAX). Podívejte se do pokynů k údržbě, sundejte a znovu nasaďte správně, aby pára mohla lehce procházet. Očistěte sací otvor vzduchu od prachu. Omezený proud vzduchu ovlivní jemnou mlhu. |
| Z výrobku uniká voda | Kryt a vnitřní kryt jsou nesprávně nasazeny? Naklonili jste přístroj? Nízká teplota nebo vysoká vlhkost? | Sundejte a znovu nasaďte správně, aby pára mohla snadno procházet. Postupujte podle pokynů při nahodilém úniku vody. Při těchto podmínkách se jemná mlha může rychle kondenzovat do vodních kapének. |

Bezpečnostní poznámky: Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí! Nebezpečí udušení!

Pokud trpíte vážnými dýchacími nebo plicními onemocněními, poraďte se se svým lékařem, před použitím tohoto přístroje.

Pokud se vám začne dělat špatně, když bude přístroj běžet, tak jej okamžitě přestaňte používat,

vypněte jej a vyvětrejte místnost.

Jako u každého elektrického přístroje, používejte tento přístroj opatrně a obezřetně, abyste zabránili nebezpečím z důvodu zasažení elektrickým proudem.

- u tohoto přístroje používejte pouze napětí, vyznačené na přístroji

- nikdy přístroj nepoužívejte, pokud vykazuje viditelné známky poškození

- tento přístroj nepoužívejte během bouřky

- v případě závad nebo provozních poruch, přístroj okamžitě vypněte a odpojte jej od elektrické sítě. - netahejte za napájecí kabel v elektrické zásuvce nebo v přístroji, kvůli odpojení síťového adaptéru ze zásuvky. Přístroj nikdy nedržte nebo nepřenášejte za síťový kabel.

- přístroj používejte pouze v suchých místnostech (např. nikdy ne v koupelně)

- nikdy se nedotýkejte přístroje, který byl ponořen ve vodě. Okamžitě odpojte síťový adaptér.

- nikdy přístroj neupusťte na zem nebo jej nevystavujte žádným nárazům.

- napájecí kabel nikdy nepřipínejte svorkou ani jej nepřiskřípněte.

- ujistěte se, že napájecí kabel a síťový adaptér nejsou v kontaktu s vodou, párou nebo jinými tekutinami.

Rady ohledně ochrany životního prostředí: Obalové materiály jsou surovinami a mohou být recyklovány.

Nikdy se nezbavujte starých přístrojů nebo baterií vyhozením do domovního odpadu.

Čištění: Přístroj chraňte před kontaminací a znečištěním.

Vždy přístroj čistěte pouze suchým hadříkem nebo textilem, vyhněte se používání hrubých nebo hrubozrnných materiálů.

Nikdy nepoužívejte žádná rozpouštědla či jiné agresívní čisticí prostředky. Přístroj po čištění pečlivě otřete.

Distributor: Technaxx Německo GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt nad Mohanem, Německo

Prohlášení o shodě pro tento přístroj je na: www.technaxx.de/ (ve spodní liště „Konformitatserkiarung“)

# Text boxes

VYPOUŠTĚCÍ OTVOR

NÁDRŽ NA VODU

KRYT

JEMNÁ MLHA

SVĚTLO

PŘÍVOD VZDUCHU

VÝSTUP VZDUCHU

VYPOUŠTĚCÍ OTVOR

NÁDRŽ NA VODU

VÝSTUP VZDUCHU

ZDÍŘKA DC

ZÁKLADNA

Obr. 2

Obr. 1

Obr. 4

Obr. 3

Obr. 6

Obr. 5

VÝSTUP

VÝSTUP VZDUCHU