Dekorativer LED-Aroma Diffuser TG-27

Gebrauchsanleitung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch des Gerätes aufmerksam durch. Bewahren Sie sie für späteren Gebrauch auf.

| Highlights - Aromatisierung mit Ultraschall-Befeuchtungstechnik - Für ätherische Öle geeignet - Dezente LED-Beleuchtung mit 7-fachem Farbwechsel - Vernebelung mit und ohne Beleuchtung möglich - Praktisch geräuschlos: Einsatz auch in Schlaf- und Kinderzimmern - Kapazität des Wasserbehälters: 150 ml - Automatische Abschaltung bei leerem Wasserbehälter - Einfacher Betrieb und sehr leichte Reinigung - Energie sparend: Nur 6 Watt - Dank 24 V-Niederspannung hohe Betriebssicherheit | Technische Daten - Stromein-/-ausgang: 100-240 V AC, 50/60Hz / 24 V DC, 500mA - Kabellänge: ca. 150 cm - Stromverbrauch: 6 W - Ultraschallfrequenz: Ultraschallschwingung bei ca. 2,4 MHz - Material: PP / ABS - Kapazität des Wasserbehälters: 150 ml - Vernebelungsmodus Intervall-Vernebelungsmodus / dauerhafter Vernebelungsmodus - Betriebsdauer im Intervall-Vernebelungsmodus: 8 - 10 Std. - Betriebsdauer im dauerhaften Vernebelungsmodus: 4 – 6 Std. - Dezente LED Beleuchtung mit 7-fachem Farbmodus: Automastischer Farbwechsel / Einfarbig / Aus - Größe: 155 mm (Durchmesser) x 70 mm (Höhe) - Gewicht: ca. 257 g |
| --- | --- |

Technische Daten der Fernbedienung

- Signalabgabe-Modus: RF - Batterie: A23/1 x 12V 23A - Kontrollabstand: bis zu 8 m

- Größe der Fernbedienung: L 120 x B 40 x H 16 mm

Inhalt

- TG-27 LED Aroma-Diffuser - Fernbedienung - Netzadapter - Messbecher - Gebrauchsanleitung

Dieser Aroma-Diffuser nutzt Ultraschallwellen zur sofortigen Verdampfung von Wasser und ätherischen Ölen in einem Behälter, um eine kühlen, trockenen, duftenden Nebel zu erzeugen.

BETRIEB

- Bitte positionieren Sie das Modell aufrecht und nehmen Sie vorsichtig die Abdeckung ab. Abb.1

- Bitte verbinden Sie den DC-Port des Adapters mit dem DC-Schlitz am Unterbau, Abb. 2

- Bitte verwenden Sie den Messbecher, um Wasser in den Behälter zu füllen. Überschreiten Sie die Max.-Linie 150 ml NICHT; fügen Sie im Betrieb KEIN Wasser hinzu, verwenden Sie KEIN heißes Wasser.

- Nachdem Sie den Behälter mit Wasser gefüllt haben, können Sie ätherische Öle hinzugeben (0,1 - 0,15 ml ätherisches Öl pro 100 ml Wasser).

- Setzen Sie die Abdeckung vertikal wieder auf. Abb. 4
HINWEIS: Die Abdeckung muss vor der Benutzung des Diffusors wieder aufgesetzt werden.

- Bitte verbinden Sie den AC-Adapter mit der Netzsteckdose. Dann leuchtet die Lampe auf (nachdem Sie einen kurzen Ton "D" gehört haben, erlischt die Lampe automatisch)

- MIST(NEBEL): Bei ersten Drücken gelangen Sie in den dauerhaften Vernebelungsmodus. (eine Anzeige ist an). Beim zweiten Drücken gelangen Sie in den Intervall-Vernebelungsmodus (zwei Anzeigen sind an). Das Gerät arbeitet 30 Sekunden, hält für 30 Sekunden an, dann beginnt der Zyklus erneut.
Beim dritten Drücken wird das Gerät ausgeschaltet (keine Funktionen sind verfügbar). Alle Geräte der Reihe gehen aus, wenn MIST(NEBEL) länger als 2 Sekunden gedrückt wird. Abb.5

- LIGHT(BELEUCHTUNG): Beim ersten Drücken gelangen Sie zum automatischen Farbwechselmodus. Beim zweiten Drücken wird der aktuelle Farbmodus angehalten. Bei einem langen Drücken von mehr als 2 Sekunden erlischt die LIGHT(LAMPE) eigenständig. Wenn MIST(NEBEL) ausgeschaltet wurde, kann die LIGHT(BELEUCHTUNG) eigenständig arbeiten. Abb. 6

- Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, lassen Sie bitte das Wasser aus dem Behälter und lagern das Gerät an einem trockenen Platz.

- Wenn der Strom eingeschaltet ist, ist das Gerät standardmäßig im Aus-Status.

- Das Gerät schaltet sich automatisch bei Wassermangel ab, auch wenn Nebel auf "ein" steht.

- Die Beleuchtung kann automatisch zusammen mit dem Nebel ausgeschaltet werden, der der Einstellungs-Timer eingestellt wurde.

WICHTIGE HINWEISE

- Bitte verwenden Sie den Messbecher, um Wasser hinzuzufügen. Befüllen Sie den Behälter nicht direkt über den Wasserhahn.

- 2. Bei diesem Gerät dürfen nur zu 100% natürliche ätherische Öle verwendet werden. Öle, die chemische Düfte, Gewürze oder Unreinheiten enthalten, können eine Fehlfunktion verursachen. Bitte reinigen Sie das Gerät gemäß Wartungsanweisungen, bevor Sie zu einem anderen ätherischen Öl wechseln.

- Faktoren, die die Nebeldichte beeinflussen, beinhalten die Wasserart, die Feuchtigkeit, die Temperatur und Luftströmungen.

- Achten Sie darauf, dass der Nebel nicht direkt auf Möbel, Kleidung oder Wände gesprüht wird.

- Ätherische Öle können Verfärbungen hervorrufen, bitte verwenden Sie ein sauberes Tuch, um zufällig entstandene Spritzer abzuwischen.

- Um die Hygiene sicherzustellen, gießen Sie bitte das Wasser vollständig aus und wischen das Gerät nach jedem Gebrauch ab.

ZUFÄLLIGE LECKAGE

Wenn das Gerät im Gebrauch aus Versehen umgeworfen oder umgekippt wird, befolgen Sie bitte nachstehende Schritte, um eine Fehlfunktion zu vermeiden.

- Trennen Sie das Gerät vom Strom und entfernen Sie die Abdeckung.

- Gießen Sie sämtliches verbliebenes Wasser aus dem Wasserbehälter.

- Schütteln Sie das Gerät vorsichtig, um sämtliches Wasser, das in den Mechanismus eingedrungen ist, zu entfernen. Dann lassen Sie das Gerät mindestens 24 Stunden trocknen.

WARTUNG

Nach 5-6-maligem Gebrauch oder 2-3 Tagen reinigen Sie das Gerät bitte folgendermaßen:

- Trennen Sie das Gerät vom Strom und entfernen Sie die Abdeckung.

- Lassen Sie sämtliches verbliebenes Wasser über die "Ablassseite" aus dem Behälter.

- Gießen Sie eine kleine Menge Haushaltsreiniger (es wird ein neutraler Reiniger empfohlen) zum Verdünnen in Wasser, tauchen Sie ein sauberes Tuch ein und wischen Sie das Gerät vorsichtig ab.

- Wenn am Luftauslass Flecken sind, entfernen Sie bitte die innere Abdeckung, um sie zu entfernen.

- Verwenden Sie niemals Säuren, Enzyme oder Reinigungsmittel, da das Risiko einer Bildung giftiger Gase oder eines Auftreten von Fehlfunktionen besteht.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Bitte lesen Sie folgende Sicherheitsmaßnahmen sorgfältig, bevor Sie das Gerät benutzen, und stellen Sie sicher, dass das Gerät immer korrekt eingesetzt wird.

Diese aufgelisteten Vorsichtsmaßnahmen sollen dabei helfen, Verletzungen von Personen und Beschädigungen des Gerätes zu vermeiden.

Warnung: Kann schwere Personenschäden verursachen.

- Bitte bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Babys auf, ein zufälliges Wickeln des Stromkabels um den Hals von Kindern kann irrtümlich zum Erstickungstod führen.

- Bitte verwenden Sie für das Gerät einen Standard-Adapter.

- Bitte demontieren, verändern oder erhitzen Sie das Gerät nicht.

- Vermeiden Sie ein Herunterfallen oder Anschlagen des Geräts.

- Wenn das Gerät raucht, einen seltsamen Geruch verströmt oder eine anormale Situation eintritt, stellen Sie den Gebrauch bitte sofort ein.

- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts weder Alkohol noch Benzin, Verdünner oder andere organische Lösungsmittel.

- Berühren Sie keinen Teil des Geräts mit nassen Händen.

- Lassen Sie keine metallischen Gegenstände (Nadeln, Schlüssel) mit den Klemmenanschlüssen oder dem Stecker in Kontakt kommen.

- Zerschneiden, beschädigen oder verändern Sie das Stromkabel nicht und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf. Sonst kann es zu einem elektrischen Schlag oder einem Brand kommen.

Achtung: Kann zu einer Beschädigung des Geräts führen.

- Lassen Sie keine Flüssigkeiten oder Fremdstoffe ins Gerät eindringen, sonst kann dies zu einer irreparablen Beschädigung des Gerätes führen.

- Bitte trennen Sie das Gerät immer von Strom, wenn es nicht in Gebrauch ist.

- Decken Sie das Gerät nicht ab, wenn es in Benutzung ist.

- Bitte positionieren Sie das Gerät an einem sicheren Ort, wo keine Stolpergefahr besteht, oder wo Verletzungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten können.

- Vermeiden Sie den Einsatz des Geräts an folgenden Orten: Direktes Sonnenlicht, hohe Temperaturen oder feuchte und staubige Umgebungen.
Halten Sie das Gerät fern von elektronischer Ausrüstung wie TV-Geräten und Audio-Ausrüstung.
Stark schwingenden Orten.

FEHLERSUCHE

Bitte beziehen Sie sich bei einem anormalen Betrieb des Gerätes auf nachstehende Tabelle

| Symptom | Mögliche Ursache | Lösung |
| --- | --- | --- |
| Schaltet sich nicht rechtzeitig ein und aus | Ist ausreichend Wasser im Behälter? Ist das Stromkabel ordnungsgemäß angeschlossen? | Füllen Sie Wasser in den Behälter Trennen Sie das Gerät, prüfen Sie die Kabel und verbinden Sie es wieder vorsichtig. |
| Kein Nebel oder abnormaler Nebel | Nicht ausreichend Wasser? Zu viel Wasser? Schmutz auf der Ultraschall-Platte? Abdeckung oder innere Abdeckung nicht ordnungsgemäß installiert? Schmutz in der Ansaugöffnung auf der Unterseite des Unterbaus? | Geben Sie eine ausreichende Menge Wasser in den Behälter. Das Wasser darf die 150 ml-Markierung (MAX) nicht überschreiten. Bitte beziehen Sie sich auf die Bedienungsanleitung. Entfernen und ordnungsgemäß neu installieren, sodass die Dämpfe ungehindert freigesetzt werden können. Befreien Sie die Ansaugöffnung von sämtlichem Staub. Ein eingeschränkter Luftfluss beeinträchtigt die Nebelbildung. |
| Wasser-Leckage aus dem Gerät. | Abdeckung oder innere Abdeckung nicht ordnungsgemäß installiert? Wurde das Gerät umgekippt? Niedrige Temperatur oder hohe Feuchtigkeit? | Entfernen und erneut installieren, sodass die Dämpfe ungehindert freigesetzt werden können. Die Anweisungen für eine zufällige Leckage befolgen. Unter diesen Umständen kann der Nebel schnell zu Wassertropfen kondensieren. |

Sicherheitshinweise: Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Gefahr des Erstickens!

Wenn Sie an einer schweren Erkrankung der Atemwegsorgane oder der Lunge leiden, befragen Sie vor der Verwendung des Geräts einen Arzt.

Wenn Sie sich bei Gebrauch des Gerätes plötzlich unwohl fühlen, beenden Sie die Nutzung sofort,

schalten das Gerät aus und lüften den Raum.

Verwenden Sie das Gerät, ebenso wie andere Elektrogeräte, vorsichtig, um Gefahren aufgrund eines elektrischen Schlags zu vermeiden.

- Verwenden Sie das Gerät nur mit der auf dem Gerät angegebenen Spannung

- Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist

- Verwenden Sie das Gerät nicht während eines Gewitters

- Bei einem Defekt oder einem Betriebsfehler schalten Sie das Gerät sofort aus und trennen es vom Netz. Ziehen Sie nicht am Netzkabel oder am Gerät, um den Netzadapter aus der Steckdose zu entfernen. Halten oder tragen Sie das Gerät niemals am Netzkabel.

- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Räumen (z. B. nie in Badezimmern)

- Greifen Sie niemals nach dem Gerät, wenn es in Wasser getaucht wurde. Trennen Sie das Gerät sofort vom Strom.

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und vermeiden Sie Schläge auf das Gerät.

- Klemmen oder schnüren Sie das Netzkabel nicht ein.

- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel und der Netzadapter nicht in Kontakt kommt mit 
Wasser, Dampf oder anderen Flüssigkeiten.

Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und können recycelt werden.

Entsorgen Sie Altgeräte oder Batterien nie im Hausmüll.

Reinigung: Schützen Sie das Gerät vor Verunreinigungen und Verschmutzungen.

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen Tuch oder Stoff, vermeiden Sie die Verwendung von rauen oder körnigen Materialien.

Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel. Wischen Sie das Gerät nach der Reinigung ordentlich ab.

Vertriebsgesellschaft: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland

Die Konformitätserklärung für diese Gerät finden Sie unter: www.technaxx.de/ (in der Fußleiste “Konformitätserklärung”)

# Text boxes

ABLAUFAUSLASS

WASSERBEHÄLTER

ABDECKUNG

BELEUCHTUNG

NEBEL

LUFTEINLASS

AUSLASS

ABLAUFAUSLASS

LUFTAUSTRITT

WASSERBEHÄLTER

AUSLASS

UNTERBAU

DC-Anschlussbuchse

AUSLASS

LUFTAUSTRITT