Technaxx®

Digitale converter voor vinylplaten TX–43

Digitaliseer rechtstreeks uw oude vinyl platen naar USB-stick

Gebruiksaanwijzing

U treft de verklaring van conformiteit voor dit apparaat aan op de volgende Internet-link:

www.technaxx.de/ (in de onderste balk “Konformitätserklärung”). Voordat u het apparaat de eerste keer, lees aandachtig de gebruiksaanwijzing.

Vóór het gebruik

( Bepaal de plaats waar u het apparaat neerzet zorgvuldig. Vermijd om het in direct zonlicht of in de buurt van een warmtebron neer te zetten. Vermijd ook plaatsen waar het apparaat kan worden blootgesteld aan trillingen/overmatig stof/hitte/kou of vocht.

( Laat het apparaat niet hellen. Het is ontworpen om uitsluitend in horizontale stand te worden gebruikt.

( Als het apparaat direct van een warme naar een koude plaats wordt gebracht, kan er zich condens vormen in het apparaat, waardoor het kan worden beschadigd. Als u het apparaat voor de eerste keer installeert of wanneer u het van een koude naar een warme plaats verplaatst, wacht dan 30 min. voordat u het apparaat in gebruik neemt.

( Open de behuizing niet, omdat dit schade aan de elektrische circuits of elektrische schokken tot gevolg kan hebben.

( Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Als u het apparaat voor langere tijd niet gebruikt, haal dan de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

( Haal ter voorkoming van het risico op brand of schooken de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat reinigt. Wees voorzichtig bij het reinigen en afvegen van de plastic onderdelen. Reinig het apparaat niet met chemische oplosmiddelen, omdat dit de afwerking van het apparaat kan beschadigen.

1. BIJZONDERHEDEN

( Direct opnemen van LPs op een USB stick (tot 32GB)

( Geen PC nodig

( Speelt MP3 muziek af vanaf een USB stick

( Platenspeler met 2 snelheden: 33 1/3 en 45 TPM

( USB uitgang om muziek direct naar een computer te converteren

( Stereo RCA uitgang om LPs via uw thuisluidsprekers te kunnen beluisteren

( Functioneel en eenvoudige bediening

2. INDELING

| Transparante stofkap |
| --- |
| 1 | 45 single adapter |
| 2 | Toonarm en naald |
| 3 | Snelheidskeuze schakelaar |
| 4 | Toonarm beugel & beveiliging |
| 5 | Element / Naald |
| 6 | Het grote plateau |
| 7 | EXT-L uit |
| 8 | EXT-R uit |
| 9 | Voeding in & USB Uitgang |
| 10 | VORIGE toets / VOL– toets |
| 11 | VOLGENDE toets /VOL+ toets |
| 12 | AFSPELEN / PAUZE toets |
| 13 | OPN toets |
| 14 | Bron toets |
| 15 | Aan/uit toets |
| 16 | USB aansluiting (ingang) |
| 17 | LED lampje |

3. INSTALLATIE

OPGELET: Om beschadiging van de naald te voorkomen dient u te controleren of de naaldbeschermer aanwezig is als de platenspeler wordt geplaatst, verplaatst of schoongemaakt.

Verwijder de naaldbeschermer voorzichtig van de naald en doe de beveiligingsschuif terug.

4. BEDIENING GRAMMOFOON

(4.1.) Zet de functieschakelaar in de stand PHONO

(Grammofoon). Leg dan voorzichtig een grammofoon-

plaat op het plateau. Soms is er een adapter voor 45

toeren singles nodig.

(4.2.) Kies de snelheid van de grammofoonplaat: 33 1/3 en 45 TPM, afhankelijk van de af te spelen grammofoonplaat.

(4.3.) Verwijder de naaldbeschermer en zet de hendel van de lift omhoog om de toonarm van de steun te verwijderen en beweeg dan de elementhouder voorzichtig over de grammofoonplaat. Het plateau begint automatisch te draaien (De schakelaar voor automatisch/handmatig stoppen staat standaard in de stand AAN). Laat de lift neer; de toonarm wordt voorzichtig op de grammofoonplaat neergelaten. Gebruikers kunnen nu van hun favoriete muziek genieten.

(4.4.) Kies voor automatisch/handmatig stoppen: Als de schakelaar in de stand AAN staat, stopt de draaitafel automatisch aan het eind van de grammofoonplaat. In de stand UIT blijft de draaitafel doorspelen. Dit kan helpen bij het afspelen van grammofoonplaten die niet op de normale manier tot aan het eind kunnen worden afgespeeld.

(4.5.) Stel het volume in met de VOL– toets (10) of de VOL+ toets (12). Druk de VOL– toets lang in om het volume te verlagen. Druk de VOL+ toets lang in om het volume te verhogen.

(4.6.) Druk de lifthendel omhoog om de arm omhoog te brengen. Het plateau draait nog steeds, maar het afspelen wordt onderbroken. Laat gewoon de hendel neer om het afspelen te vervolgen.

(4.7.) Opnemen grammofoonplaat: Plaats eerst een opslagmedium (USB-stick of SD/MMC-kaart). Druk als de draaitafel in bedrijf is op de opnametoets op het bedieningspaneel aan de voorkant van het apparaat; de opname wordt gestart.

Om de opname te stoppen drukt u opnieuw op de OPN toets (13).

OPMERKING 1: Als u zowel een USB-stick als een SD-kaart plaatst, wordt het opgenomen bestand opgeslagen op het apparaat dat als laatste is geplaatst.

OPMERKING 2: Opgenomen bestand in MP3-formaat op 128 bit.

5. HET AFSPELEN VAN LPs

(5.1.) Druk de aan/uit toets (15) in en houd deze ongeveer 3 seconden vast. Het LED lampje verandert van rood in groen.

(5.2.) Plaats een LP op het plateau en kies de snelheid (33 of 45 TPM). Als u kiest voor een snelheid van 45 gebruik dan de 45 TPM adapter.

(5.3.) Maakt het beveiligingsbeugeltje op de toonarm los. Gebruik de Omhoog/Omlaag Hendel om de toonarm op te lichten, en beweeg deze dan tot boven de plaat. Laat de toonarm op de plaat zakken. De plaat wordt nu afgespeeld.

(5.4.) Stel het volume in met de VOL– toets (10) of de VOL+ toets (12). Druk de VOL– toets lang in om het volume te verlagen. Druk de VOL+ toets lang in om het volume te verhogen.

(5.5.) Als de plaat is afgelopen, licht dan de toonarm op en leg deze neer op de toonarm beugel.

6. HOE EEN OPNAME NAAR EEN USB STICK MAKEN

(6.1.) Steek een USB stick in de USB poort aan de voorzijde. Het apparaat begint direct muziek vanaf de USB stick af te spelen.

(6.2.) Door een druk op de BRON toets (14) kunt u schakelen tussen USB stick en LP afspelen.

(6.3.) Om de opname te starten drukt u op de OPN toets (13). Het LED lampje gaat ROOD knipperen, ten teken dat het apparaat aan het opnemen is.

(6.4.) Om de opname te stoppen drukt u opnieuw op de OPN toets (13). Het opgenomen nummer zal direct worden afgespeeld.

7. DIRECT VANAF USB AFSPELEN

(7.1.) Zorg ervoor dat het apparaat aanstaat, steek de USB stick met de MP3 muziekbestanden in the USB poort

(7.2.) Als het LED lampje (17) GROEN knippert dan speelt het apparaat muziek af vanaf de USB stick. Als het LED lampje ROOD is, druk dan de aan/uit toets (15) ongeveer 3 seconden lang in en houd vast. Het LED lampje verandert dan van ROOD knipperend in GROEN knipperend.

(7.3.) Het apparaat ondersteunt het MP3 formaat. Druk tijdens het afspelen eenmaal op de AFSPELEN/PAUZE toets (12) om te pauzeren, druk opnieuw om te hervatten.

(7.4.) Druk eenmaal op de TERUG/VOL– toets (10) om een voorbeeld af te spelen, houd de toets ingedrukt om snel terug te bladeren. Druk eenmaal op de VERDER/VOL+ toets (11) om de volgende af te spelen, houd de toets ingedrukt om snel verder te bladeren.

Stel het volume in met de VOL– toets (10) of de VOL+ toets (12). Druk de VOL– toets lang in om het volume te verlagen. Druk de VOL+ toets lang in om het volume te verhogen.

(7.5.) Als u vanaf USB afspeelt, druk dan op de BRON toets (14) om het afspelen vanaf USB te stoppen. De opgenomen bestanden kunnen alleen verwijderd worden via PC/Laptop, of u kunt ze verwijderen door ze te overschrijven door een druk op de OPN toets.

8. EXT-L UIT en EXT-R UIT

Het apparaat kan worden verbonden met twee externe stereo luidsprekers op de twee uitgangen EXT-LINKS  (7) en EXT-RECHTS (8). Als u dat doet, en het apparaat speelt muziek af van een plaat of USB stick, dan hoort u de nummers via de aangesloten externe luidsprekers.

9. HET VERVANGEN VAN DE NAALD

(9.1.) Het verwijderen van de naald van het element: Steek een schroevendraaier tegen het einde van de naaldhouder en druk hem naar beneden zoals aangegeven in schets ”A”. Verwijder de naaldhouder door hem naar voren te trekken en daarna naar beneden te duwen.

(9.2.) Plaatsen van de naald: Houd het uiteinde van de naaldhouder vast en steek hem in het element in de richting zoals aangegeven bij ”B”. Druk de naaldhouder omhoog in de richting zoals aangegeven bij ”C”, totdat de naald in de juiste stand vastklikt.

10. TIPS VOOR BETERE PRESTATIES

(10.1.) Open en sluit de stofkap van de draaitafel voorzichtig en houd hem daarbij hetzij in het midden, hetzij gelijkmatig aan beide kanten vast.

(10.2.) Raak de tip van de naald niet met uw vingers aan; voorkom dat de tip van de naald op de mat van de draaitafel of op de rand van een grammofoonplaat terechtkomt.

(10.3.) Reinig de naaldpunt regelmatig. Gebruik hiervoor een zacht borsteltje en borstel uitsluitend van achter naar voor. Als u een reinigingsvloeistof voor de naald gebruikt, gebruik dan niet teveel. Veeg de stofkap en de behuizing van de draaitafel voorzichtig af met een zachte doek. Gebruik een kleine hoeveelheid zacht schoonmaakmiddel om de draaitafel en de stofkap te reinigen. Gebruik nooit sterke chemicaliën of oplosmiddelen op enig deel van het draaitafelsysteem.

(10.4.) Haal voordat u de draaitafel verplaatst altijd de stekker uit het stopcontact en zet de toonarm vast op de steun met het vinyl bandje.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

( USB poort (USB aansluiting)

( Transparante plastic stofkap

( Snaaraandrijving, semi-automatische toonarm, element met naald, 45 single adapter

( Gewicht / Afmetingen: 1 KG / (L) 33,0 x (B) 25,5 x (H) 8,0 cm

Om op te laden sluit u het apparaat met de originele USB oplaadkabel* (*meegeleverd) aan op de USB poort van een computer, of met een adapter** (**niet meegeleverd) op het stopcontact.

Inhoud van de verpakking: Digitale converter voor vinylplaten TX–43, USB oplaadkabel, Gebruiksaanwijzing

Aanwijzingen voor milieubescherming: Verpakkingsmaterialen zijn grondstoffen en kunnen opnieuw worden gebruikt. Voer oude apparatuur niet af met het huishoudelijk afval. Reiniging: Bescherm het toestel tegen verontreiniging. Reinig het toestel uitsluitend met een zachte doek. Vermijd het gebruik van ruwe of schurende materialen. Gebruik GEEN oplosmiddelen of andere agressieve schoonmaakmiddelen. Veeg het toestel na het reinigen zorgvuldig af.

Distributeur: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Duitsland

# Text boxes

Naald

Naaldhouder

Naaldbeschermer

Geleidepennen (binnenin)