Technaxx®

Digitální převodník pro pro vinylowé desky TX–43

Digitalizace přímo starých vinylových desek na USB

Návod k obsluze

Prohlášení o shodě naleznete na adrese: www.technaxx.de/ (ve spodní liště „Konformitätserklärung“). Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Před zahájením provozu

( Pečlivě zvolte místo pro instalaci vašeho zařízení. Neumisťujte je na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Vyhněte se také místům, kde dochází k vibracím a kde je nadměrně prašno, horko, chladno nebo vlhko.

( Neumisťujte zařízení do šikmé polohy, je určeno k provozu jen ve vodorovné poloze.

( Je-li zařízení přemístěno z chladu přímo do teplé místnosti, může se uvnitř srážet voda a způsobit poškození. Při první instalací zařízení nebo po přemístění zařízení z chladu do tepla počkejte 30 minut, než je začnete používat.

( Neotvírejte kryt zařízení. Mohlo by dojít k poškození obvodů nebo zásahu elektrickým proudem.

( Při vyjímání zástrčky nikdy netahejte za šňůru. Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, odpojte je od zdroje napájení.

( Při čištění odpojte zařízení od napájení, abyste zabránili požáru nebo zásahu elektrickým proudem. Při čištění a otírání plastových součástí postupujte opatrně. Nepokoušejte se čistit zařízení chemickými rozpouštědly, která mohou způsobit poškození povrchu.

1. VLASTNOSTI

( Přímé nahrávání LP desek na jednotku USB (až 32 GB)

( Počítač není nutný

( Přehrává hudbu ve formátu MP3 z jednotky USB

( Přehrávání desek ve dvou rychlostech: 33 1/3 a 45 ot./min.

( Výstup USB pro převod hudby přímo do počítače

( Stereo výstupy RCA, díky nimž si můžete vinylové desky užít s domácími reproduktory

( Funkční a snadná manipulace

2. KONSTRUKCE

| Průhledný kryt proti prachu |
| --- |
| 1 | Adaptér singlů 45 ot./min. |
| 2 | Raménko přenosky a jehla |
| 3 | Rychlostní spínač |
| 4 | Opěrka raménka přenosky a zajišťovací západka |
| 5 | Přenoska / jehla |
| 6 | Velký talíř |
| 7 | Výstup AUX-L |
| 8 | Výstup AUX-R |
| 9 | Napájení a výstup USB |
| 10 | Tlačítko PREV / VOL– (PŘEDCHOZÍ / HLASITOST–) |
| 11 | Tlačítko NEXT / VOL+ (NÁSLEDUJÍCÍ/HLASITOST+) |
| 12 | Tlačítko PLAY / PAUSE (PŘEHRÁT / PAUZA) |
| 13 | Tlačítko REC (NAHRÁT) |
| 14 | Tlačítko zdroje |
| 15 | Tlačítko napájení |
| 16 | Rozhraní USB (slot) |
| 17 | Světlo LED |

3. INSTALACE

UPOZORNĚNÍ: Abyste zamezili poškození jehly, přesvědčte se, zda je vždy při instalaci, přemísťování nebo čištění gramofonu krytka jehly na svém místě.

Opatrně sejměte krytku z jehly a vraťte na místo zajišťovací západku.

4. PROVOZ GRAMOFONU

(4.1.) Přepněte přepínač funkcí do polohy PHONO.

Potom opatrně položte desku na talíř.

V některých případech je nutný adaptér na 45 ot./min.

(4.2.) Zvolte rychlost desky: 33 1/3 a 45 ot./min. podle velikosti desky.

(4.3.) Sejměte kryt jehly a zvedací páčkou zvedněte raménko přenosky z opěrky. Pak přesuňte držák přenosky zlehka nad desku a talíř se dá automaticky do pohybu (výchozí nastavení Auto/Manuální; vypínač v poloze ZAP). Potom spusťte páčku, raménko přenosky klesne a opatrně se dotkne povrchu. Nyní se mohou uživatelé těšit z oblíbených písniček.

(4.4.) Zvolte automatické / manuální zastavení: Jestliže skončí přehrávání skladby a spínač je v poloze ZAP, gramofon automaticky zastaví.

(4.5.) Pomocí tlačítek VOL– (10) nebo VOL+ (12) nastavte hlasitost. Dlouhým stiskem tlačítka VOL– hlasitost snížíte. Dlouhým stiskem tlačítka VOL+ hlasitost zvýšíte.

(4.6.) Zvedněte páčku ramena, talíř stále poběží, ale přehrávání se ukončí. Chcete-li v přehrávání pokračovat, páčku sklopte.

(4.7.) Přehrávání desek: Nejprve vložte paměťové zařízení (jednotku USB). Když gramofon přehrává, stiskněte tlačítko REC (13) na předním řídícím panelu a spustí se nahrávání.

Pro ukončení nahrávání stiskněte tlačítko REC (13) znovu.

POZNÁMKA 1: Zaznamenaný soubor je ve formátu MP3 128 bitů.

5. JAK PŘEHRÁVAT VINYLOVÉ DESKY

(5.1.) Asi na 3 sekundy stiskněte a podržte tlačítko napájení (15). Kontrolka LED se změní z červené na zelenou.

(5.2.) Položte na talíř vinylovou desku a zvolte rychlost (33 nebo 45 ot./min.). Zvolíte-li rychlost 45, použijte přiložený adaptér otáček 45 ot./min..

(5.3.) Odjistěte svorku raménka přenosky. Pomocí zvedací/spouštěcí páčky zvedněte raménko přenosky a přesuňte ho nad desku. Spusťte raménko přenosky na desku. Deska se začne přehrávat.

(5.4.) Pomocí tlačítek VOL– (10) nebo VOL+ (12) nastavte hlasitost. Dlouhým stiskem tlačítka VOL– hlasitost snížíte. Dlouhým stiskem tlačítka VOL+ hlasitost zvýšíte.

(5.5.) Po skončení přehrávání zvedněte raménko přenosky a vraťte ho do svorky raménka přenosky.

6. JAK NAHRÁVAT NA JEDNOTKU USB

(6.1.) Připojte jednotku USB k přednímu portu USB. Zařízení okamžitě začne přehrávat skladby z USB.

(6,2.) Stiskem tlačítka SOURCE (14) můžete přepnout z jednotky USB na přehrávání LP desek.

(6.3.) Nahrávání spustíte stiskem tlačítka REC (13). Kontrolka LED začne blikat červeně, což znamená, že zařízení nahrává.

(6.4.) Pro ukončení nahrávání stiskněte tlačítko REC (13) znovu. Nahraná skladba se automaticky přehraje.

7. PŘEHRÁVÁNÍ PŘÍMO Z USB

(7.1.) Přesvědčte se, zda je zapnuto napájení a vložte jednotku USB se soubory MP3 do portu USB.

(7.2.) Bliká-li kontrolka LED (17) ZELENĚ, přehrává zařízení skladby z jednotky USB. Svítí-li kontrolka LED ČERVENĚ, asi na 3 sekundy stiskněte a podržte tlačítko napájení (15). Kontrolka LED se změní z ČERVENÉ na blikající ZELENOU.

(7.3.) Zařízení podporuje formát MP3. Jedním stiskem tlačítka PLAY/PAUSE (12) během přehrávání toto přehrávání přerušíte, novým stiskem je opět spustíte.

(7.4.) Jedním stiskem tlačítka BACK/VOL– (10) přehrajete předchozí skladbu, delším podržením spustíte rychlé převíjení zpět. Jedním stiskem tlačítka FORWARD/VOL+ (10) přehrajete následující skladbu, delším podržením spustíte rychlé převíjení vpřed.

Pomocí tlačítek VOL– (10) nebo VOL+ (12) nastavte hlasitost. Dlouhým stiskem tlačítka VOL– hlasitost snížíte. Dlouhým stiskem tlačítka VOL+ hlasitost zvýšíte.

(7.5.) Při přehrávání z USB stiskněte tlačítko SOURCE (14) a přehrávání z USB ukončíte. Nahrané soubory lze vymazat jen prostřednictvím PC/notebooku nebo je můžete vymazat přepsáním pomocí tlačítka REC.

8. VÝSTUP AUX–L a AUX–R

Zařízení lze pomocí dvou výstupů, AUX–LEFT (7) a AUX–RIGHT (8), připojit ke dvěma externím stereopřehrávačům. Když zařízení přehrává skladby z vinylové LP desky nebo z jednotky USB, slyšíte je přes připojené externí přehrávače.

9. JAK VYMĚNIT JEHLU

(9.1.) Vyjmutí jehly z přenosky: Vložte šroubovák k okraji držáku jehly a zatlačte dolů ve směru znázorněném na nákresu „A“. Držák jehly vyjměte vytažením dopředu a zatlačením dolů.

(9.2.) Vložení jehly: Podržte okraj držáku jehly a zasuňte jej zatlačením ve směru znázorněném na nákresu „B“. Držák jehly zatlačte nahoru ve směru znázorněném na nákresu „C“, až jehla zapadne do své polohy.

10. TIPY PRO LEPŠÍ VÝKON

(10.1.) Při otevírání nebo zavírání krytu gramofonu, zacházet opatrnĕ, pohybuje bud’ ve středu nebo rovnomĕrnĕ z obou stran.

(10.2.) Hroty jehly se nedotýkejte prsty. Zamezte poskakování jehly po podložce nebo okraji desky.

(10.3.) Hrot jehly často čistěte pomocí měkkého kartáčku pouze pohybem zezadu dopředu. Pokud používáte kapalinu na čištění jehel, používejte ji střídmě. Prachový kryt a kryt gramofonu otírejte opatrně hadříkem. Při čištění gramofonu a prachového krytu používejte jen malé množství čisticího přípravku. Na žádnou část systému gramofonu nikdy nepoužívejte silné chemikálie ani rozpouštědla.

(10.4.) Dříve než budete gramofon přemísťovat, vždy ho vypojte ze zásuvky a zajistěte raménko přenosky do opěrky raménka přenosky vinylovým páskem.

TECHNICKÉ ÚDAJE

( Slot USB (rozhraní USB)

( Průhledný plastový kryt proti prachu

( Řemenový pohon, raménko přenosky poloautomatické, přenoska s jehlou, adaptér pro singly 45 ot./min.

( Hmotnost / Rozměry: 1 KG / (D) 33,0 x (Š) 25,5 x (V) 8,0 cm

Při nabíjení připojte zařízení originálním nabíjecím kabelem USB* (*součástí balení) do portu USB počítače, nebo adaptérem** (**není součástí balení) do zásuvky AC.

Obsah balení:	Digitální převodník pro pro vinylowé desky TX–43, Nabíjecí kabel USB, Návod k obsluze

Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou surovinami a lze je recyklovat. Nevyhazujte stará zařízení do domovního odpadu. Čištění: Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály/rozpouštědla/jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete.

Distributor: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germany

# Text boxes

Vodicí čepy (uvnitř)

Stylus stráž

Montáž stylus

Stylus (Jehla)