LED-Aroma Diffuser TG-24

Gebrauchsanleitung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch des Gerätes aufmerksam durch. Bewahren Sie sie für späteren Gebrauch auf

| Highlights - Aromatisierung mit Ultraschall-Befeuchtungstechnik - Für ätherische Öle geeignet - LED-Beleuchtung mit 7-fachem Farbwechsel Vernebelung mit und ohne Beleuchtung möglich - Praktisch geräuschlos: Einsatz auch in Schlaf- und Kinderzimmern - Kapazität des Wasserbehälters: 100 ml - Automatische Abschaltung bei leerem Wasserbehälter - Einfacher Betrieb und sehr leichte Reinigung - Energie sparend: Nur 7,3 Watt - Dank 24 V-Niederspannung hohe Betriebssicherheit | Technische Daten - Stromein-/-ausgang: 100-240 V AC, 50/60Hz / 24 V DC, 500mA - Kabellänge: ca. 150 cm - Stromverbrauch: 7,3 W - Ultraschallfrequenz: Ultraschallschwingung bei ca. 2,4 MHz - Material: PP - Kapazität des Wasserbehälters: 100 ml - Vernebelungsmodus Intervall-Vernebelungsmodus / dauerhafter Vernebelungsmodus - Betriebsdauer im Intervall-Vernebelungsmodus: 8 - 10 Std. - Betriebsdauer im dauerhaften Vernebelungsmodus: 4 - 6 Std. - LED mit 7-fachem Farbmodus: Automastischer Farbwechsel / Einfarbig / Aus - Größe: 105mm (Durchmesser) x 140mm (Höhe) - Gewicht: ca. 200 g |
| --- | --- |

Inhalt

TG-24 LED Aroma-Diffuser - Netzadapter - Messbecher - Gebrauchsanleitung

Dieser Aroma-Diffusor nutzt Ultraschallwellen zur sofortigen Verdampfung von Wasser und ätherischen Ölen in einem Behälter, um eine kühlen, trockenen, duftenden Nebel zu erzeugen.

BETRIEB

- Bitte drehen Sie die Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie sie vorsichtig ab. Abb.1

- Bitte verbinden Sie den AC-Adapter mit der DC-Anschlussbuchse  am Unterbau. Abb. 2

- Bitte verwenden Sie den Messbecher, um Wasser in den Behälter zu füllen. (Überschreiten Sie die Max.-Kennzeichung bei 100 ml nicht. Füllen Sie kein Wasser ein, wenn das Gerät in Betrieb ist. Verwenden Sie kein heißes Wasser.)

- Geben Sie die ätherischen Öle in den Wasserbehälter (0,1 - 0,15 ml pro 100 ml Wasser). Abb.3

- Installieren Sie die Abdeckung und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn (halten Sie die Nebel-Öffnung in der gleichen Ausrichtung wie die Beleuchtungs-/Nebeltaste. Die Abdeckung muss installiert werden, bevor das Gerät in Betrieb geht.) Abb.4

- Bitte verbinden Sie den AC-Adapter mit der zur Nutzung vorgesehenen Netzsteckdose.

- Beim ersten Drücken der Beleuchtungstaste wird der automatische Farbwechsel mit 7 Farben eingeschaltet. Beim zweiten Drücken stehen jeweils 2 Helligkeitsmodi für die 7 Farben zur Verfügung). Abb.5

- Wenn Sie die Beleuchtungstaste länger als 2 Sekunden drücken, erlischt die Beleuchtung. Die Beleuchtung kann allein, ohne Vernebelung, arbeiten.

- Bei einmaligem Drücken der Nebel-Taste leuchtet die Anzeigelampe GRÜN und standardmäßig arbeitet der Intervallmodus (30 s ein, 30 s aus, Zyklus-Wiederholung)

Beim zweiten Drücken leuchtet die Anzeigelampe rot und der Betriebsmodus ist die dauerhafte Vernebelung.

Beim dritten Drücken wird der MIST(NEBEL) ausgeschaltet. Abb. 6

10.	Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, lassen Sie bitte das Wasser aus dem Behälter und lagern das Gerät an einem trockenen Platz.

- Wenn der Strom eingeschaltet ist, ist das Gerät standardmäßig im Aus-Status.

- Das Gerät schaltet sich automatisch bei Wassermangel ab, auch wenn Nebel auf "ein" steht.

- Die Beleuchtung kann automatisch zusammen mit dem Nebel ausgeschaltet werden, der der Einstellungs-Timer eingestellt wurde.

ACHTUNG

- Die Menge und Intensität des produzierten Nebels kann variieren, aber das ist nicht ungewöhnlich und darf nicht als Fehler betrachtet werden.

- Faktoren, die dies beeinflussen, beinhalten die Wasserart, die Feuchtigkeit, die Temperatur und Luftströmungen.

- Wenn kein Wasser im Behälter ist, führt das Drücken der Taste MIST(NEBEL) dazu, dass das Gerät 3 Mal "piept", um Sie an das Auffüllen von Wasser zu erinnern. Ohne Wasser arbeitet das Gerät nicht.

- Bei diesem Gerät dürfen nur zu 100% natürliche ätherische Öle verwendet werden. Öle, die chemische Düfte, Gewürze oder Unreinheiten enthalten, können eine Fehlfunktion verursachen. Verwenden Sie maximal 3-5 Tropfen pro 100 ml Wasser. Eine zu große Ölmenge verstopft das System und kann Fehlfunktionen verursachen. Bitte reinigen Sie das Gerät gemäß Wartungsanweisungen, bevor Sie zu einem anderen ätherischen Öl wechseln.

ZUFÄLLIGE LECKAGE

Wenn das Gerät im Gebrauch aus Versehen umgeworfen oder umgekippt wird, befolgen Sie bitte nachstehende Schritte, um eine Fehlfunktion zu vermeiden.

- Trennen Sie das Gerät vom Strom und entfernen Sie die Abdeckung.

- Gießen Sie sämtliches verbliebenes Wasser aus dem Wasserbehälter.

- Schütteln Sie das Gerät vorsichtig, um sämtliches Wasser, das in den Mechanismus eingedrungen ist, zu entfernen. Dann lassen Sie das Gerät mindestens 24 Stunden trocknen.

WARTUNG

Nach 5-6-maligem Gebrauch oder 2-3 Tagen reinigen Sie das Gerät bitte folgendermaßen.

- Trennen Sie das Gerät vom Strom und entfernen Sie die Abdeckung.

- Der Innenteil der Abdeckung kann zu Reinigungszwecken demontiert werden.

- Bitte installieren Sie das Innenteil nach der Reinigung ordnungsgemäß.

- Lassen Sie sämtliches verbliebenes Wasser über die "ABLASSSEITE" aus dem Behälter.

- Trennen Sie das Netzkabel vom Geräte-Unterbau.

- Geben Sie 1 Esslöffel Zitronensäure in den Wasserbehälter und fügen Sie knapp 100 ml warmes Wasser (bis zu 70℃) hinzu.

- Lassen Sie das Gerät 5 Minuten stehen, dann lassen Sie die Lösung über die "ABLASSSEITE" des Behälters ab.

- Wischen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch ab. Vermeiden Sie den Bereich der Ultraschall-Schwingplatte. Dieser kann leicht mit einem Wattestäbchen gereinigt werden.

Verwenden Sie niemals Säuren, Enzyme oder Reinigungsmittel, da das Risiko einer Bildung giftiger Gase oder eines Auftreten von Fehlfunktionen besteht.

Die Abdeckung verfügt über ein Innenteil, das zu Reinigungszwecken ebenfalls abgenommen werden kann.

- Ziehen Sie den Griff wie im Diagramm dargestellt, um ihn zu lösen.

- Nach der Reinigung des Innenteils setzen Sie den Haltegriff wieder ein und drücken die innere und äußere Abdeckung nach unten, bis ein "Klick" zu hören ist.

VORSICHTSMAßNAHMEN:

Bitte lesen Sie nachstehende Maßnahmen, um eine Fehlfunktion des Geräts zu vermeiden.

- Überschreiten Sie beim Auffüllen nie die "MAX."-Markierung.

- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Behälter leer ist.

- Berühren Sie die Ultraschall-Schwingplatte nicht.

- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig gemäß Wartungsanweisungen, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

- Trennen Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten immer vom Netz.

- Aus hygienischen Gründen gießen Sie nach der Benutzung das verbliebene Wasser über die "ABLASSSEITE" des Behälters aus und wischen das Gerät mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.

- Ätherische Öle können Flecken verursachen. Bei einem Kontakt mit verschüttetem Öl wischen Sie es mit einem weichen Tuch ab.

- Bitte verwenden Sie nur den beiliegenden Messbecher, um Wasser in den Behälter zu füllen. Befüllen Sie das Gerät niemals direkt über dem Wasserhahn.

- Richten Sie den Nebel nicht direkt auf Möbel, Kleidung, Wände usw.

- Halten Sie das Gerät von direktem Sonnenlicht, Wärmequellen und Klimaanlagen oder Lüftern fern.

- Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile, flache Oberfläche, keine Teppiche, Decken oder anderen instabilen Flächen.

- Halten Sie das Gerät fern von elektronischer Ausrüstung wie TV-Geräten und Audio-Ausrüstung.

- Kippen Sie das Gerät nicht um, denn dadurch kann Wasser in den Mechanismus eindringen und Fehlfunktionen verursachen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht für Dauergebrauch, nachdem sich das Gerät automatisch abgeschaltet hat, warten Sie bitte 60 Minuten vor dem nächsten Einsatz, um eine Beschädigung der Ultraschallplatte zu vermeiden.

- Verwenden Sie nur Leitungswasser, kein Mineral- oder Sprudelwasser.

- Die Menge und Intensität des produzierten Nebels kann variieren, aber das ist nicht ungewöhnlich und darf nicht als Fehler betrachtet werden.

Faktoren, die dies beeinflussen, beinhalten die Wasserart, die Feuchtigkeit, die Temperatur und Luftströmungen.

- Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn es in Betrieb ist.

- Berühren Sie keinen Teil des Geräts mit nassen Händen.

- Von Kindern und Haustieren fernhalten. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Das Gerät darf nicht von Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder haben umfassende Anweisungen erhalten.

- Verlegen Sie das Kabel außerhalb von Laufwegen und ziehen Sie nicht gewaltsam daran.

- Wenn Sie Rauch oder Feuer bemerken, trennen Sie das Gerät sofort vom Netz.

FEHLERSUCHE

Bitte beziehen Sie sich bei einem anormalen Betrieb des Gerätes auf nachstehende Tabelle

| Symptom | Mögliche Ursache | Lösung |
| --- | --- | --- |
| Schaltet sich nicht rechtzeitig ein und aus | Ist ausreichend Wasser im Behälter? Ist das Stromkabel ordnungsgemäß angeschlossen? | Füllen Sie Wasser in den Behälter Trennen Sie das Gerät, prüfen Sie die Kabel und verbinden Sie es wieder vorsichtig. |
| Kein Nebel oder abnormaler Nebel | Nicht ausreichend Wasser? Zu viel Wasser? Schmutz auf der Ultraschall-Platte? Abdeckung oder innere Abdeckung nicht ordnungsgemäß installiert? Schmutz in der Ansaugöffnung auf der Unterseite des Unterbaus? | Geben Sie eine ausreichende Menge Wasser in den Behälter. Das Wasser darf die 100 ml-Markierung (MAX) nicht überschreiten. Bitte beziehen Sie sich auf die Bedienungsanleitung. Entfernen und ordnungsgemäß neu installieren, sodass die Dämpfe ungehindert freigesetzt werden können. Befreien Sie die Ansaugöffnung von sämtlichem Staub. Ein eingeschränkter Luftfluss beeinträchtigt die Nebelbildung. |
| Wasser-Leckage aus dem Gerät. | Abdeckung oder innere Abdeckung nicht ordnungsgemäß installiert? Wurde das Gerät umgekippt? Niedrige Temperatur oder hohe Feuchtigkeit? | Entfernen und erneut installieren, sodass die Dämpfe ungehindert freigesetzt werden können. Die Anweisungen für eine zufällige Leckage befolgen. Unter diesen Umständen kann der Nebel schnell zu Wassertropfen kondensieren. |

Sicherheitshinweise: Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Gefahr des Erstickens!

Wenn Sie an einer schweren Erkrankung der Atemwegsorgane oder der Lunge leiden, befragen Sie vor der Verwendung des Geräts einen Arzt.

Wenn Sie sich unwohl fühlen, während das Gerät im Einsatz ist, stoppen Sie den Gebrauch sofort, 
schalten das Gerät aus und lüften den Raum.

Verwenden Sie das Gerät ebenso wie andere Elektrogeräte, vorsichtig, um Gefahren aufgrund eines elektrischen Schlags zu vermeiden.

- Verwenden Sie dieses Gerät mit der auf dem Gerät angegebenen Spannung.

- Verwenden Sie das Gerät nie, wenn es sichtbare Zeichen einer Beschädigung zeigt.

- Verwenden Sie das Gerät nie während eines Gewitters.

- Bei einem Defekt  oder einem Betriebsfehler, schalten Sie das Gerät sofort aus und trennen es vom Netz. Ziehen Sie nicht am Netzkabel oder am Gerät, um den Netzadapter aus der Steckdose zu entfernen. Halten oder tragen Sie das Gerät niemals am Netzkabel

- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Räumen (z. B. nie in Badezimmern)

- Greifen Sie niemals nach dem Gerät, wenn es in Wasser getaucht wurde. Trennen Sie das Gerät sofort vom Strom.

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und vermeiden Sie Schläge auf das Gerät.

- Klemmen oder schnüren Sie das Netzkabel nicht ein.

- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel und der Netzadapter nicht mit 
Wasser, Dampf oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommt.

Hinweise zum Umweltschutz: Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und können recycelt werden.

Entsorgen Sie Altgeräte oder Batterien nicht im Hausmüll.

Reinigung: Schützen Sie das Gerät vor Verunreinigungen und Verschmutzungen.

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen Tuch oder Stoff, vermeiden Sie die Verwendung von rauen oder körnigen Materialien.

Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder anderen aggressiven Reinigungsmittel. Wischen Sie das Gerät nach der Reinigung ordentlich ab.

Vertriebsgesellschaft: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland Die Konformitätserklärung für dieses Gerät finden Sie unter: www.technaxx.de/ (in der Fußzeile “Konformitätserklärung”)

# Text boxes

ABDECKUNG

BELEUCHTUNG

NEBEL

LUFTEINLASS

ABLAUFAUSLASS

WASSERBEHÄLTER

LUFTAUSTRITT

UNTERBAU

DC-Anschlussbuchse

AUSLASS

AUSLASS

AUSLASS

LUFTAUSTRITT