Technaxx®

Konwerter cyfrowy płyt długogrających TX–43

Digitalizacja bezpośrednio swoje stare płyty winylowe na USB

Instrukcja obsługi

Zgodności dla tego urządzenia znajduje się pod poniższym linkiem internetowym:

www.technaxx.de/ (w dolnym pasku “Konformitätserklärung”). Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia po raz pierwszy, należy uważnie przeczytać instrukcję

Przed użyciem

( Miejsce instalacji urządzenia wybierz z zachowaniem ostrożności. Unikaj umieszczania go w miejscu nasłonecznionym i w pobliżu źródeł ciepła. Unikaj także miejsc z drganiami, nadmiernie zakurzonych, gorących, zimnych lub wilgotnych.

( Nie należy instalować urządzenia w pozycji pochylonej. Zostało ono zaprojektowane do pracy wyłącznie w położeniu poziomym.

( Jeśli urządzenie zostanie przeniesione z miejsca chłodnego do ciepłego, wilgoć może się skroplić wewnątrz odtwarzacza, co może spowodować jej uszkodzenie. Przy pierwszej instalacji urządzenia lub po przeniesieniu go z miejsca chłodnego do ciepłego, odczekaj 30 minut przed włączeniem.

( Nie otwieraj obudowy, może to doprowadzić do uszkodzenia obwodów elektrycznych lub porażenia prądem elektrycznym.

( Wyjmując wtyczkę z gniazdka, nigdy nie szarp za kabel. Jeśli nie zamierzasz korzystać z odtwarzacza przez dłuższy czas, upewnij się, czy odtwarzacz jest odłączony od źródła zasilania

( Aby uniknąć niebezpieczeństwa pożaru lub porażenia prądem, należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania podczas czyszczenia. Podczas czyszczenia i wycierania części z tworzyw sztucznych należy zachować ostrożność. Nie próbuj czyścić urządzenia z użyciem rozpuszczalników chemicznych - może to uszkodzić powierzchnię.

1. CECHY

( Bezpośrednie nagrywanie płyt długogrających na pamięć USB typu flash (do 32GB)

( Bez potrzeby użycia komputera

( Odtwarzanie muzyki w formacie MP3 z pamięci USB

( Gramofon o dwóch prędkościach odtwarzania: 33 1/3 i 45 obrotów na minutę

( Wyjście USB do konwersji muzyki bezpośrednio do komputera

( Stereofoniczne wyjścia RCA, aby móc odtwarzać płyty winylowe przez domowe głośniki stereo

( Funkcjonalna i łatwa obsługa

2. BUDOWA

| Przezroczysta osłona |
| --- |
| 1 | adapter na single 45 |
| 2 | Ramię gramofonu i igła |
| 3 | Przełącznik prędkości |
| 4 | Ramię gramofonu i zatrzask bezpieczeństwa |
| 5 | Wkładka gramofonowa / igłą |
| 6 | Duży talerz |
| 7 | Wyjście AUX-L |
| 8 | Wyjście AUX-R |
| 9 | Wejście zasilania i wyjście USB |
| 10 | Przycisk poprzedni / przycisk zmniejszający głośność |
| 11 | Przycisk następny / przycisk zwiększający głośność |
| 12 | Przycisk odtwarzaj/wstrzymaj |
| 13 | Przycisk nagrywania |
| 14 | Przycisk źródła |
| 15 | Przycisk zasilania |
| 16 | Interfejs USB (gniazdo) |
| 17 | Dioda |

3. INSTALACJA

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć uszkodzenia igły, upewnij się, że załączona osłona znajduje się na miejscu zawsze, gdy gramofon jest instalowany, przenoszony lub czyszczony.

Zdejmij delikatnie osłonę igły i przesuń z powrotem zatrzask bezpieczeństwa.

4. FUNKCJA GRAMOFONU

(4.1.) Ustaw przełącznik funkcyjny w położeniu PHONO.

Delikatnie połóż płytę gramofonową na talerzu. W pewnych

okolicznościach potrzebna jest przejściówka 45 obr./min.

(4.2.) Wybierz prędkość nagrywania: 33 1/3 i 45 obr./min - odpowiednio do wybranej płyty.

(4.3.) Zdejmij osłonę igły i unieś dźwignię, aby podnieść ramię z położenia postojowego, a następnie delikatnie przesuń kasetę igły na płytę. Teraz talerz uruchomi się automatycznie (ustawienie domyślne przełącznika zatrzymywanie automatyczne/ręczne w położeniu WŁ.). Następnie opuść dźwignię - ramię opadnie i delikatnie dotknie powierzchni płyty. Teraz możesz cieszyć się swoimi ulubionymi utworami.

(4.4.) Wybierz tryb zatrzymywania automatycznego/ręcznego: Talerz obrotowy zatrzyma się automatycznie, gdy  płyta się zakończy - gdy przełącznik znajduje się w pozycji WŁ.Gdy przełącznik znajduje się w położeniu WYŁ. talerz obrotowy nie zatrzyma się automatycznie.

(4.5.) Ustaw głośność za pomocą przycisku VOL - (10) lub VOL + (12). Naciśnij na dłużej przycisk VOL -, aby zmniejszyć głośność. Naciśnij na dłużej przycisk VOL +, aby zwiększyć głośność.

(4.6.) Popchnij dźwignię podnoszenia ramienia do góry, aby podnieść ramię - talerz nadal się obraca, ale odtwarzanie zostało wstrzymane. Aby kontynuować odtwarzanie, wystarczy położyć dźwignię.

(4.7.) Nagrywanie z płyty winylowej: Po pierwsze włóż nośnik pamięci (pamięć flash USB lub kartę SD/MMC). Gdy gramofon działa, naciśnij przycisk REC na przednim panelu sterowania - rozpocznie się nagrywanie. Aby zakończyć nagrywanie, wciśnij przycisk STOP.

Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij ponownie przycisk REC (13).

UWAGA 1: Jeśli włożysz pamięć USB oraz kartę SD, zarejestrowany plik zostanie zapisany na tym drugim nośniku.

UWAGA 2: Zarejestrowany plik w formacie MP3 z wykorzystaniem pasma 128-bitowego.

5. JAK ODTWARZAĆ PŁYTY WINYLOWE

(5.1.) Naciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy przycisk zasilania (15). Dioda zmieni kolor z czerwonego na zielony.

(5.2.) Umieść płytę winylową na talerzu i wybierz prędkość (33 lub 45 obroty na minutę). Jeśli wybierzesz prędkość 45, użyj załączonego adaptera 45 RPM.

(5.3.) Wyjmij ramię gramofonu z zatrzasku. Użyj dźwigni podnoszenia/opuszczania ramienia gramofonu i przesuń je nad płytę. Opuść ramię gramofonu na płytę. Płyta zacznie grać.

(5.4.) Ustaw głośność za pomocą przycisku VOL - (10) lub VOL + (12). Naciśnij na dłużej przycisk VOL -, aby zmniejszyć głośność. Naciśnij na dłużej przycisk VOL +, aby zwiększyć głośność.

(5.5.) Po zakończeniu podnieś ramię gramofonu i umieść je z powrotem w zatrzasku.

6. JAK NAGRYWAĆ NA PAMIĘĆ USB TYPU FLASH

(6.1.) Podłącz napęd flash USB do przedniego portu USB. Urządzenie natychmiast rozpocznie odtwarzanie utworów z USB.

(6.2.) Naciskając przycisk SOURCE (źródło) (14) można przejść z dysku flash USB do odtwarzania płyt.

(6.3.) Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij przycisk REC (13). Dioda zacznie migać na CZERWONO, co oznacza, że urządzenie jest w trakcie nagrywania.

(6.4.) Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij ponownie przycisk REC (13). Nagrania zostaną automatycznie odtworzone.

7. ODTWARZANIE BEZPOŚREDNIO Z USB

(7.1.) Upewnij się, że zasilanie jest włączone, włóż nośnik USB z muzyką mp3 do gniazda USB.

(7.2.) Gdy dioda (17) miga na ZIELONO, urządzenie odtwarza utwory z nośnika USB. Gdy dioda świeci na CZERWONO, naciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy przycisk zasilania (15). Dioda zmieni kolor z CZERWONEGO na migający ZIELONY.

(7.3.) Urządzenie obsługuje format mp3. Podczas odtwarzania, naciśnij raz przycisk PLAY/PAUSE (12), aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij go ponownie, aby kontynuować.

(7.4.) Naciśnij raz przycisk BACK/VOL– (10), aby wybrać poprzedni utwór, naciśnij i przytrzymaj, aby przyspieszyć przesuwanie wstecz. Naciśnij raz przycisk FORWARD/VOL+ (11), aby wybrać następny utwór, naciśnij i przytrzymaj, aby przyspieszyć przesuwanie w przód.

Ustaw głośność za pomocą przycisku VOL - (10) lub VOL + (12). Naciśnij na dłużej przycisk VOL -, aby zmniejszyć głośność. Naciśnij na dłużej przycisk VOL +, aby zwiększyć głośność.

(7.5.) Podczas odtwarzania z USB, naciśnij przycisk SOURCE (14), aby zatrzymać odtwarzanie z USB. Nagrane pliki można usunąć tylko za pomocą komputera PC/notebooka, lub usunąć zapisane pliki nadpisując je po naciśnięciu przycisku REC.

8. WYJŚCIA AUX-L i AUX-R

Urządzenie może być podłączone do dwóch zewnętrznych głośników stereo z dwóch wyjść AUX-LEFT (7) i AUX-RIGHT (8). Kiedy się to zrobi i gdy urządzenie odtwarza utwory z płyty długogrającej lub z dysku flash USB, można słuchać utworów z podłączonych głośników zewnętrznych.

9. JAK WYMIENIĆ IGŁĘ

(9.1.) Wyjmowanie igły z kasety: Umieść końcówkę śrubokrętu na końcu kasety i popchnij w dół w kierunku pokazanym na rysunku jako "A". Zdejmij osłonę kasety igły ciągnąc ją do przodu i pchając w dół.

(9.2.) Wkładanie igły: Przytrzymaj końcówkę osłony igły i włóż ją poprzez naciśnięcie w kierunku pokazanym na rysunku jako "B". Wciśnij osłonę igły do góry w kierunku pokazanym na rysunku jako "C" tak, aby igła zablokowała się w pozycji końcówki.

10. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE LEPSZEGO DZIAŁANIA

(10.1.) Podczas otwierania lub zamykania pokrywy gramofonu, należy obchodzić się z nią delikatnie, przesuwając ją do środka bądź w równym stopniu po obu stronach.

(10.2.) Nie dotykaj igły palcami; unikaj przeskakiwania igłą po talerzu krawędzi płyty.

(10.3.) Często czyścić końcówkę igły za pomocą miękkiej szczotki, wyłącznie ruchem w przód i w tył. Jeśli używasz płynu do czyszczenia igieł, używaj go bardzo oszczędnie. Pokrywę i obudowę gramofonu czyść delikatnie miękką szmatką. Do czyszczenia talerza obrotowego i pokrywy używaj tylko niewielkiej ilości łagodnego detergentu.

(10.4.) Przed przemieszczeniem gramofonu zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego i przymocuj ramię gramofonu na wsporniku za pomocą blokady.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

( Gniazdo USB (interfejs USB)

( Osłona z przezroczystego plastiku

( Przekładnia pasowa, półautomatyczne ramię gramofonu, wkładka gramofonowa z igłą, adapter na single 45

( Waga / rozmiar: 1 KG / (D) 33,0 x (Š) 25,5 x (W) 8,0 cm

Do ładowania podłączyć urządzenie oryginalnym kablem ładowania* (* w zestawie) do portu USB komputera lub poprzez zasilacz** (** nie dołączony do zestawu) do gniazda sieciowego.

Zawartość opakowania: Konwerter cyfrowy płyt długogrających TX–43, Kabel ładowania USB, Instrukcja obsługi

Wskazówki dotyczące ochrony środowiska: Materiały opakowania utworzono z surowców wtórnych imożna poddać je recyklingowi. Nie usuwać starych urządzeń ani baterii z odpadami  gospodarstwa domowego. Czyszczenie: Chronić urządzenie przed skażeniem i zanieczyszczeniami. Czyścić urządzenie wyłącznie miękką szmatką lub ścierką, nie używać materiałów szorstkich ani ścierających. NIE używać rozpuszczalników ani żrących środków czyszczących. Dokładnie wytrzeć urządzenie po czyszczeniu.

Dystrybutor: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Niemcy

# Text boxes

Kaseta z igłą

Igła

Osłona igły

Sworznie prowadzące (wewnętrzne)