Difusor de fragancia con LED TG-24

Manual de instrucciones

Lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el modelo. Guarde las instrucciones para futuras consultas

| Aspectos destacados - Aromatizadas con humidificación ultrasónica - Adecuado para aceites esenciales - 7 luces LED de colores cambiantes Nebulizazión posible con luz y sin luz - Virtualmente silencioso: se puede usar también en dormitorios y habitaciones infantiles - Capacidad del depósito: 100 ml - Apagado automático cuando se vacía el depósito - Funcionamiento fácil y limpieza más fácil aún - Ahorro energético: Solo 7,3 vatios - Funcionamiento muy seguro gracias al bajo voltaje de 24 voltios | Datos técnicos - Potencia de entrada/salida: 100-240V CA - 50/60Hz / 24V 500mA CC - Longitud de cable: aprox. 150 cm - Consumo eléctrico: 7,3 W - Frecuencia de ultrasonidos: Vibración ultrasónica a aprox. 2,4MHz - Material: PP - Capacidad del depósito de agua: 100 ml - Modo neblina: Modo neblina por intervalos / modo neblina continuo - Tiempo de funcionamiento en modo neblina por intervalos: 8 - 10 horas - Tiempo de funcionamiento en modo neblina continuo: 4-6 horas - Modo de 7 LED de colores: Cambio de color automático / Monocromo / Apagado - Tamaño: 105mm (diámetro) x 140mm (altura) - Peso: aprox. 200 g |
| --- | --- |

Contenido

Difusor de fragancia con LED TG-24 - Adaptador de alimentación - Taza de medida - Manual de instrucciones

Este difusor de fragancia usa ondas ultrasónicas para vaporizar instantáneamente agua y aceite esencial del depósito, para producir una neblina de fragancia fresca y seca.

FUNCIONAMIENTO

- Gire la cubierta en sentido antihorario, luego quite la cubierta. Fig. 1

- Conecte el adaptador de CA en la toma de CC de la base. Fig. 2

- Use la taza de medida para añadir agua al depósito. (No supere el máx. de 100ml. No añada agua cuando el producto esté en funcionamiento. No use agua a alta temperatura)

- Añada aceites aromáticos al depósito de agua (0,1ml-0,15ml de aceite por 100ml de agua). Fig. 3

- Instale la cubierta y luego gire la cubierta en sentido horario. (Mantenga la abertura de neblina en el mismo sentido que el botón de luz/neblina. La cubierta se debe poner antes de poner el producto en funcionamiento. Fig. 4

- Conecte el adaptador de CA con una toma de suministro de alimentación.

- Primero, pulse el botón de luz, hay 7 colores que cambian automáticamente. Segundo, hay dos modos de brillo para elegir para cada uno de los 7 colores. Fig. 5

- Mantenga pulsado el botón de luz más de 2s, la luz se apagará. La luz puede funcionar sola con la neblina apagada.

- Primera pulsación del botón de neblina, el indicador se muestra VERDE en modo de neblina en intervalos de manera predeterminada (funciona 30s, se para 30s, se repite).

Segunda pulsación, el indicador se muestra ROJO en modo de neblina continuo.

Tercera pulsación, la MIST (NEBLINA) se apaga. Fig. 6

10.	Si no se usa durante mucho tiempo, vacíe el agua del depósito y guárdelo en un lugar seco.

- De manera predeterminada el estado del producto es inactivo cuando se enciende.

- El producto se apagará automáticamente cuando queda poca agua, incluso con el modo de neblina encendido.

- La luz se puede apagar automáticamente junto con la neblina cuando se establece el temporizador.

ATENCIÓN

- La cantidad e intensidad de neblina producida variará, pero esto no es inusual y no debería considerarse como un fallo.

- Factores que afectan a esto incluyen el tipo de agua, la humedad, la temperatura y corrientes de aire.

- Si no hay agua en el depósito, pulsar MIST (NEBLINA) provocará que la unidad "pite" 3 veces para recordarle que debe añadir agua. La unidad no funcionará sin agua.

- En este producto solo se puede usar aceite esencial 100% natural. Los que contienen fragancia química, especias o impurezas provocarán un mal funcionamiento. Use 3-5 gotas por cada 100ml de agua. Demasiado aceite obstruirá el sistema y provocarán un mal funcionamiento. Limpie la unidad según las instrucciones de funcionamiento, antes de cambiar para usar un nuevo tipo de aceite esencial.

FUGAS ACCIDENTALES

En caso de que la unida sea golpeada o se vuelque al usarla, siga los siguientes pasos para evitar un mal funcionamiento.

- Desenchufe la unidad y quite la cubierta.

- Tire el agua restante del depósito de agua.

- Sacuda suavemente la unidad para vaciar el agua que quede dentro del mecanismo, luego deje que se seque durante al menos 24 horas.

MANTENIMIENTO

Tras usarla 5-6 veces, o 2-3 días, limpie el producto de la siguiente manera.

- Desenchufe la unidad de la red eléctrica y quite la cubierta.

- La parte interna de la cubierta se puede desarmar para limpiarla.

Instale la parte interna en su sitio para que no se pierda tras limpiarla.

- Vierta el agua sobrante del "DRAIN SIDE (LADO DE VACIADO)" del depósito.

- Desenchufe el cable de alimentación de la base de la unidad.

- Ponga 1 cucharada de ácido cítrico en el depósito de agua, añada justo menos de 100ml de agua templada  (hasta 70℃)

- Deje 5 minutes, y luego vacíe la solución del "DRAIN SIDE (LADO DE VACIADO)" del depósito.

- Estregue con un trapo blando. Evite la zona de la placa de vibración ultrasónica, que se puede limpiar suavemente con un bastoncillo de algodón.

Nunca use otros ácidos, encimas o detergentes, ya que podrían generar gas venenoso o provocar un mal funcionamiento.

La cubierta tiene una cubierta interior que también se puede quitar para limpiarla.

- Tire del agarre indicado en el diagrama para soltarla.

- Tras limpiar la cubierta interna, recoloque el agarre de sujeción, y presione la cubierta interior y la exterior hasta oír un "clic".

PRECAUCIONES

Compruebe los siguientes puntos para evitar un mal funcionamiento de la unidad.

- No llene con más de 100ML "MAX".

- No encienda si el depósito está vacío.

- No toque la placa de vibración ultrasónica.

- Limpie con regularidad según las instrucciones de mantenimiento para evitar un mal funcionamiento.

- Desenchufe siempre de la fuente de alimentación antes de realizar el mantenimiento.

- Por motivos de higiene, tras un uso, tire el agua sobrante por el "DRAIN SIDE (LADO DE VACIADO)" del depósito, y estregue con un trapo suave seco.

- Los aceites esenciales se pueden manchar. En caso de derrame sobre los contactos, estregue con un trapo suave.

- Use únicamente la taza de medida suministrada para añadir agua al depósito. Nunca llene directamente con el tapón.

- No permita que sople directamente sobre mobiliario, ropas, paredes, etc.

- Mantenga alejado de la luz solar directa, fuentes de calor y aires acondicionados o ventiladores.

- Manténgalo en una superficie plana estable, no lo ponga sobre una alfombra, edredón o zona inestable.

- Manténgalo alejado de equipos eléctricos, tales como equipos de TV y audio.

- No incline el producto ya que podría provocar que entrara agua en el mecanismo y funcione mal.

- No use el producto continuamente sin interrupción, cuando el producto se apague automáticamente espere 60 minutos ante de reiniciarlo para evitar dañar la placa ultrasónica.

- Use únicamente agua del grifo, no use agua mineral, agua con gas, etc.

- La cantidad e intensidad de neblina producida variará, pero esto no es inusual y no debería considerarse como un fallo.

Factores que afectan a esto incluyen el tipo de agua, la humedad, la temperatura y corrientes de aire.

- Nunca mueva el producto mientras está funcionando.

- No toque el producto con las manos mojadas.

- Mantenga el producto fuera del alcance de niños y mascotas. Además, debe supervisar que lo niños no jueguen con el producto. E aparato no debe ser utilizado por niños ni personas con discapacidad física, sensorial o mental, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les supervise o les dé instrucciones.

- Mantenga el cable alejado de pasillos, y que no quede forzado en ningún punto.

- Si se detecta humo u olor a quemado, desenchufe inmediatamente.

BÚSQUEDA DE FALLOS

Consulte la siguiente tabla en caso de que el producto funcione de manera anómala

| Síntoma | Causa posible | Solución |
| --- | --- | --- |
| No encienda y apague continuamente | ¿Hay suficiente agua en el depósito? ¿Está conectado correctamente el cable de alimentación? | Añada agua al depósito Desconecte, compruebe los cables y vuelva a conectar con cuidado. |
| No hay neblina o es anómala | ¿No ha suficiente agua? ¿Demasiada agua? ¿Suciedad en la placa ultrasónica? ¿Cubierta y cubierta interna no correctamente instaladas? ¿Suciedad en la entrada de succión de aire en la parte inferior de la base? | Añada la cantidad adecuada de agua al depósito. El agua nunca debe superar la línea de 100ML (MAX). Consulte las instrucciones de mantenimiento. Retire y vuelva a instalar correctamente, para que los vapores se liberen libremente. Limpie la suciedad de la entrada de succión de aire. Un flujo de aire restringido afectará a la neblina. |
| Fugas de agua desde el producto. | ¿Cubierta y cubierta interna no correctamente instaladas? ¿Se ha volcado la unidad? ¿Baja temperatura o alta humedad? | Retire y vuelva a instalar correctamente, para que los vapores se liberen libremente. Siga las instrucciones de fugas accidentales. En esta condiciones, la neblina se puede condensar rápidamente formando gotitas de agua. |

Notas sobre seguridad: Mantenga el embalaje alejado de los niños. Peligro de asfixia.

Si padece una enfermedad respiratoria o pulmonar grave, consulte a su doctor antes de usar el dispositivo.

Si empieza a  sentirse mal cuando el dispositivo está funcionando, deje de usarlo inmediatamente, 
apague el dispositivo y ventile la habitación.

Como con cada  dispositivo eléctrico, use este dispositivo con cuidado y cautela, para evitar el riesgo de descarga eléctrica.

-	Use únicamente este dispositivo con el voltaje especificado en el dispositivo

- Nunca lo use si muestra signos visibles de daños

- No use este dispositivo durante una tormenta de truenos

-	En caso de defectos o fallos de funcionamiento, apague inmediatamente el dispositivo y desconéctelo de la toma de red eléctrica. No tire del cable de red o del dispositivo para desconectar el adaptador de red de la toma. Nunca sostenga ni lleve el dispositivo por el cable de red eléctrica.

-	Use únicamente el dispositivo en habitaciones secas (p. ej. Nunca en el baño)

-	Nunca coja un dispositivo que se haya sumergido en agua. Desconecte el adaptador de red inmediatamente.

-	No deje que el dispositivo se caiga ni lo someta a impactos.

-	No pince ni pellizque el cable de red.

-	Asegúrese de que el cable de red y el adaptador de red no entren en contacto con 
agua, vapor u otros líquidos.

Consejos de protección del medioambiente: Los materiales de embalaje son materias primas y se pueden reciclar.

No elimine dispositivos  viejos ni baterías junto con los residuos domésticos.

Limpieza: Proteja el dispositivo contra la contaminación y la polución.

Limpie el  dispositivo solo con un paño suave o similar, evitando utilizar materiales rugosos o de grano grueso.

No utilice  disolventes  ni otros productos de  limpieza agresivos. Pase un paño por el dispositivo después de limpiarlo.

Distribuidor: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Alemania la declaración de conformidad de  este dispositivo se encuentra en: www.technaxx.de/ (en la barra inferior“Konformitatserkiarung”)

# Text boxes

CUBIERTA

LUZ

NEBLINA

ENTRADA DE AIRE

SALIDA DE DRENAJE

DEPÓSITO DE AGUA

SALIDA DE AIRE

BASE

TOMA DE CC

SALIDA

SALIDA

SALIDA DE AIRE