Diffuseur d'arôme à LED TG-24

Mode d’emploi

Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le modèle. Conservez les consignes pour pouvoir vous y référer ultérieurement

| Caractéristiques - l'aromatisation avec technologie d'humidification ultrasonique - Adapté aux huiles essentielles - Eclairage à LED changeant de 7 couleurs Nébulisation possible avec et sans lumière - Pratiquement silencieux : utilisable aussi dans la chambre et les chambres d'enfants - Capacité du réservoir : 100 ml - Arrêt automatique avec réservoir vide - Facilité d'utilisation et nettoyage facile - Econome en énergie : Seulement 7,3 watts - Haute sécurité de fonctionnement grâce aux 24 volts basse tension | Données techniques - Entrée/sortie d'alimentation : CA100-240V 50/60Hz/ CC 24V 500 mA - Longueur du câble : env. 150 cm - Consommation électrique : 7,3 W - Fréquence ultrasonique : Vibration ultrasonique à env. 2,4 MHz - Matériau : PP - Capacité du réservoir d'eau : 100 ml - Mode brumisation : Mode de brumisation par intervalle/mode de brumisation en continu - Durée en de fonctionnement en mode de brumisation par intervalle : 8 - 10 heures - Durée de fonctionnement en mode brumisation en continu 4 - 6 heures - Mode LED 7 couleurs : Changement de couleur automatique/monochrome/désactivé - Dimensions : 105 mm (diamètre) x 140 mm (hauteur) - Poids : env. 200 g |
| --- | --- |

Contenu

Diffuseur d'arôme TG-24 à LED - Adaptateur secteur - Gobelet doseur - Mode d'emploi

- Ce diffuseur d'arôme utilise des ondes ultrasoniques pour vaporiser instantanément l'eau et l'huile essentielle du réservoir, pour produire une brume fraîche, sèche et parfumée.

FONCTIONNEMENT

- Faites tourner le couvercle dans le sens antihoraire, puis enlevez le couvercle. Fig. 1

- Raccordez l'adaptateur CA à la prise CC de la base. Fig.2

- Utilisez le gobelet doseur pour ajouter de l'eau dans le réservoir. (Ne dépassez pas le repère max 100 ml. N'ajoutez pas d'eau lorsque le produit est activé. N'utilisez pas d'eau à haute température.)

- Ajouter des huiles aromatiques dans le réservoir d'eau (0,1 ml - 0,15 ml d'huile pour 100 m d'eau). Fig. 3

- Installez le couvercle puis tournez-le dans le sens horaire. (Maintenez le port de brumisation dans le même sens au niveau du bouton de brumisation/lumière. Le couvercle doit être placé sur le produit avant l'utilisation). Fig. 4

- Branchez l'adaptateur CA à la prise d'alimentation secteur.

- A la première pression sur le bouton d'éclairage, il y a 7 couleurs qui changent automatiquement. A la deuxième pression, il y a deux modes de luminosité au choix pour chacune des 7 couleurs. Fig. 5

- Appuyez longuement sur le bouton lumineux pendant plus 2 s, la lumière s'éteindra. La lumière peut fonctionner seul quand la brumisation est désactivée.

- Appuyez d'abord sur le bouton Mist (Brumisation), l'indicateur devient VERT en mode de brumisation par intervalle par défaut (cycle de fonctionnement 30 s, arrêt 30 s, redémarrage du cycle).

Deuxième pression, l’indicateur devient ROUGE en mode de brumisation en continu.

Troisième pression, MIST (BRUMISATION) s'éteint. Fig. 6

10.	Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, videz l'eau du réservoir et conservez-le dans un endroit sec.

- Le produit est désactivé par défaut lorsque l'alimentation est branchée.

- Le produit s'éteint automatiquement si le réservoir d'eau est vide, même si le brumisateur est « activé ».

- La lumière peut être désactivée automatiquement en même temps que le brumisateur lorsque la minuterie est réglée.

ATTENTION

- La quantité et l'intensité de brumisation produite varient, mais ce n'est pas inhabituel et ne doit pas être considéré comme une panne.

- Les facteurs qui affectent la quantité et l'intensité de brumisation comprennent le type d'eau, l'humidité, la température et les courants d'air.

- S'il n'y a pas d'eau dans le réservoir, en appuyant sur MIST (BRUMISATION), l'appareil émettre un « Bip » 3 fois pour vous rappeler d'ajouter de l'eau. L'appareil ne fonctionnera pas sans eau.

- Seul de l'huile 100% essentielle naturelle peut être utilisée dans ce produit. Celles qui contiennent un parfum chimique, des épices ou des impuretés provoqueront un dysfonctionnement. Utiliser 3-5 gouttes pour 100 ml d'eau à la fois. Une trop grand quantité d'huile obstruera le système et provoquera un dysfonctionnement. Nettoyez l'appareil selon les consignes d'entretien avant de verser un nouveau type d'huile essentielle.

FUITES ACCIDENTELLES

Si l'appareil est renversé ou bascule pendant l'utilisation, suivez les étapes ci-dessous pour éviter un dysfonctionnement.

- Débranchez l'appareil et retirez le couvercle.

- Déversez toute l'eau restante hors du réservoir d'eau.

- Secouez délicatement l'appareil pour vidanger l'eau de l'intérieur du mécanisme, puis laissez-le sécher pendant au moins 24 heures.

ENTRETIEN

Après 5 ou 6 utilisations ou, tous les 2 à 3 jours, nettoyez le produit comme suit :

- Débranchez l'appareil de l'alimentation secteur et retirez le couvercle.

- La partie intérieure du couvercle peut être démontée et nettoyée.

Installez la partie intérieure pour assurer l'étanchéité après le nettoyage.

- Déversez toute l'eau restante du « CÔTÉ PURGE » du réservoir.

- Débranchez le cordon d’alimentation de la base de l’appareil.

- Mettez 1 cuillère à soupe d'acide citrique dans le réservoir d'eau, versez un peu moins de 100 ml d'eau tiède (jusqu'à 70° C)

- Laissez agir 5 minutes, puis videz la solution par le « CÔTÉ PURGE » du réservoir.

- Essuyez avec un chiffon un doux. Évitez la zone de plaque de vibration ultrasonique, qui peut être nettoyée délicatement avec un coton-tige.

N'utilisez jamais d'acides, d'enzymes ou d'autres détergents, car cela risquerait de provoquer des gaz toxiques ou de causer un dysfonctionnement.

Le couvercle a un couvercle intérieur qui peut également être enlevé et nettoyé.

- Tirez la poignée comme indiqué dans le diagramme pour déverrouiller.

- Après avoir nettoyé le couvercle intérieur, replacer en tenant la poignée et en appuyant sur le couvercle intérieur et le couvercle extérieur jusqu'à ce qu'un « clic » soit entendu.

PRÉCAUTIONS

Vérifiez les points ci-dessous pour éviter le dysfonctionnement de l'appareil.

- Ne remplissez pas au-delà de la limite « MAX » de 100 ml à chaque fois.

- Ne pas mettre sous tension lorsque le réservoir est vide.

- Ne touchez pas la plaque de vibration ultrasonique.

- Nettoyez régulièrement selon les instructions d’entretien afin d’éviter un mauvais fonctionnement.

- Débranchez toujours l'alimentation avant l'entretien.

- Pour des raisons d'hygiène, après utilisation, déversez l'eau restante du « CÔTÉ PURGE », du réservoir et essuyez avec un chiffon sec propre.

- Les huiles essentielles peuvent tacher. En cas de déversement et de tache, essuyez avec un chiffon doux.

- Utilisez uniquement le gobelet doseur fourni pour verser de l'eau dans le réservoir. Ne remplissez jamais directement du robinet.

- Ne dirigez pas le brumisateur directement sur les meubles, les vêtements, les murs etc.

- Tenir à l'écart des sources directes de chaleur de soleil et des climatiseurs ou des ventilateurs.

- Placez toujours sur une surface plane et stable, et ne placez pas sur un tapis, une couette ou une zone instable.

- Tenir à l'écart d'équipements électroniques, comme la télévision, et d'équipements audio.

- Ne pas renverser l'appareil car de l'eau risque de pénétrer dans le mécanisme et provoquer un dysfonctionnement.

- Ne pas utiliser l'appareil en continu sans interruption, après qu'il se soit éteint au automatiquement ; attendez 60 minutes avant de le redémarrer pour éviter d'endommager la plaque ultrasonique.

- Utiliser de l'eau du robinet seulement ; n'utilisez pas d'eau minérale, de l'eau pétillante etc.

- La quantité et l'intensité de brumisation produite varient, mais ce n'est pas inhabituel et ne doit pas être considéré comme une panne.

Les facteurs qui affectent la quantité et l'intensité de brumisation comprennent le type d'eau, l'humidité, la température et les courants d'air.

- Ne déplacez jamais l'appareil s'il fonctionne.

- Ne touchez aucune partie du produit avec les mains mouillées.

- Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Par ailleurs, les enfants même surveillés ne doivent pas jouer avec l'appareil. L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou n'ayant pas d'expérience et de connaissances suffisantes, à moins d'être supervisés ou d'avoir reçu les instructions pour le faire.

- Éloignez le cordon des voies de passage et ne tirez pas dessus avec force à n'importe quel point.

- Si de la fumée ou une odeur de brûlé est détectée, débranchez immédiatement.

DÉPANNAGE

Consultez le tableau ci-dessous en cas de mauvais fonctionnement du produit

| Symptôme | Cause possible | Solution |
| --- | --- | --- |
| Ne pas activer ou désactiver inopinément | Y a-t-il assez d'eau dans le réservoir ? Le cordon d'alimentation est-il correctement branché ? | Ajoutez de l’eau dans le réservoir Débranchez, contrôlez les câbles et rebranchez soigneusement. |
| Aucune brumisation ou brumisation anormale | Pas assez d'eau ? Trop d'eau ? Plaque ultrasonique encrassée ? Couvercle et couvercle interne ne sont pas installés correctement ? Le port d'aspiration d'air sur le dessous de la du socle est encrassé ? | Ajoutez la quantité d'eau adéquate dans le réservoir. Ne jamais verser au-delà du repère de 100 ml (MAX). Reportez-vous aux instructions d'entretien. Retirer et réinstaller correctement, afin que les vapeurs puissent être diffusées librement. Nettoyez toute la toute poussière du port d'aspiration d'air. Un débit d'air restreint affectera la brumisation. |
| Fuite d'eau du produit | Couvercle et couvercle interne ne sont pas installés correctement ? L'appareil a-t-il été renversé ? Basse température ou humidité élevée ? | Retirez et réinstallez correctement afin que les vapeurs puissent être diffusées librement. Suivez les consignes en cas de fuite accidentelle. Dans ces conditions, la brumisation peut se condenser rapidement en gouttelettes d'eau. |

Consignes de sécurité : Tenir le matériel d’emballage hors de portée des enfants ! Risque de suffocation !

Si vous souffrez d'une grave maladie respiratoire ou pulmonaire, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil.

Si vous commencez à sentir mal alors que l’appareil fonctionne, cessez de l’utiliser immédiatement,
éteignez l’appareil et aérez la pièce.

Comme pour tout appareil électrique, utilisez cet appareil avec précaution et prudence, afin d’éviter les risques d'électrocution.

-	Utilisez uniquement cet appareil avec la tension indiquée sur l'appareil

- Ne jamais utiliser l'appareil s'il présente des signes visibles de dégâts

- Ne pas utiliser cet appareil pendant un orage

-	En cas de défauts ou de pannes de fonctionnement, éteignez immédiatement l'appareil et débranchez l'appareil de la prise secteur. Ne tirez pas sur le câble d'alimentation ou sur l'appareil pour débrancher l'adaptateur secteur de la prise. Ne portez et ne transportez jamais l'appareil par le câble d'alimentation.

-	Utilisez uniquement l'appareil dans des pièces sèches (par exemple, jamais dans une salle de bain)

-	Ne jamais essayer de saisir un appareil qui a été submergé dans l'eau. Débranchez l'adaptateur secteur immédiatement.

-	Ne faites pas tomber l'appareil et ne le cognez pas.

-		Ne pincez pas et ne pliez pas le câble d'alimentation.

-	Veillez à ce que le câble d'alimentation et l'adaptateur secteur ne soient pas en contact 
avec de l'eau, de la vapeur ou d'autres liquides.

Conseils pour la protection de l’environnement : Les matériaux d'emballage sont en matières premières recyclables.

Ne jetez pas des appareils ou piles usagées avec les ordures ménagères.

Nettoyage : Protégez l'appareil de la saleté et de la pollution.

Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux ou un linge, n'utilisez pas de matériau rugueux ou grossier.

N'utilisez pas de solvant ni d'autre nettoyant agressif. Après nettoyage, essuyez soigneusement l'appareil.

Distributeur : Technaxx Deutschland GmbH & Co.kg, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a .M. Allemagne. La déclaration de conformité pour cet appareil est disponible sur : www.Technaxx.de/(dans la barre inférieure « Konformitatserkiarung »)

# Text boxes

COURVERCLE

BRUMISATIONE

LUMIÈRE

ADMISSION D’AIR

SORTIE DE PURGE

SORTIE D’AIR

RÉSERVOIR D’EAU

SOCLE

PRISE CC

SORTIE

SORTIE

SORTIE D’AIR