Diffusore di Aromi a LED TG-24

Manuale di istruzioni

Leggere attentamente le istruzioni prima di usare il dispositivo. Conservare le istruzioni per riferimento futuro

| Caratteristiche principali - Aromatizzato con umidificazione ad ultrasuoni - Adatto per oli essenziali - Luce led cangiante con 7 colori Nebulizzazione possibile con luce e senza luce - Praticamente silenzioso: si può utilizzare anche in camera da letto e nelle stanze dei bambini - Capacità del serbatoio: 100 ml - Spegnimento automatico con serbatoio vuoto - Semplicità di funzionamento e facile pulizia - Risparmio energetico: Solo 7.3 watt - Elevata sicurezza di funzionamento grazie alla bassa tensione (24 volt) | Dati tecnici - Alimentazione/uscita: AC 100-240 V 50/60 Hz / DC 24 V 500 mA - Lunghezza del cavo: circa 150 cm - Consumo elettrico: 7,3 W - Frequenza ultrasuoni: Vibrazioni ultrasoniche a circa 2,4 MHz - Materiale: PP - Capacità del serbatoio dell’acqua: 100 ml - Modalità Nebbia: Modalità nebbia a intervalli / modalità nebbia continua - Durata di funzionamento in modalità a intervalli: 8 - 10 ore - Durata di funzionamento in modalità continua: 4 - 6 ore - Modalità luce LED con 7 colori: Cambiamento colore automatico / Monocromatico / Off - Dimensioni: 105 mm (diametro) x 140 mm (altezza) - Peso: ca. 200 g |
| --- | --- |

Contenuto

- Diffusore Aromi a LED TG-24 - Telecomando Alimentatore - Misurino - Manuale di istruzioni

Questo diffusore di aromi utilizza onde ultrasoniche per vaporizzare istantaneamente l’acqua o l'olio essenziale nel serbatoio, per la produzione di una nebbia fresca, asciutta e profumata.

FUNZIONAMENTO

- Ruotare il coperchio in senso antiorario, quindi rimuoverlo. Fig. 1

- Collegare l’alimentatore AC alla presa DC della base. Fig. 2

- Utilizzare il misurino per aggiungere acqua nel serbatoio. (Non superare i 100 ml. Non aggiungere acqua quando il prodotto è in funzione. Non utilizzare acqua ad alta temperatura).

- Aggiungere olio aromatico nel serbatoio dell'acqua (0,1ml - 0,15 ml di olio per 100 ml di acqua). Fig. 3

- Montare il coperchio, quindi ruotarlo in senso orario. (Tenere l’uscita della nebbia nella stessa direzione del pulsante luce/nebbia. Il coperchio deve essere montato sul prodotto prima dell'uso). Fig. 4

- Collegare l'adattatore AC con la presa di alimentazione dell'utenza domestica.

- Alla prima pressione del pulsante luce, 7 colori cambiano automaticamente. Alla seconda pressione, vi sono due modalità di illuminazione da scegliere per ognuno dei 7 colori. Fig. 5

- Premere il pulsante della luce per oltre 2 s, la luce si spegne. La luce può funzionare da sola quando la nebbia è spenta.

- Alla prima pressione del pulsante della nebbia, la spia si accende di VERDE nella modalità nebbia a intervalli come impostazione predefinita (30 s, interruzione di 30 s, ripetizione del ciclo).

Alla seconda pressione, la spia si accende di ROSSO in modalità di nebbia continua.

Alla terza pressione, la MIST(NEBBIA) si spegne. Fig. 6

10.	Se non si utilizza il dispositivo per un lungo periodo di tempo, scaricare l'acqua nel serbatoio e conservare l’unità in un luogo asciutto.

- Per impostazione predefinita, il prodotto è spento quando è alimentato.

- Il prodotto si spegnerà automaticamente in mancanza di acqua, anche se la modalità nebbia è "on".

- La luce può essere spenta automaticamente insieme con la nebbia quando scade il tempo impostato sul timer.

ATTENZIONE

- La quantità e l'intensità della nebbia prodotta può variare, tuttavia ciò non è inusuale e non va considerato come un guasto.

- I fattori che hanno un’influenza comprendono il tipo di acqua, l’umidità, la temperatura e le correnti d'aria.

- Se non c'è acqua nel serbatoio, premendo il tasto MIST(NEBBIA) farà sì che l'unità emetta un "bip" 3 volte per ricordare di rabboccare il serbatoio. L'unità non funziona senza acqua.

- Solo olio essenziale naturale al 100% può essere utilizzato in questo prodotto. Quelli contenenti fragranze chimiche, spezie o impurità causeranno malfunzionamenti. Utilizzare 3-5 gocce alla volta per ogni 100 ml di acqua. Una quantità eccessiva di olio intasa il sistema e causa malfunzionamenti. Pulire l'apparecchio secondo le istruzioni di manutenzione prima di cambiare il tipo di olio essenziale.

FUORIUSCITA ACCIDENTALE

Nel caso che l’unità venga rovesciata o capovolta durante l'utilizzo, procedere come indicato di seguito per evitare malfunzionamenti.

- Scollegare l’unità e rimuovere il coperchio.

- Rimuovere l’acqua residua dal serbatoio.

- Agitare l'unità delicatamente per scaricare l'acqua all'interno del meccanismo, quindi lasciarla asciugare per almeno 24 ore.

MANUTENZIONE

Dopo averlo utilizzato 5 o 6 volte, oppure dopo 2 o 3 giorni, pulire il prodotto come segue:

- Scollegare l’unità dalla rete elettrica e rimuovere il coperchio.

- La parte interna del coperchio può essere smontata per la pulizia.

Dopo la pulizia si prega di rimontare la parte interna per non avere perdite.

- Rimuovere l'acqua residua dal "LATO DI SCARICO” del serbatoio.

- Scollegare il cavo dalla base dell'unità.

- Versare 1 cucchiaio di acido citrico nel serbatoio dell'acqua, aggiungere appena sotto 100 ml di acqua calda (70℃ max.)

- Lasciare per 5 minuti, poi scolare la soluzione dal "LATO DI SCARICO" del serbatoio.

- Pulire con un panno morbido. Evitare la superficie della piastra vibrante a ultrasuoni, che può essere pulita delicatamente con un batuffolo di cotone.

Non utilizzare mai altri acidi, enzimi o detergenti, in quanto ciò potrebbe rischiare di creare gas velenosi o causare malfunzionamenti.

Il coperchio ha una copertura interna che può essere rimossa per la pulizia.

- Tirare la presa come indicato nello schema per rilasciare.

- Dopo aver pulito la copertura interna, rimontarla tenendo la presa, e premendo il coperchio interno e quello esterno fino a sentire un "clic".

PRECAUZIONI

Si prega di seguire le indicazioni fornite di seguito per evitare problemi di funzionamento dell'apparecchio.

- Non riempire mai oltre il livello "MAX" (100 ml).

- Non accendere l’alimentazione quando il serbatoio è vuoto.

- Non toccare la piastra vibrante ad ultrasuoni.

- Effettuare una regolare pulizia come da istruzioni di manutenzione per evitare malfunzionamenti.

- Scollegare sempre il dispositivo dall'alimentazione elettrica prima della manutenzione.

- Per motivi di igiene, dopo l'utilizzo, svuotare l’acqua residua dal "LATO DI SCARICO" del serbatoio e pulire con un panno asciutto e pulito.

- Gli oli essenziali possono macchiare. In caso di fuoriuscita o contatto, pulire con un panno morbido.

- Utilizzare solo il misurino in dotazione per aggiungere acqua al serbatoio. Non riempire mai direttamente dal rubinetto.

- Non lasciate che la nebbia venga emessa direttamente su mobili, abbigliamento, pareti, ecc.

- Tenere il dispositivo lontano da luce solare diretta, fonti di calore, condizionatori o ventilatori.

- Mantenerlo sempre su una superficie piana e stabile, non appoggiare su tappeti, piumini o superfici instabili.

- Tenerlo lontano da apparecchiature elettroniche, come TV e dispositivi audio.

- Non inclinare il prodotto, ciò potrebbe far entrare l'acqua nel meccanismo e causare malfunzionamenti.

- Non utilizzare il prodotto senza interruzione. Dopo che l'alimentazione del prodotto si spegne automaticamente, attendere 60 minuti prima del riavvio per evitare danni alla piastra ad ultrasuoni.

- Utilizzare solo acqua di rubinetto, non utilizzare acqua minerale, acqua frizzante etc.

- La quantità e l'intensità della nebbia prodotta può variare, tuttavia ciò non è inusuale e non va considerato come un guasto.

I fattori che hanno un’influenza comprendono il tipo di acqua, l’umidità, la temperatura e le correnti d'aria.

- Non spostare mai il prodotto durante l’utilizzo.

- Non toccare alcuna parte del prodotto con le mani bagnate.

- Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Inoltre, i bambini vanno sorvegliati per evitare che giochino con il prodotto. Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano controllati o istruiti all'uso.

- Tenere il cavo lontano dai percorsi e non tirarlo mai con forza.

- Se viene rilevato fumo o odore di bruciato, scollegare immediatamente.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Si prega di fare riferimento alla tabella qui sotto nel caso in cui il prodotto funzioni in modo anomalo

| Sintomo | Possibile causa | Soluzione |
| --- | --- | --- |
| Non si accende, si spegne in anticipo | C'è abbastanza acqua nel serbatoio? Il cavo di alimentazione è collegato correttamente? | Aggiungere acqua al serbatoio Staccare e controllare i cavi e ricollegarli con attenzione. |
| Nessuna nebbia o nebbia anormale | C’è abbastanza acqua? Troppa acqua? Sporcizia sulla piastra ad ultrasuoni? Il coperchio e la copertura interna sono installati correttamente? Sporcizia nella porta di aspirazione dell'aria sulla parte inferiore della base? | Aggiungere la giusta quantità di acqua nel serbatoio. Il livello dell’acqua non deve mai superare la linea dei 150 ml (MAX). Si prega di fare riferimento alle istruzioni di manutenzione. Rimuovere e reinstallare correttamente, in modo che i vapori possano essere rilasciati liberamente. Pulire la porta di aspirazione dell'aria dalla polvere. Un flusso d'aria limitato limiterà la nebbia. |
| Perdite d'acqua dal prodotto | Il coperchio e la copertura interna sono installati correttamente? L'unità è stata rovesciata? Bassa temperatura o umidità elevata? | Rimuovere e reinstallare correttamente, in modo che i vapori possano essere rilasciati liberamente. Seguire le istruzioni sulla dispersione accidentale. In queste condizioni, la nebbia può condensarsi rapidamente in gocce d'acqua. |

Note sulla sicurezza: Tenere il materiale di imballaggio lontano dai bambini! Rischio di soffocamento!

Se si soffre di una malattia respiratoria o polmonare grave, consultare il proprio medico prima di utilizzare il dispositivo.

Se si inizia a sentirsi poco bene mentre il dispositivo è in uso, interrompere immediatamente l’utilizzo, spegnere e ventilare la stanza.

Come per ogni apparecchio elettrico, utilizzare questo dispositivo con attenzione e cautela, al fine di evitare rischi dovuti a scosse elettriche.

-	Utilizzare questo dispositivo solo con la tensione specificata sul dispositivo

- Non utilizzare mai il dispositivo se presenta danni visibili

- Non utilizzare questo dispositivo durante un temporale

- Nel caso di difetti o anomalie di funzionamento, spegnere immediatamente il dispositivo e scollegarlo dalla presa di corrente. Non tirare il cavo di alimentazione o il dispositivo per scollegare l'alimentatore dalla presa. Non tenere o trasportare il dispositivo dal cavo di alimentazione.

- Utilizzare il dispositivo soltanto in ambienti asciutti (ad esempio mai in bagno)

- Non toccare mai un dispositivo che è stato immerso in acqua. Scollegare immediatamente l'alimentatore.

- Non far cadere il dispositivo e non sottoporlo a impatti.

- Non bloccare o stringere il cavo di alimentazione.

- Assicurarsi che l'adattatore e il cavo di alimentazione non vengano a contatto con acqua, vapore o altri liquidi.

Suggerimenti per la protezione dell'ambiente: I materiali della confezione possono essere riciclati

Non smaltire vecchi dispositivi o batterie nei rifiuti domestici.

Pulizia: Proteggere l'apparecchio dalla contaminazione e dall’inquinamento.

Pulire l'apparecchio solo con un panno morbido, evitare di utilizzare materiali grezzi o grossolani.

Non utilizzare solventi o altri detergenti aggressivi. Asciugare accuratamente il dispositivo dopo la pulizia.

Distributore: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt aM, Germania

La Dichiarazione di conformità di questo dispositivo è consultabile presso: www.technaxx.de/ (nella barra inferiore “Konformitätserklärung”)

# Text boxes

COPERCHIO

LUCE

NEBBIA

PRESA D'ARIA

USCITA DI SCARICO

SERBATOIO DELL’ACQUA

USCITA ARIA

BASE

USCITA

PRESA DC

USCITA

USCITA ARIA