Diffusore di Aromi Decorativo a LED TG-27

Manuale di istruzioni

Leggere attentamente le istruzioni prima di usare il dispositivo. Conservare le istruzioni per riferimento futuro

| Caratteristiche principali - Aromatizzato con umidificazione ad ultrasuoni - Adatto per oli essenziali - Luce led cangiante con 7 colori Nebulizzazione possibile con luce e senza luce - Praticamente silenzioso: si può utilizzare anche in camera da letto e nelle stanze dei bambini - Capacità del serbatoio: 150 ml - Spegnimento automatico con serbatoio vuoto - Semplicità di funzionamento e facile pulizia - Risparmio energetico: Solo 6 watt - Elevata sicurezza di funzionamento grazie alla bassa tensione (24 volt) | Dati tecnici - Alimentazione/uscita: AC 100-240 V 50/60 Hz / DC 24 V 500 mA - Lunghezza del cavo: circa 150 cm - Consumo elettrico: 6 W - Frequenza ultrasuoni: Vibrazioni ultrasoniche a circa 2,4 MHz Materiale: PP / ABS - Capacità del serbatoio dell’acqua: 150 ml - Modalità Nebbia: Modalità nebbia a intervalli / modalità nebbia continua - Durata di funzionamento in modalità a intervalli: 8 - 10 ore - Durata di funzionamento in modalità continua: 4 - 6 ore - Modalità luce LED con 7 colori: Cambiamento colore automatico / Monocromatico / Off - Dimensioni: 155 mm (diametro) x 70 mm (altezza) - Peso: ca. 257 g |
| --- | --- |

Dati tecnici del telecomando

- Modalità di emissione del segnale: RF - Batteria: A23/1 x 12 V 23 A - Distanza di controllo: fino a 8 m. - Dimensioni del telecomando: L 120*P 40*A 16 mm

Contenuto

- Diffusore Aromi a LED TG-27 - Telecomando - Alimentatore - Misurino - Manuale di istruzioni

Questo diffusore di aromi utilizza onde ultrasoniche per vaporizzare istantaneamente l’acqua o l'olio essenziale nel serbatoio, per la produzione di una nebbia fresca, asciutta e profumata.

FUNZIONAMENTO

- Porre il dispositivo in posizione verticale e togliere con cura il coperchio. Fig. 1

- Collegare la spina DC dell’alimentatore alla presa DC della base. Fig. 2

- Utilizzare il misurino per aggiungere acqua nel serbatoio. Non superare la linea di massimo livello (150 ml). Non aggiungere acqua mentre il dispositivo è in funzione. NON utilizzare acqua calda.

- Aggiungere gli oli essenziali nel serbatoio dopo aver riempito il serbatoio di acqua (0.1 ml - 0.15 ml di oli essenziali per 100 ml di acqua).

- Reinstallare il coperchio in senso verticale. Fig. 4 
NOTA: Prima di utilizzare il diffusore occorre rimontare il coperchio.

- Collegare l’alimentatore AC alla presa di corrente. Si accenderà la spia. (L'apparecchio emette un breve suono "D" e la luce si spegne automaticamente).

- MIST(NEBBIA): Premendo una prima volta, il dispositivo entra in modalità nebbia continua (si accende un indicatore). Con la seconda pressione, si attiva la modalità nebbia intermittente. (Si accendono due indicatori). Il dispositivo funziona con a ciclo continuo, alternando cicli di lavoro di 30 secondi e cicli di sosta di 30 secondi.
Con la terza pressione, il dispositivo si spegne. (Nessuna funzione sarà disponibile). In qualsiasi modalità, premendo MIST (NEBBIA) per più di 2 secondi l'unità si spegne. Fig. 5

- LIGHT(LUCE): Con la prima pressione si entra nella modalità di variazione continua dei 7 colori. Con la seconda pressione, il dispositivo si ferma sul colore corrente. Con una pressione più lunga di 2 secondi, la LIGHT(LUCE) si spegne Quando la MIST (NEBBIA) è spenta, la LIGHT(LUCE) può funzionare da sola. Fig. 6

- Se non si utilizza il dispositivo per un lungo periodo di tempo, scaricare l'acqua nel serbatoio e conservare l’unità in un luogo asciutto.

- Per impostazione predefinita, il prodotto è spento quando è alimentato.

- Il prodotto si spegnerà automaticamente in mancanza di acqua, anche se la modalità nebbia è "on".

- La luce può essere spenta automaticamente insieme con la nebbia quando scade il tempo impostato sul timer.

SUGGERIMENTI

- Utilizzare il misurino per aggiungere acqua, non riempire il serbatoio direttamente dal rubinetto.

- In questo prodotto può essere utilizzato solo olio essenziale naturale al 100%. Quelli contenenti fragranze chimiche, spezie o impurità causeranno malfunzionamenti. Pulire l'apparecchio secondo le istruzioni di manutenzione prima di cambiare il tipo di olio essenziale.

- I fattori che influenzano la densità della nebbia comprendono il tipo di acqua, l’umidità, la temperatura e le correnti d'aria.

- Non dirigere la nebbia direttamente su mobili, vestiti o pareti.

- Gli oli essenziali possono causare macchie, utilizzare un panno pulito in caso di spruzzi accidentali.

- Per assicurare l’igiene, rimuovere completamente l'acqua e pulire il prodotto dopo ogni in uso.

FUORIUSCITA ACCIDENTALE

Nel caso che l’unità venga rovesciata o capovolta durante l'utilizzo, procedere come indicato di seguito per evitare malfunzionamenti.

- Scollegare l’unità e rimuovere il coperchio.

- Rimuovere l’acqua residua dal serbatoio.

- Agitare l'unità delicatamente per scaricare l'acqua all'interno del meccanismo, quindi lasciarla asciugare per almeno 24 ore.

MANUTENZIONE

Dopo averlo utilizzato 5 o 6 volte, oppure dopo 2 o 3 giorni, pulire il prodotto come segue:

- Scollegare l'unità dalla rete elettrica e rimuovere il coperchio.

- Rimuovere l'acqua residua dal "lato di scarico” del serbatoio.

- Mettere una piccola quantità di detergente da cucina (si consiglia un detergente neutro) diluito in acqua, inumidire un panno pulito nell’acqua e quindi pulire delicatamente l'unità.

- Se vi sono macchie presso l'uscita dell'aria, rimuovere la copertura interna per pulirle.

- Non utilizzare mai altri acidi, enzimi o detergenti, in quanto ciò potrebbe rischiare di creare gas velenosi o causare malfunzionamenti.

PRECAUZIONI

Si prega di leggere attentamente le seguenti precauzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto, e assicurarsi che il prodotto venga sempre utilizzato in modo corretto.

Queste precauzioni hanno lo scopo di proteggere l'utente da lesioni e proteggere il prodotto da eventuali danni.

Avvertenza: Possibilità di gravi lesioni personali.

- Si prega di tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e neonati, avvolgere erroneamente il cavo di alimentazione attorno al collo dei bambini può portare alla morte per soffocamento.

- Si prega di utilizzare l’alimentatore fornito con questo prodotto.

- Si prega di non smontare, modificare o riscaldare il prodotto.

- Evitare di farlo cadere o di urtarlo fortemente.

- In caso di fumo, odore, o situazioni anomale, interrompere immediatamente l’utilizzo.

- Non utilizzare alcool, benzina, diluenti e altri solventi organici per pulire il prodotto.

- Non toccare alcuna parte del prodotto con le mani bagnate.

- Non consentire agli oggetti metallici (come spilli, chiavi) di entrare in contatto con i terminali o la spina.

- Non tagliare, danneggiare o modificare il cavo di alimentazione, né mettervi il peso. In caso contrario, si possono causare scosse elettriche o incendi.

Attenzione: Possibili danni al prodotto.

- Evitare che liquidi o sostanze estranee entrino nel prodotto, possono causare danni irreparabili.

- Scollegare il prodotto quando non è in uso.

- Non coprire il prodotto in alcun modo quando è in funzione.

- Collocare il prodotto in un luogo sicuro, dove non è possibile inciampare nel cavo di alimentazione, o provocare lesioni o danni al prodotto.

- Evitare di utilizzare il prodotto nei seguenti luoghi: Luce solare diretta, temperature elevate, umidità, polvere, luogo soggetto a forti vibrazioni.
Tenerlo lontano da apparecchiature elettroniche, come TV e dispositivi audio.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Si prega di fare riferimento alla tabella qui sotto nel caso in cui il prodotto funzioni in modo anomalo

| Sintomo | Possibile causa | Soluzione |
| --- | --- | --- |
| Non si accende, si spegne in anticipo | C'è abbastanza acqua nel serbatoio? Il cavo di alimentazione è collegato correttamente? | Aggiungere acqua al serbatoio Staccare e controllare i cavi e ricollegarli con attenzione. |
| Nessuna nebbia o nebbia anormale | C’è abbastanza acqua? Troppa acqua? Sporcizia sulla piastra ad ultrasuoni? Coperchio e copertura interna installati correttamente? Sporcizia nella porta di aspirazione dell'aria sulla parte inferiore della base? | Aggiungere la giusta quantità di acqua nel serbatoio. Il livello dell’acqua non deve mai superare la linea dei 150 ml (MAX). Si prega di fare riferimento alle istruzioni. Rimuovere e reinstallare correttamente, in modo che i vapori possano essere rilasciati liberamente. Pulire la porta di aspirazione dell'aria dalla polvere. Un flusso d'aria limitato limiterà la nebbia. |
| Perdite d'acqua dal prodotto | Il coperchio e la copertura interna sono installati correttamente? L'unità è stata rovesciata? Bassa temperatura o umidità elevata? | Rimuovere e reinstallare correttamente, in modo che i vapori possano essere rilasciati liberamente. Seguire le istruzioni sulla dispersione accidentale. In queste condizioni, la nebbia può condensarsi rapidamente in gocce d'acqua. |

Nota sulla sicurezza Tenere il materiale di imballaggio lontano dai bambini! Rischio di soffocamento!

Se si soffre di una malattia respiratoria o polmonare grave, consultare il proprio medico prima di utilizzare il dispositivo.

Se si inizia a sentirsi poco bene mentre il dispositivo è in uso, interrompere immediatamente l’utilizzo, spegnere il dispositivo e ventilare la stanza.

Come per ogni apparecchio elettrico, utilizzare questo dispositivo con attenzione e cautela, al fine di evitare rischi dovuti a scosse elettriche.

- Utilizzare il dispositivo solo con la tensione specificata.

- Non utilizzare mai il dispositivo se mostra segni visibili di danni.

- Non il questo dispositivo durante un temporale.

- Nel caso di difetti o anomalie di funzionamento, spegnere immediatamente il dispositivo e scollegarlo dalla presa di corrente. Non tirare il cavo di alimentazione o il dispositivo per scollegare l'alimentatore dalla presa. Non tenere o trasportare il dispositivo dal cavo di alimentazione.

- Utilizzare il dispositivo soltanto in ambienti asciutti (ad esempio mai in bagno).

- Non toccare mai un dispositivo che è stato immerso in acqua. Scollegare immediatamente l'alimentatore.

- Non far cadere il dispositivo e non sottoporlo a impatti.

- Non bloccare o stringere il cavo di alimentazione.

- Assicurarsi che l'adattatore e il cavo di alimentazione non vengano a contatto con 
acqua, vapore o altri liquidi.

Suggerimenti per la protezione dell'ambiente:

I materiali di imballaggio materie prime e possono essere riciclati.

Non smaltire vecchi dispositivi o batterie nei rifiuti domestici.

Pulizia: Proteggere l'apparecchio dalla contaminazione e dall’inquinamento.

Pulire l'apparecchio solo con un panno morbido, evitare di utilizzare materiali grezzi o grossolani.

Non utilizzare solventi o altri detergenti aggressivi. Asciugare accuratamente il dispositivo dopo la pulizia.

Distributore: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt aM, Germania

La Dichiarazione di conformità di questo dispositivo è consultabile presso: www.technaxx.de/ (nella barra inferiore “Konformitätserklärung”)

# Text boxes

USCITA DI SCARICO

SERBATOIO DELL’ACQUA

COPERCHIO

NEBBIA

LUCE

PRESA D'ARIA

USCITA ARIA

USCITA DI SCARICO

SERBATOIO DELL’ACQUA

PRESA DC

USCITA

BASE

USCITA

USCITA ARIA